# 基于65%建筑节能标准的水泥基玻化微珠保温砂浆试验研究

### 论文摘要

根据现已执行的建筑节能率为65%的标准，现行的外墙保温系统将面临着严峻挑战。传统的以聚苯材料为代表的有机保温材料，因存在着防火性差，耐久性差，与结构寿命不同步，环境污染等缺陷；特别是以2009年的央视大楼和2010年10月8日上午上海浦东南路1号两栋在建的教师公寓大楼发生火灾等典型建筑物火灾为标志，重新引起了对高性能无机保温材料研究与应用的重视，特别是以玻化微珠为代表的新一代水泥基无机保温材料，亟需从理论与施工技术方面加以深入研究，以至推广应用。为此，首先应进行水泥基玻化微珠保温砂浆的最优配合比设计，以获得基准抗压强度、粘结强度、导热系数和耐久性指标等；然后进行施工技术研究，主要包括砂浆抹面和型材施工两种工艺；最后根据实体结构模型，进行模拟施工，并采用商品纳米保温墙漆作为外装饰，进行热工模拟与计算，最终获得节能率不低于65%的外墙保温系统。具体地，主要研究内容包括：(1)以普通砂浆的理论配合比为基础，初选玻化微珠品种与掺量、水泥品种及用量、用水量、外加剂品种与用量为主要因素，以砂浆的导热系数、抗压强度、粘结强度和耐久性指标为目标，分别进行单因素和多因素设计，以获得基准最佳配合比。本文采用L27(313)的正交表，并考虑水泥分别与粉煤灰、硅灰的交互作用进行正交实验；得出最优配合比下150mm×150mm×150mm立方体抗压强度为1.126MPa，Φ130mm×12mm圆饼试件的导热系数为0.0698W/(m·K)；并分析了组成保温砂浆的各因素对玻化微珠保温砂浆的影响；(2)根据(1)中的最佳配合比，对水泥基玻化微珠保温砂浆的各项物理力学性能进行试验，以指导工程应用与施工；(3)针对采取砂浆抹面和型材干挂两种主要施工工艺，研究其与界面及冷热桥的一般处理技术与方法；(4)根据(3)的模拟试验，在外装饰采用纳米保温墙漆的条件下，根据试验所得的玻化微珠保温砂浆导热系数及国家规范公式及参数，对以玻化微珠保温砂浆作为外墙保温的实体结构模型，进行保温系统的施工与热工模拟计算。经计算，建筑物耗热量指标qH=13.46W/m2<14.65W/m2，采暖耗煤量指标qc=6.355kg/m2<6.92kg/m2，小于65%的建筑节能标准中的建筑物单位耗热量及耗煤量判定值，其节能率为66%，已超过65%的标准。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题依据和意义

- 1.1.1 选题依据

- 1.1.2 课题研究的意义

- 1.2 国内外保温材料研究现状

- 1.2.1 国内保温材料研究现状

- 1.2.2 国外保温材料研究现状

- 1.3 研究内容

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 研究目标

- 1.3.3 拟解决的关键科学问题

- 1.3.4 拟采取的研究方案

- 1.3.5 创新点

- 1.3.6 技术路线

- 2 水泥基玻化微珠保温砂浆最优配比试验研究

- 2.1 前言

- 2.2 试验原材料及其对玻化微珠保温砂浆性能影响分析

- 2.3 保温砂浆的耐水性

- 2.4 抗冻性能试验

- 2.4.1 试验设备

- 2.4.2 保温砂浆抗冻性能测试

- 2.4.3 试验结果分析

- 2.5 保温砂浆的抗压强度及导热系数试验

- 2.5.1 试样制备

- 2.5.2 检测方法

- 2.5.3 正交试验设计及结果分析

- 2.5.4 结果分析及最优配比

- 3 水泥基玻化微珠保温砂浆粘结强度及施工工艺研究

- 3.1 前言

- 3.2 保温砂浆粘结强度试验

- 3.2.1 试样模型设计

- 3.2.2 保温砂浆粘结强度测试

- 3.3 试验结果

- 3.3.1 砂浆拉伸粘结强度计算

- 3.3.2 试验结果

- 3.4 粘结强度试验应注意的问题

- 3.5 保温砂浆施工工艺研究

- 3.5.1 保温砂浆施工所需材料

- 3.5.2 保温砂浆施工工艺

- 3.5.3 保温砂浆现场试验

- 3.6 试验结果及施工中应注意的问题

- 3.7 建筑围护结构的热桥处理

- 3.7.1 热桥形成原因

- 3.7.2 几种常见热桥节点的产生及保温处理

- 4 水泥基玻化微珠保温板设计及施工工艺研究

- 4.1 前言

- 4.2 玻化微珠保温砂浆型材设计及力学性能研究

- 4.2.1 XRY 节能装饰板

- 4.2.2 玻化微珠保温砂浆板设计

- 4.2.3 保温板抗压强度试验

- 4.3 保温砂浆板施工工艺研究

- 4.3.1 玻化微珠保温板干挂技术

- 4.3.2 保温板干挂原理及干挂方式

- 4.3.3 干挂所需主要机具

- 4.3.4 保温材料质量要求

- 4.3.5 保温板的干挂法施工流程

- 4.3.6 保温板的干挂法施工工艺

- 4.4 施工中易出现的质量通病及防治措施

- 4.4.1 玻化微珠保温板饰面平整度及安装

- 4.4.2 保温板的牢固度

- 4.4.3 嵌缝质量问题

- 4.5 本章小结

- 5 水泥基玻化微珠保温砂浆热工计算

- 5.1 引言

- 5.2 无机保温砂浆的保温隔热原理

- 5.3 热工设计计算

- 5.3.1 围护结构的热工设计与计算

- 5.3.2 围护结构的热工设计与计算

- 5.4 结论及分析

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].关于建筑节能的探讨[J]. 陕西建筑 2012(11)

- [2].关于建筑节能认识的误区[J]. 吉林勘察设计 2015(04)

- [3].建筑节能与绿色建筑“十三五”规划发布提出五大重点任务推出五项重点举措[J]. 吉林勘察设计 2017(02)

- [4].关于居住建筑节能的思考[J]. 陕西建筑 2009(05)

- [5].浅谈建筑节能[J]. 陕西建筑 2008(12)

- [6].加强政策法规建设 推进建筑节能工作[J]. 武汉建设 2010(04)

- [7].建筑节能与建筑蓄能[J]. 国际学术动态 2016(03)

- [8].土木工程建筑节能的重要性研究[J]. 陕西建筑 2017(06)

- [9].我国建筑节能的现状及发展[J]. 陕西建筑 2019(04)

- [10].第15届“国际绿色建筑与建筑节能大会”召开[J]. 能源与环境 2019(06)

- [11].红外技术在建筑节能现场检测中的应用研究[J]. 智能城市 2020(01)

- [12].城市高质量发展之既有建筑节能改造——基于德国经验借鉴[J]. 城市 2019(12)

- [13].中材绿建建筑节能技术产业园规划设计探讨[J]. 城乡建设 2020(01)

- [14].建筑节能技术在室内设计中的应用分析[J]. 门窗 2019(16)

- [15].国外既有建筑节能改造市场政府治理实践路径及启示[J]. 建筑经济 2020(02)

- [16].研究建筑节能的财税政策[J]. 建材与装饰 2020(07)

- [17].江亿院士 战“疫”胜利时与大家共议建筑节能新思路[J]. 建筑节能 2020(02)

- [18].德国遗产建筑节能改造的突出技术问题及其解决方案[J]. 中国文化遗产 2020(01)

- [19].湖南省住建厅发布《关于加强湖南省民用建筑节能与绿色建筑相关管理工作的通知》[J]. 建筑技术开发 2020(02)

- [20].浅谈暖通设计中绿色建筑节能技术的应用[J]. 建材与装饰 2020(10)

- [21].第十六届清华大学建筑节能学术周近日举办[J]. 建设科技 2020(09)

- [22].建筑节能是绿色发展的必由之路[J]. 农村经济与科技 2020(09)

- [23].建筑节能技术的应用与推广研究——以海口地区为例[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(10)

- [24].第16届清华大学建筑节能学术周圆满落幕[J]. 暖通空调 2020(04)

- [25].绿色建筑节能技术在住宅及景观设计中的应用[J]. 住宅与房地产 2020(15)

- [26].建筑节能技术在室内设计中的应用[J]. 住宅与房地产 2020(15)

- [27].绿色建筑节能技术在房地产开发中的应用[J]. 住宅与房地产 2020(05)

- [28].青岛市公共建筑节能改造方法体系研究与推广[J]. 建设科技 2020(10)

- [29].建筑节能施工技术研究[J]. 工程技术研究 2020(10)

- [30].福州市完成超270万平方米公共建筑节能改造，明年达成能效提升重点城市建设目标[J]. 建筑监督检测与造价 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0000bcaacf2f9c9427971201.html