# 静电式气固两相流速度测量系统的设计与开发

### 论文摘要

气固两相流流动参数主要包括固体颗粒的速度、浓度、质量流量等。其中固体颗粒的流动速度是反映气固两相流流动状况的一个重要参数。气固两相流速度检测对两相流体理论研究以及工业生产安全、经济、高效运行具有重要意义。目前,采用静电传感技术进行固体颗粒流速测量是国际多相流检测领域的-项新技术,但由于气固两相流的复杂性和随机性,使得静电传感技术在理论和实践中都还存在不少问题和难点。本文针对静电传感器特性,从理论上对静电传感原理进行了分析,并对不同速度下两相流的静电波动信号进行尺度分析,设计静电信号检测电路和采集系统,最终完成气固两相流固体颗粒速度的实时测量。本文主要完成以下工作：（1）从理论上推导静电传感的原理,明确地分析静电传感器的工作机理及静电传感器的空间滤波特性；讨论静电传感器极板宽度对传感器灵敏度及灵敏场均匀性的影响；（2）利用FFT和HHT对静电传感器输出的静电波动信号进行多尺度的仿真实验；对非线性、非平稳性的静电信号进行深入分析,得出静电波动信号的时间-频率-能量关系；（3）根据静电传感器输出信号的特点,设计相应的信号调理电路,实现静电传感器输出信号不失真地放大和滤波；通过计算机对各部分电路进行仿真,确定前置放大电路倍数、低通滤波器Q值、陷波电路的选取及F值、PGA放大电路外围电容值；（4）对基于静电传感器的互相关速度测量算法进行研究；讨论基于幅频特性的速度算法；另外验证源于光纤传感技术的空间滤波算法的可用性；（5）完成系统的设计,在ADS环境下对ARM7平台进行编程,通过HMI完成人机交互,实现气固两相流速度实时在线测量；系统提供CAN总线接口,通过C#完成上位机软件平台的开发；（6）搭建实验平台,进行系统装置测试和结果分析,修正系统误差；通过测试,观察输出信号的相关性；通过分析和试验确定系统采样频率和采样点数；完成系统精密度、长期稳定性测试。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 课题提出的背景和意义

- 1.2 气固两相流速度测量方法简介

- 1.2.1 电容法

- 1.2.2 静电法

- 1.2.3 其他几种常用方法

- 1.3 本文研究的主要内容

- 第2章 静电传感原理及静电传感器设计

- 2.1 静电传感原理

- 2.1.1 静电的产生

- 2.1.2 静电感应现象

- 2.1.3 静电测速原理

- 2.1.4 静电传感器的空间滤波特性

- 2.2 静电传感器设计

- 2.2.1 静电传感器极板宽度的设计

- 2.2.2 静电传感器间距的设计

- 2.2.3 静电传感器的补偿设计

- 2.3 本章小结

- 第3章 静电波动信号的尺度分析

- 3.1 复杂信号的多尺度分析方法

- 3.1.1 加窗傅里叶变换

- 3.1.2 小波变换

- 3.1.3 Hilbert-Huang变换

- 3.2 静电波动信号的多尺度仿真实验

- 3.2.1 静电波动信号功率谱分析

- 3.2.2 静电波动信号的Hilbet-Huang变换分析

- 3.3 本章总结

- 第4章 系统硬件检测电路设计与分析

- 4.1 前置放大电路

- 4.2 高通隔直电路

- 4.3 50Hz工频滤波电路

- 4.3.1 双T型无源陷波电路

- 4.3.2 双T型有源陷波电路

- 4.3.3 仿真结果分析

- 4.4 低通滤波电路

- 4.5 PGA放大电路

- 4.6 电压跟随电路,量程调整电路及限幅电路

- 4.7 本章小结

- 第5章 静电测速算法研究

- 5.1 相关算法

- 5.1.1 相关系数及相关函数

- 5.1.2 互相关算法在两相流速度测量中的实现

- 5.2 基于静电信号幅频特性求速度算法的原理及仿真

- 5.3 基于光纤光栅的空间滤波法

- 5.3.1 光纤光栅的传感原理

- 5.3.2 基于光纤光栅传感原理的空间滤波算法

- 5.3.3 基于静电传感器空间滤波效应的速度测量实验研究

- 5.4 本章小结

- 第6章 系统的设计与实现

- 6.1 测量装置设计与搭建

- 6.1.1 电源部分

- 6.1.2 AD采样部分

- 6.1.3 HMI的设计与实现

- 6.1.4 CAN通信部分的设计

- 6.1.5 系统设计中的其他问题

- 6.2 上位机软件平台设计

- 6.2.1 上位机软件功能介绍

- 6.2.2 数字滤波器设计

- 6.3 本章小结

- 第7章 系统实验与结果分析

- 7.1 系统误差的分析与修正

- 7.2 上下游通道一致性实验

- 7.3 采集系统中有关参数的确定

- 7.3.1 采样频率的选取原则

- 7.3.2 采样点数的选取原则

- 7.3.3 采样频率与采样点数的确定

- 7.4 系统精密度实验

- 7.5 系统长期稳定性实验

- 7.6 本章小结

- 第8章 结论与展望

- 8.1 结论

- 8.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].气固浓相混合物料速度测量的探究[J]. 氮肥与合成气 2020(10)

- [2].汽车关门速度测量仪校准方法的研究及其不确定度评定[J]. 品牌与标准化 2020(03)

- [3].引领[J]. 诗潮 2017(06)

- [4].基于双目立体视觉测量原理的物体运动速度测量[J]. 光电子·激光 2016(09)

- [5].基于光电传感的机械传送带线速度测量[J]. 实验室科学 2013(03)

- [6].小议平均速度测量的教学[J]. 新课程(上) 2013(04)

- [7].基于接近开关的马达旋转角度及速度测量研究[J]. 仪表技术 2020(08)

- [8].基于阵列式静电传感器的自相关颗粒速度测量[J]. 工程热物理学报 2014(07)

- [9].基于CPLD的电机速度测量及控制系统[J]. 电气传动自动化 2019(05)

- [10].基于角速度传感器的火炮调炮速度测量系统[J]. 计算机测量与控制 2012(09)

- [11].两点式速度测量仪校准方法研究[J]. 电子质量 2011(05)

- [12].旋转编码器在煤矿绞车速度测量中的应用研究[J]. 电脑开发与应用 2015(01)

- [13].直流电机速度测量故障处理实例[J]. 浙江冶金 2013(04)

- [14].自由空间磁力线速度测量实验[J]. 中国传媒大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [15].一种基于单片机的速度测量系统[J]. 微计算机信息 2008(02)

- [16].加速度积分法在机电类特种设备速度测量中的应用[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [17].非轴向速度分量对超声波流量计声道速度测量的影响[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [18].基于法布里-珀罗干涉仪的瑞利散射测速技术研究[J]. 光子学报 2015(01)

- [19].基于检测分子瑞利散射光多普勒频移的流场多点速度测量[J]. 中国激光 2015(10)

- [20].步行速度测量在老年人衰弱不良事件中的应用进展[J]. 现代临床护理 2020(04)

- [21].基于吸收光谱技术的气流速度测量研究[J]. 激光与红外 2019(06)

- [22].飞秒光频梳基于鉴相信号处理实现速度测量[J]. 红外与激光工程 2018(02)

- [23].用于非接触速度测量的柱面光栅优化[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [24].监控视频中目标车辆速度被动式测量方法研究[J]. 测绘通报 2012(08)

- [25].两个实验教学项目综合设计探讨——装药在有限水域爆炸能量测试与爆破振动速度测量[J]. 广东化工 2016(17)

- [26].基于电磁法的管道车瞬时速度测量系统[J]. 太原理工大学学报 2019(03)

- [27].一种基于双球落体运动的速度测量方法[J]. 计量技术 2016(10)

- [28].车辆冲击试验速度测量装置研制[J]. 中国测试 2011(01)

- [29].超声波速度测量实验中常见问题及解决方案[J]. 科技与创新 2019(07)

- [30].一种面向中低速磁浮列车的新型速度测量系统及其算法[J]. 控制与信息技术 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0001b44d6b01979ece030a82.html