# 基于T-MPLS的PTN拓扑发现技术研究

### 论文摘要

随着通信网络和业务的分组化演进,传统的TDM传送网显出传输效率低、带宽不足等问题。以T-MPLS （Transport MPLS,传送多标签交换）技术为基础的PTN（Packet Transport Network,分组传送网）的出现很好的解决了这些问题。T-MPLS是一种面向连接的分组传送技术,在传送网络中,将客户信号映射进MPLS帧并利用MPLS机制（例如标签交换、标签堆栈）进行转发,同时它增加传送层的基本功能。总体上说,T-MPLS选择了MPLS体系中有利于数据业务传送的一些特征,抛弃了IETF （Internet Engineering Task Force）为MPLS定义的繁复的控制协议族,简化了数据平面,去掉了不必要的转发处理。分组传送技术是将T-MPLS由理论运用到实际,特别是在光网络的核心网中得到了广泛的应用。随着光网络的发展,由于PTN支持多种分组业务传送并具有完整的QoS和OAM功能,PTN技术势必成为未来的主流传送技术之一本文第一章介绍了T-MPLS和PTN技术的发展背景和国内外研究现状、拓扑发现技术研究的意义和论文的主要工作；第二章研究了网络拓扑发现中的拓扑发现方法,并分析了每种方法在拓扑发现过程中的优缺点,在此基础上针对PTN网络设计了两种PTN网络拓扑发现的方案并通过网管实现,在实际的网络环境中对两种方案的拓扑发现速度和发现拓扑的完整性进行了测试；第三章研究了PTN网络管理系统中路由发现技术,提出了PTN网络管理系统路由发现模块的设计方案,并对传统的路由算法进行了改进,加快了路由计算的速度；最后结合实习,利用武汉NEC开发的PTN网络管理系统搭建网络拓扑,在PTN设备上进行了PTN拓扑发现功能的测试。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究的背景和意义

- 1.1.1 T-MPLS技术背景

- 1.1.2 T-MPLS的发展现状

- 1.1.3 PTN技术的发展现状

- 1.2 拓扑发现技术研究的意义

- 1.3 论文的主要工作

- 第2章 拓扑发现技术研究与方案设计

- 2.1 拓扑发现技术的分析比较

- 2.1.1 基于SNMP路由表的拓扑发现

- 2.1.2 基于OSPF、RIP协议的拓扑发现

- 2.1.3 基于主动探测的拓扑发现

- 2.1.4 基于ARP协议的网络拓扑发现

- 2.2 基于PTN网管的拓扑发现方案

- 2.2.1 拓扑发现技术的评价标准

- 2.2.2 PING网元IP地址拓扑发现方案

- 2.2.3 通过网关网元逐次搜索拓扑

- 2.2.4 PTN网络拓扑发现方案对比与测试

- 2.3 本章小结

- 第3章 PTN路由路径计算方法研究

- 3.1 PTN网络路径

- 3.1.1 PTN网络路径分类

- 3.1.2 PTN路径承载关系

- 3.2 PTN路由协议

- 3.2.1 OSPF路由协议

- 3.2.2 OSPF-TE路由协议

- 3.2.3 OSPF协议基本算法

- 3.3 PTN网管中路由发现模块的设计

- 3.4 最短路由算法的改进

- 3.5 本章小结

- 第4章 基于PTN网管系统的拓扑发现测试

- 4.1 设计PTN网络拓扑结构图

- 4.2 物理环境搭建

- 4.3 软件环境搭建

- 4.4 PTN网管系统进行拓扑发现功能测试

- 4.4.1 创建域和网元

- 4.4.2 配置网元和路由方案

- 4.4.3 启用OSPF并配置端口

- 4.4.4 创建Section

- 4.4.5 搜索发现整个网络拓扑结构

- 4.5 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].浅析基于PTN技术的光传输组网模式[J]. 中国新通信 2019(23)

- [2].浅析PTN技术的组网方式分析及在其通信传输网络中的运用[J]. 科技资讯 2019(30)

- [3].PTN在电力通信网中的工程应用分析[J]. 中国新通信 2019(21)

- [4].电信传输网络PTN技术的应用研究[J]. 现代信息科技 2018(09)

- [5].小型化PTN承载集团业务的工程实践[J]. 电信科学 2016(S1)

- [6].PTN技术特点及在电力通信系统中的应用展望[J]. 通讯世界 2016(23)

- [7].基于PTN架构的县乡视频会议高清系统[J]. 网络安全技术与应用 2017(03)

- [8].PTN技术发展趋势和组网应用[J]. 通讯世界 2017(11)

- [9].PTN技术在传输网中的应用研究[J]. 无线互联科技 2017(07)

- [10].PTN技术发展趋势和组网应用[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(07)

- [11].探索分析PTN技术在移动通信中的应用与发展[J]. 数字通信世界 2017(07)

- [12].PTN技术在铁路通信中的应用探析[J]. 通讯世界 2017(17)

- [13].铁路通信传输网采用PTN技术的场景研究[J]. 铁路通信信号工程技术 2017(05)

- [14].基于PTN技术的移动城域传送网规划设计与实施[J]. 技术与市场 2016(05)

- [15].PTN技术在城域传输网中的应用研究[J]. 科技展望 2016(20)

- [16].本地传输网中PTN技术的引入分析[J]. 中国新通信 2016(15)

- [17].PTN设备在民航信息网络中的应用探析[J]. 江西通信科技 2014(04)

- [18].PTN在电力通信网中的组网策略研究[J]. 通讯世界 2015(05)

- [19].三级电力通信网中PTN系统的组网方式[J]. 电力信息与通信技术 2015(10)

- [20].PTN在电力通信网中的应用分析[J]. 通讯世界 2015(20)

- [21].PTN城域网边缘集团客户接入解决方案[J]. 科学家 2017(07)

- [22].基于PTN网络的冷藏仓库环境多参数远程监测研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(11)

- [23].PTN技术与通信传输网络发展趋势[J]. 通讯世界 2016(23)

- [24].PTN技术在电力通信网中的应用探讨[J]. 信息系统工程 2016(05)

- [25].浅谈PTN技术在安塞油田的应用[J]. 中国管理信息化 2016(14)

- [26].PTN技术在铁路通信中的应用研究[J]. 中国铁路 2016(09)

- [27].PTN在郑州电力通信网中的应用研究[J]. 电力信息与通信技术 2015(01)

- [28].PTN电路智能割接系统的设计与实现[J]. 电子测试 2013(23)

- [29].PTN流量监控方案研究[J]. 电信工程技术与标准化 2014(05)

- [30].PTN在城域传送网中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2014(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0004d8059155d011e40d2421.html