# 果糖和葡萄糖在离子液体中转化为5-羟甲基糠醛的研究

### 论文摘要

生物质是一种可转化为液体燃料和碳基化学品的可再生资源。生物质糖,如果糖和葡萄糖,可以脱水生成5-羟甲基糠醛（5-HMF）,一种新型的绿色平台化合物。但目前果糖和葡萄糖脱水转化为5-HMF的工艺中,使用了大量的强酸以及有机溶剂,对环境造成了一定的影响。针对这些问题,本课题结合环境友好介质离子液体和超临界二氧化碳（scCO2）的特点,将其应用在果糖和葡萄糖转化生成5-HMF的过程中,避免强酸介质及有机溶剂的使用,实现该生物质转化过程环境友好。本文研究了果糖和葡萄糖在不同离子液体体系中脱水生成5-HMF的反应,考察了反应温度、时间、反应气氛、离子液体与催化剂种类等对果糖和葡萄糖转化率以及5-HMF收率的影响,同时还考察了微波辐射对反应的促进作用。产物5-HMF和离子液体的分离是目前应用的瓶颈之一,本文探索用scCO2从离子液体中萃取分离5-HMF。5-HMF在scCO2中的溶解度数据对分离至关重要,本文对5-HMF在scCO2中的溶解度进行了研究。得到了如下结论：1.在离子液体金属氯化物体系中,果糖和葡萄糖都可以高效地转化为5-HMF；果糖和葡萄糖的转化率最高可以达到100%,5-HMF的收率最高可以达到91%；离子液体与催化剂之间存在协同作用。其中温度对果糖和葡萄糖转化为5-HMF的收率以及果糖和葡萄糖的转化率影响很大；并且在不同的反应体系中,70-160℃之间都存在一个最佳温度。果糖和葡萄糖转化为5-HMF的收率随着时间增加先增加后趋于稳定；CuCl2-2H2O对于果糖转化为5-HMF的反应催化效果显著；CrCl3-6H2O对于葡萄糖转化为5-HMF反应催化效果显著；2.采用水热法合成了催化剂钛纳米管,管外径为10nm,管内径为8nm,管长为200nm。在离子液体钛纳米管体系中葡萄糖可以转化为5-HMF;通过微波辐射法,可以大大提高反应速率,使得反应时间缩小到1min之内；微波功率对反应的影响很大,当微波功率为400W时,反应效果最好；3.在温度314.10-343.20K、压力8.54-19.71MPa条件下,研究了5-HMF在scCO2中的溶解度。当温度一定时,5-HMF在scCO2中的溶解度随压力的增大而增大；当压力一定时,其溶解度随温度的升高而减小；当乙醇做共溶剂时,其溶解度随乙醇的摩尔分数增加而增大；实验值可以用四参数的Chrastil模型以及修正的Chrastil模型进行关联,关联数据表明5-HMF在二氧化碳（CO2）中的溶解过程是一个吸热过程,乙醇的加入降低了这个过程所需的能量。5-HMF可以溶解于scCO2中,为scCO2萃取5-HMF提供了理论依据。

### 论文目录

- 学位论文数据集

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 生物质的概念及利用现状

- 1.2 生物质的传统利用方式

- 1.2.1 用生物质制取乙醇

- 1.2.2 用生物质制取生物柴油

- 1.3 新型利用——利用生物质生产碳基化学品

- 1.3.1 己糖

- 1.3.2 生物质基5-羟甲基糠醛

- 1.4 由生物质制取碳基化学品的方法

- 1.4.1 无机酸水解

- 1.4.2 高温液态水水解

- 1.4.3 有机酸水解

- 1.4.4 分子筛催化水解

- 1.5 离子液体的概念及应用

- 1.5.1 简介

- 1.5.2 合成

- 1.5.3 表征

- 1.5.4 性质与应用

- 1.6 超临界二氧化碳的概念及应用

- 1.6.1 超临界流体

- 1.6.2 超临界流体萃取

- 1.6.3 超临界二氧化碳萃取

- 1.6.4 溶质在超临界二氧化碳中溶解度测定

- 1.6.4.1 溶质在超临界二氧化碳中溶解度的测定方法

- 1.6.4.2 共溶剂对溶解度的影响

- 1.6.4.3 溶解度的关联与计算

- 1.7 课题的提出

- 第二章 离子液体金属氯化物体系中果糖和葡萄糖的转化

- 2.1 实验内容

- 2.2 实验试剂与仪器

- 2.3 实验步骤

- 2.3.1 功能化离子液体的合成与表征

- 2.3.1.1 [EMIM]Br的合成

- 2.3.1.2 [BMIM]Cl的合成

- 2.3.1.3 离子液体表征

- 2.3.2 离子液体金属氯化物体系中果糖和葡萄糖转化的研究

- 2.3.3 产物分析

- 2.3.3.1 色谱条件

- 2.3.3.2 测定各种反应产物在液相色谱上的保留时间

- 2.3.3.3 标准曲线的绘制

- 2.3.3.4 样品分析

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 离子液体的表征结果

- 2.4.1.1 离子液体红外表征结果

- 2.4.1.2 离子液体核磁表征结果

- 2.4.2 温度对反应的影响

- 2.4.2.1 温度对果糖和葡萄糖转化率的影响

- 2.4.2.2 温度对5-HMF收率的影响

- 2.4.3 时间对反应的影响

- 2.4.4 反应气氛对5-HMF收率的影响

- 2.4.5 离子液体催化剂混合体系对5-HMF收率的影响

- 2.4.5.1 [BMIM]Cl中催化剂对葡萄糖转化转化为5-HMF收率的影响

- 2.4.5.2 离子液体催化剂混合体系对果糖转化为5-HMF收率的影响

- 2.5 本章小结

- 第三章 离子液体钛纳米管体系中葡葡糖的转化

- 3.1 实验内容

- 3.2 实验试剂与仪器

- 3.3 实验步骤

- 3.3.1 功能化离子液体的合成

- 3.3.2 催化剂的合成

- 3.3.2.1 质子化了的钛酸盐钛纳米管（PTN）的合成

- 2+修饰的质子化了的钛酸盐钛纳米管(Cu2+HTiNTs)的合成'>3.3.2.2 Cu2+修饰的质子化了的钛酸盐钛纳米管(Cu2+HTiNTs)的合成

- 3+修饰的质子化了的钛酸盐钛纳米管(Cr3+HTiNTs)的合成'>3.3.2.3 Cr3+修饰的质子化了的钛酸盐钛纳米管(Cr3+HTiNTs)的合成

- 3.3.2.4 Cr负载的钛酸盐钛纳米管（Cr@NaTiNTs）的合成

- 3.3.2.5 Cu负载的钛酸盐钛纳米管（Cu@NaTiNTs）的合成

- 3+修饰的钛酸盐钛纳米管(Cr3+NaTiNTs)的合成'>3.3.2.6 Cr3+修饰的钛酸盐钛纳米管(Cr3+NaTiNTs)的合成

- 2+修饰的钛酸盐钛纳米管(Cu2+NaTiNTs)的合成'>3.3.2.7 Cu2+修饰的钛酸盐钛纳米管(Cu2+NaTiNTs)的合成

- 3.3.3 离子液体钛纳米管体系中葡萄糖转化的研究

- 3.3.3.1 油浴条件下离子液体钛纳米管体系中葡萄糖转化的研究

- 3.3.3.2 微波条件下离子液体钛纳米管体系中葡萄糖转化的研究

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 催化剂的表征结果

- 3.4.2 催化剂对5-HMF收率的影响

- 3.4.3 葡萄糖在[EMIM]Br/PTN/微波条件下的反应

- 3.5 本章小结

- 第四章 5-羟甲基糠醛在超临界二氧化碳中的溶解度

- 4.1 实验内容

- 4.2 实验试剂与仪器

- 4.3 实验步骤

- 4.3.1 可视釜试漏

- 4.3.2 恒温水浴槽温度的标定

- 4.3.3 可视釜体积的标定

- 4.3.4 5-羟甲基糠醛在超临界二氧化碳中溶解度的测定

- 4.3.4.1 实验原理

- 4.3.4.2 实验装置

- 4.3.4.3 实验步骤

- 4.3.5 溶解度的关联

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 体积标定结果

- 4.4.2 溶解度测定结果

- 4.4.3 体系的压力温度对5-羟甲基糠醛溶解度的影响

- 4.4.4 共溶剂对于5-羟甲基糠醛溶解度的影响

- 4.4.5 5-羟甲基糠醛在超临界二氧化碳中溶解度的关联结果

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的学术论文

- 作者和导师简介

### 相关论文文献

- [1].纤维素直接催化转化为5-羟甲基糠醛的过程和机理的研究进展[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].高效液相色谱-质谱法检测酱油中5-羟甲基糠醛[J]. 中国果菜 2019(11)

- [3].离子液体中果糖非催化脱水制备5-羟甲基糠醛[J]. 广东石油化工学院学报 2019(06)

- [4].生物质资源转化制备5-羟甲基糠醛的研究进展[J]. 现代化工 2020(04)

- [5].缓解食品中丙烯酰胺和5-羟甲基糠醛形成的研究进展[J]. 食品工业科技 2020(12)

- [6].5-羟甲基糠醛的制备与应用进展[J]. 现代化工 2020(08)

- [7].成都市售蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定分析[J]. 中国蜂业 2018(10)

- [8].西藏不同地区蜂蜜中糖分、5-羟甲基糠醛含量的对比研究[J]. 现代食品 2019(12)

- [9].浅谈饮料中5-羟甲基糠醛的研究进展[J]. 食品研究与开发 2018(13)

- [10].葡萄干中羟甲基糠醛物质分析[J]. 食品安全导刊 2016(33)

- [11].葡萄干中5-羟甲基糠醛的液相色谱测定[J]. 食品安全导刊 2016(33)

- [12].高效液相色谱法测定葡萄干中羟甲基糠醛含量[J]. 食品安全导刊 2016(36)

- [13].半纤维素六碳糖转化为5-羟甲基糠醛的动力学[J]. 化工进展 2016(12)

- [14].食品中5-羟甲基糠醛的研究进展[J]. 食品工业 2017(03)

- [15].合成5-羟甲基糠醛分析方法的研究[J]. 广州化工 2017(06)

- [16].天然植物葡萄为原料制备5-羟甲基糠醛的初步研究[J]. 现代化工 2017(05)

- [17].生物质基平台分子5-羟甲基糠醛制备及其高值化转化[J]. 生物产业技术 2017(03)

- [18].氯化铝催化葡萄糖制备5-羟甲基糠醛——助催化剂的作用[J]. 工业催化 2017(09)

- [19].5-羟甲基糠醛的生物安全性和生物活性研究进展[J]. 食品工业科技 2016(11)

- [20].蜂蜜中5-羟甲基糠醛的检测[J]. 首都食品与医药 2016(20)

- [21].辐照对蜂蜜中羟甲基糠醛和其它品质指标的影响研究[J]. 中国蜂业 2014(Z3)

- [22].葡萄糖酸依诺沙星注射液中5-羟甲基糠醛的含量测定[J]. 实用医药杂志 2015(08)

- [23].食品中5-羟甲基糠醛的控制方法研究进展[J]. 食品安全导刊 2019(32)

- [24].熬糖工艺条件对糖膏中5-羟甲基糠醛和糠醛含量的影响[J]. 食品与生物技术学报 2020(01)

- [25].市售炮制辅料醋中5-羟甲基糠醛含量的比较[J]. 药学研究 2019(01)

- [26].贮存时间对不同蜜源蜂蜜中羟甲基糠醛含量增速的影响[J]. 工业微生物 2019(03)

- [27].矫味型口服补液盐散(Ⅲ)中5-羟甲基糠醛的限量检查[J]. 中南药学 2018(07)

- [28].HS-SPME-GC-MS测定食醋中羟甲基糠醛衍生物的研究[J]. 中国酿造 2018(09)

- [29].离子液体介导玉米秸秆制备5-羟甲基糠醛[J]. 生物加工过程 2017(03)

- [30].蜂王浆在贮藏过程中5-羟甲基糠醛、10-羟基-2-癸烯酸及精氨酸双糖苷含量的变化[J]. 食品科学 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0019b6d19a066bda3924ae6f.html