# 可逆温致变色功能薄木的制备与性能研究

### 论文摘要

可逆温致变色木材是一种新型的木质功能材料，能够随着温度的变化而发生智能变色和热能转换，实现暖色调和冷色调之间的可逆变化，满足人们对家具、装饰审美的个性化需求。温致变色技术在木质材料生产领域的应用，是实现木质材料功能化的主要途径之一，也是提高木质材料产品附加值和市场竞争力的重要手段。本研究通过改变可逆温致变色复配物的成分及其配比，确定变色复配物的最佳配比，制备了可逆温致变色薄木，分析了变色薄木的热变色性能，并探索了变色薄木的性能测试方法。采用原位聚合法，对最佳配比下的变色复配物进行微胶囊化处理，研究了微胶囊化的制备工艺。对制得的变色微胶囊，采取与浸渍树脂液混合的方法，通过涂层的方式实现了薄木的可逆变色。论文的主要研究结果如下：1可逆温致变色复配物及变色薄木的制备（1）以热敏玫红为隐色剂，在给定的配比条件下，以十二醇、十四醇及十六醇为溶剂，以双酚A为显色剂制得的复配物变色综合性能最好，变色复配物的变色温度区间分别为1020℃、2638℃、4454℃。（2）以热敏玫红为隐色剂、双酚A为显色剂、十四醇为溶剂的变色复配物各组分的最佳配比为1:6:60。在此条件下制得的变色复配物变色灵敏，其消色、复色温度区间分别为3337℃、2733℃。（3）可逆温致变色复配物的变色机理为电子转移机理。由傅里叶红外光谱（FT-IR）可知，热敏玫红在1766cm-1处具有酯羰基C＝O吸收峰，而在复配物中，热敏玫红在低温下内酯环开裂，在1766cm-1处内酯峰消失，失去电子，与电子接受体双酚A发生电子给予接受而变成红色。2可逆温致变色薄木的性能及其测试方法（1）根据NBS色差单位等级评价，可以确定变色薄木的消、复色温度区间和消、复色温度。以热敏玫红、双酚A和十四醇为复配物制得的变色薄木消、复色温度分别为31℃、25℃，消、复色温度区间分别为2737℃、2919℃。（2）可逆温致变色薄木的消色过程曲线和复色过程曲线连续但并不等同，在可逆变色过程中存在复色滞后现象。（3）变色薄木的光稳定性欠佳，添加紫外线吸收剂能改善变色薄木的光稳定性，并且随着紫外吸收剂用量的增大而光稳定性不断增强。经氙光辐射处理后，未添加紫外线吸收剂的可逆温致变色薄木的表面色差损失达19.79，损失率达27.44%，大于添加紫外线吸收剂的变色薄木的色差损失。紫外线吸收剂UV-326对变色薄木的光稳定性改善效果优于UV-531，当添加量为2.0%，综合效果最佳。（4）受氙光辐射照度、温度和相对湿度的影响，国家标准《装饰单板贴面人造板（》GB/T15104-2006）中耐光色牢度的测试标准不适用于变色薄木光稳定性的测试。3可逆温致变色微胶囊的制备工艺乳化剂种类及用量、乳化时间、乳化转速、壳芯比和缩聚pH值对微胶囊的结构、形态和粒径大小有重要的影响。聚乙烯醇0588（PVA-0588）对变色复配物的乳化效果最好。较佳的微胶囊化工艺为：PVA-0588添加量3.0%，乳化转速14000rpm，乳化时间30min，壳芯比4:2，缩聚pH值5.0。此条件下制备的变色微胶囊粒径分布窄，主要集中在35μm，变色灵敏，可逆变色效果好。4可逆温致变色微胶囊在薄木上的应用（1）变色微胶囊与三聚氰胺浸渍树脂混合而成的变色微胶囊乳液，通过涂层的方式可以实现薄木的可逆变色功能，制备的变色薄木具有良好的热变色性能。（2）制备的变色薄木存在复色滞后现象，其消、复色温度分别为33℃、25℃，消、复温度区间分别为2535℃、2719℃。（3）制备的变色薄木具有较好的耐疲劳性能，在经历10个冷-热循环（-20--100℃）周期后，其色度学参数明度指数L*、红绿轴色品指数a*、黄蓝轴色品指数b*及总色差E均无显著变化。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 温致变色材料

- 1.2 可逆温致变色材料的变色机理

- 1.2.1 无机温致变色材料

- 1.2.2 液晶温致变色材料

- 1.2.3 有机温致变色材料

- 1.3 可逆温致变色材料的研究现状

- 1.3.1 无机可逆温致变色材料研究现状

- 1.3.2 液晶可逆温致变色材料

- 1.3.3 有机可逆温致变色材料

- 1.3.4 微胶囊化技术

- 1.4 可逆温致变色材料的应用及其在木质材料领域的发展

- 1.4.1 可逆温致变色材料的应用

- 1.4.2 可逆温致变色材料在木质材料领域的发展

- 1.5 研究目的、意义和研究内容

- 1.5.1 研究目的与意义

- 1.5.2 研究内容

- 1.6 技术路线

- 第二章 可逆温致变色复配物的制备

- 2.1 引言

- 2.2 材料与方法

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 实验仪器与设备

- 2.2.3 实验方法

- 2.2.4 性能评价方法

- 2.3 结果与分析

- 2.3.1 不同溶剂对可逆温致复配物变色性能的影响

- 2.3.2 不同显色剂对可逆温致复配物性能的影响

- 2.3.3 不同配比对可逆温致复配物性能的影响

- 2.3.4 可逆温致变色复配物的变色机理

- 2.4 小结

- 第三章 可逆温致变色薄木的性能及其测试方法

- 3.1 引言

- 3.2 材料与方法

- 3.2.1 实验材料

- 3.2.2 实验仪器与设备

- 3.2.3 实验方法

- 3.3 结果与分析

- 3.3.1 可逆温致变色薄木试件的变色温度和变色温度区间

- 3.3.2 可逆温致变色薄木的热稳定性测试

- 3.3.3 可逆温致变色薄木的光稳定性测试

- 3.4 小结

- 3.4.1 可逆温致变色复配物的变色性能

- 3.4.2 可逆温致变色复配物的热稳定性

- 3.4.3 可逆温致变色复配物的光稳定性

- 第四章 可逆温致变色微胶囊的制备

- 4.1 引言

- 4.2 材料与方法

- 4.2.1 实验材料

- 4.2.2 实验仪器与设备

- 4.2.3 实验方法

- 4.2.4 性能评价方法

- 4.3 结果与分析

- 4.3.1 乳化剂种类及用量对变色微胶囊性能的影响

- 4.3.2 乳化转速对变色微胶囊性能的影响

- 4.3.3 乳化时间对变色微胶囊性能的影响

- 4.3.4 壳芯比对变色微胶囊性能的影响

- 4.3.5 缩聚反应 pH 值对变色微胶囊性能的影响

- 4.3.6 温致变色复配物的微胶囊化机理

- 4.4 小结

- 4.4.1 乳化剂用量对温致变色微胶囊性能的影响

- 4.4.2 乳化转速对温致变色微胶囊性能的影响

- 4.4.3 乳化时间对温致变色微胶囊性能的影响

- 4.4.4 壳芯比对温致变色微胶囊性能的影响

- 4.4.5 缩聚反应 pH 值对温致变色微胶囊性能的影响

- 第五章 可逆温致变色微胶囊在薄木中应用

- 5.1 引言

- 5.2 材料与方法

- 5.2.1 实验材料

- 5.2.2 实验仪器与设备

- 5.2.3 可逆温致变色微胶囊的制备

- 5.2.4 浸渍用三聚氰胺树脂的制备

- 5.2.5 可逆温致变色薄木的制备

- 5.2.6 可逆温致变色薄木的性能评价方法

- 5.3 结果与分析

- 5.3.1 可逆温致变色薄木的色度学参数

- 5.3.2 可逆温致变色薄木的耐疲劳性能

- 5.4 小结

- 5.4.1 可逆温致变色薄木的变色温度及其变色温度区间

- 5.4.2 可逆温致变色薄木的耐疲劳性能

- 第六章 结论

- 6.1 结论

- 6.1.1 可逆温致变色复配物的制备

- 6.1.2 可逆温致变色薄木的性能及其测试方法

- 6.1.3 可逆温致变色微胶囊的制备工艺

- 6.1.4 可逆温致变色微胶囊在薄木上的应用

- 6.2 存在的问题与建议

- 6.3 创新点

- 参考文献

- 在读期间的学术研究

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].室内设计中薄木装饰艺术研究[J]. 黑河学院学报 2016(06)

- [2].人造薄木的发展应用及其生产技术研究[J]. 建材与装饰 2016(24)

- [3].牛街过往的饮食生活[J]. 回族文学 2017(03)

- [4].塑膜增强柔性装饰薄木的制备工艺及性能研究[J]. 木材工业 2017(01)

- [5].柔性导电薄木的微观结构与导电性能研究[J]. 木材工业 2016(06)

- [6].柔性装饰薄木[J]. 家具 2011(02)

- [7].利用薄木拼花进行家具创新设计[J]. 家具 2011(02)

- [8].薄木拼花制作工艺[J]. 家具 2011(02)

- [9].薄木拼花结构分析及制造工艺[J]. 家具 2011(05)

- [10].2009年国内薄木市场点评与2010年薄木市场走势[J]. 林产工业 2010(06)

- [11].如何提高手工薄木拼花的工作效率[J]. 家具 2011(02)

- [12].贴面用薄木拼花工艺数控化探索与分析[J]. 家具与室内装饰 2018(01)

- [13].薄木拼花技术发展对比及应用分析[J]. 家具 2018(04)

- [14].抽提预处理对薄木染色性能的影响[J]. 家具 2016(06)

- [15].浸渍方法对抗菌浸渍薄木抗菌性能的影响[J]. 林产工业 2015(12)

- [16].柔性装饰薄木制备技术的现状及发展[J]. 木材工业 2016(06)

- [17].无纺布增强装饰薄木的柔韧性研究[J]. 木材工业 2014(05)

- [18].凹凸模曲面热压成型制备塑膜增强薄木工艺优化[J]. 西北林学院学报 2019(06)

- [19].等离子体改性制备塑膜增强柔性装饰薄木工艺[J]. 木材工业 2017(03)

- [20].工艺参数对无纺布基装饰薄木剥离强度的影响[J]. 林产工业 2015(06)

- [21].三聚氰胺甲醛树脂浸渍薄木激光切割叠层拼花工艺[J]. 林产工业 2013(03)

- [22].装饰材料用阻燃柔性复合薄木的制备及力学性能[J]. 中国胶粘剂 2013(02)

- [23].杉木集成薄木生产工艺研究[J]. 林产工业 2015(03)

- [24].浅谈木门生产中手糊薄木的工艺及其利弊[J]. 科技资讯 2009(06)

- [25].家具板件薄木饰面板干缩系数测试分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [26].三聚氰胺甲醛树脂薄木浸渍工艺及性能[J]. 林业工程学报 2018(06)

- [27].薄木浸渍用改性三聚氰胺甲醛树脂的制备[J]. 林产工业 2012(02)

- [28].喷气网带式薄木干燥机的研制[J]. 林业机械与木工设备 2011(02)

- [29].制造工艺参数对聚乙烯膜增强柚木薄木性能的影响[J]. 木材工业 2018(03)

- [30].三聚氰胺浸渍薄木在多层实木复合地板中的应用[J]. 林产工业 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/005e7b2f27e878242ee70f14.html