# 高速并条机棉条质量在线检测系统的设计与仿真

### 论文摘要

在线检测技术是工业自动化控制领域中的重要课题,研究的对象是对棉纺织生产过程中高速并条机的技术改造,实现棉纺织高速并条机出口棉条在线检测装置的设计及研发,由此打破高端并条机被国外市场垄断的局面,解决国产设备的技术瓶颈,对产业发展影响是深远的。棉条质量检测系统设计的主要任务包括数据的采集和预处理,数据计算,参数的输入及结果的显示,监控界面的设计。设计的过程包括基于PC的算法设计、基于CompactRIO的硬件系统快速原型平台实验、基于FPGA的硬件系统实现三个阶段。通过这样的方式能使系统开发、算法设计和改进的过程更具有针对性,大大缩短开发的周期,减少开发的成本。对信号处理的过程,包括条干参数以及波谱图的绘制设计过程。其中最主要的部分是重不匀和变异系数计算方法的验证,以及波谱图生成中滤波器的设计。在设计过程中使用了多个平台及工具:MATLAB建模仿真工具,FDA Tool滤波器工具箱,LabVIEW及CompactRIO平台。这些工具的使用节省了在实验工具及准备上所耗费的时间,大大的简化了设计过程,加快了系统开发的进度,也方便了系统开发人员。为了得到准确的棉条波谱信息,需要大量的滤波运算,因此如何更高效的对大量的数据进行运算,尽量节省系统资源,减少运算上的延时,需要对整个系统的任务分配进行规划,本文对此进行了实验分析。设计的基于CompactRIO平台的棉条在线检测系统经过试验取得了较为满意的效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 研究目的和意义

- 1.3 国内外概况和发展趋势

- 1.4 本文的主要研究工作

- 2 相关需求和技术分析

- 2.1 系统组成及工作原理

- 2.2 在线检测系统

- 2.3 系统需求分析

- 2.4 本章小结

- 3 棉条质量在线检测系统的设计

- 3.1 系统总体设计

- 3.2 设计流程

- 3.3 实验平台

- 3.4 各部分功能设计

- 3.5 滤波器设计

- 3.6 本章小结

- 4 棉条质量在线检测系统实现与仿真

- 4.1 滤波器实现与仿真

- 4.2 滤波器组设计仿真

- 4.3 系统集成及界面设计

- 4.4 应用效果

- 4.5 本章小结

- 5 结果分析与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].郑强:圆梦研发中国高端并条机[J]. 东方企业文化 2018(05)

- [2].并条机改良设计[J]. 华中科技大学学报(社会科学版) 2017(05)

- [3].推出两款新一代并条机[J]. China Textile 2016(10)

- [4].沈阳宏大:并条机65年研究经验的沉淀[J]. 中国纺织 2015(06)

- [5].将“并条机专家”进行到底[J]. 纺织科学研究 2015(07)

- [6].新一代并条机[J]. 国际纺织导报 2018(10)

- [7].立达新型并条机再竖行业标杆[J]. 纺织机械 2019(02)

- [8].沈阳宏大[J]. China Textile 2018(10)

- [9].并条机改良设计[J]. 华中科技大学学报(社会科学版) 2016(01)

- [10].现代高速并条机的自动换筒技术[J]. 轻工机械 2012(06)

- [11].自调匀整高速并条机设计难点分析与探讨[J]. 江苏纺织 2010(01)

- [12].并条机的技术进步[J]. 纺织器材 2009(S1)

- [13].谈单头并条机的比较优势[J]. 纺织器材 2009(S1)

- [14].立达(常州):第1000台并条机下线[J]. 江苏纺织 2009(10)

- [15].并条机清洁梳的磨砺方法[J]. 棉纺织技术 2008(10)

- [16].天门纺机TMFD81S并条机投产[J]. 上海纺织科技 2008(01)

- [17].现代高速并条机的技术特征和应用效果[J]. 纺织导报 2008(06)

- [18].天门纺机展示新一代并条机[J]. 国际纺织导报 2008(07)

- [19].定长控制新技术及其在并条机中的应用[J]. 微计算机信息 2008(25)

- [20].陕西宝成再拓并条机装备高端市场[J]. 纺织服装周刊 2008(31)

- [21].新型单头并条机[J]. 国际纺织导报 2018(12)

- [22].立达推出新型并条机[J]. 上海纺织科技 2011(01)

- [23].HSR1000型并条机加压阀门漏气故障的排除[J]. 棉纺织技术 2010(01)

- [24].FA302型并条机轻条的解决措施[J]. 棉纺织技术 2010(01)

- [25].RSB-D401C型并条机换筒装置的改造[J]. 棉纺织技术 2009(03)

- [26].HSR1000型并条机加压阀门漏气故障的排除[J]. 纺织器材 2009(06)

- [27].天门纺机 三款并条机节电30%[J]. China Textile 2017(11)

- [28].高速并条机圈条器的设计与实践[J]. 现代纺织技术 2013(01)

- [29].解决并条机输出条皱折的几项措施[J]. 棉纺织技术 2010(02)

- [30].SFA2701型并条机牵伸形式的改进[J]. 棉纺织技术 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/007253dcc3384cce95ab5164.html