# 钢铁企业环境自动监测系统的设计与研究

### 论文摘要

环境问题日益受到重视,传统的环境监测受手段和方法的限制已不能满足环保管理的需求,逐步发展起来的环境自动监测技术适时、连续,无论是对环境质量的评价,还是对污染源的监控,采用自动监测客观、可靠的监测数据,已成为环境保护走向科学管理的必需。钢铁企业是耗能大户、污染大户,是国家环境保护重点监控的企业,在钢铁企业建立环境自动监测系统对实现国家节能减排目标具有重要意义。国内先进的钢铁企业大多都装有环境自动监测设备和零散的系统,但是在信息化、系统化、完整性等方面还存在很多问题,而且,钢铁企业具有自身独有的特点,针对钢铁企业的环境自动监测系统也需要具有自身特色才能稳定运行。本文针对钢铁企业的特点,从实际出发,提出钢铁企业环境自动监测系统的设计和研究这一课题。文章介绍了国内外建立环境自动监测系统的主要情况,概述了国内外钢铁企业的环境自动监测系统的现状,并提出存在的问题,然后从环境自动监测的方法和原理入手,考虑系统结构,分析钢铁企业工艺特点,结合钢铁企业环境自动监测的实际需求,开展有针对性的研究工作,设计了一个完整的钢铁企业环境自动监测系统。系统基于B/S架构设计,充分考虑开放性、灵活性、兼容性,揽括空气、水质、污染源、噪声、视频多种信号,就系统实现中存在的关键点进行研究对比,针对不同钢铁工艺段特点提出不同的配置方案,针对不同的自动监测设备开发出统一的数据采集传输仪,针对不同的通信环境给出不同的通信方式和协议,包括GPRS传输方式的通讯协议和程序,确保系统的完整性和健壮性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 背景和意义

- 1.2 国内外环境自动监测系统现状

- 1.3 国内外钢铁企业环境自动监测系统现状

- 1.4 论文的研究内容和组织结构

- 第二章 环境自动监测系统概述

- 2.1 环境自动监测系统的方法与原理

- 2.1.1 空气质量连续监测系统

- 2.1.2 水质自动监测系统

- 2.1.3 噪声自动监测系统

- 2.1.4 固定污染源烟气自动监测系统

- 2.2 系统结构

- 第三章 系统设计

- 3.1 功能需求分析

- 3.1.1 系统总体要求

- 3.1.2 系统性能要求

- 3.1.3 系统与外围单元的关系

- 3.1.4 系统图形功能要求

- 3.1.5 系统信息管理的要求

- 3.2 各子系统的设计与集成

- 3.2.1 空气质量连续监测子系统

- 3.2.2 固定污染源烟气自动监测子系统

- 3.2.3 水质自动监测子系统

- 3.2.4 噪声在线子系统

- 3.2.5 视频监控子系统

- 3.2.6 监控中心

- 第四章 系统关键问题的设计与研究

- 4.1 网络结构的设计方案

- 4.2 数据接口的实现

- 4.2.1 空气质量连续子系统底层接口协议

- 4.2.2 固定污染源子系统接口协议

- 4.2.3 水质子系统接口协议

- 4.2.4 噪声子系统接口协议

- 4.3 GPRS通讯方式的开发

- 4.4 数据采集传输仪的实现

- 第五章 系统分析与展望

- 5.1 系统设计的分析与评价

- 5.2 系统测试

- 5.3 系统实现的分析与评价

- 5.4 未来的研究方向及展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].钢铁企业为钢结构产业发展提供了资源保障[J]. 涟钢科技与管理 2012(02)

- [2].钢价下半年将从底部逐步回升[J]. 现代焊接 2009(08)

- [3].智慧安全为钢铁企业安全生产保驾护航[J]. 冶金经济与管理 2019(06)

- [4].钢铁企业原料样品智能化输送系统方案优化探析[J]. 冶金管理 2019(19)

- [5].化工钢铁企业利用期货工具对冲供销两端市场风险的路径研究[J]. 粘接 2019(12)

- [6].浅谈对钢铁企业培训的思考[J]. 办公室业务 2019(24)

- [7].我国典型钢铁企业地下水污染特征及防治对策分析[J]. 环境工程 2019(12)

- [8].钢铁企业全流程质量管控研究[J]. 中国金属通报 2019(11)

- [9].钢铁企业订单结构与带出品关系分析[J]. 冶金管理 2019(21)

- [10].节电减排新形势下钢铁企业电系统优化[J]. 冶金管理 2019(21)

- [11].钢铁企业能源管网色标管理研究[J]. 冶金动力 2020(03)

- [12].实施节水诊断 推进钢铁行业节水优先[J]. 冶金经济与管理 2020(01)

- [13].基于效率和效果的钢铁企业生态经济绩效测度——评《钢铁企业生态经济绩效测度的理论与方法》[J]. 矿业研究与开发 2020(02)

- [14].国有钢铁企业加强成本管理的有效策略探讨[J]. 企业改革与管理 2019(24)

- [15].钢铁企业人才评价体系建设[J]. 中国冶金教育 2020(01)

- [16].实施钢铁企业超低排放改造的探讨[J]. 环境研究与监测 2020(01)

- [17].钢铁企业环保现状分析及对策研究[J]. 节能与环保 2020(03)

- [18].简述国内外钢铁企业智能制造现状及其发展思路[J]. 连铸 2020(03)

- [19].关于钢铁企业给排水工程污水处理技术分析[J]. 冶金管理 2020(11)

- [20].中国企业首次登顶全球最大钢铁企业——2019年全球主要钢铁企业粗钢产量排名解读[J]. 冶金管理 2020(12)

- [21].新形势下利用共青团工作助推钢铁企业高质量发展的实践探讨——以湖南华菱湘潭钢铁有限公司为例[J]. 冶金经济与管理 2020(03)

- [22].六部委：加快京津冀及周边地区钢铁企业超低排放改造[J]. 中国设备工程 2020(14)

- [23].经济新常态下钢铁企业转型创新发展路径探析[J]. 中国金属通报 2020(02)

- [24].钢铁企业煤气系统全流程诊断思路与方法[J]. 冶金能源 2020(04)

- [25].多流程组合供氧模式在钢铁企业的应用与研究[J]. 冶金动力 2020(07)

- [26].钢铁企业三维数字化工厂的设计与实践[J]. 冶金自动化 2020(04)

- [27].无人全自动行车在钢铁企业的应用[J]. 机电信息 2020(17)

- [28].浅析钢铁企业节能电气运行管理[J]. 冶金设备 2020(03)

- [29].浅析民营钢铁企业信息化财务管理[J]. 中国产经 2020(09)

- [30].大型钢铁企业道路设计[J]. 河北冶金 2020(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/00a13ea625300f4f6989db6a.html