# WiMAX基站软件平台中关键技术研究

### 论文摘要

随着移动通信技术和宽带技术的发展,WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access,全球微波接入互操作性),己经成为全球电信运营商和设备制造商的关注热点问题之一。本论文研究的课题来源于实验室与企业的合作项目“M16E25G基站软件平台开发”,该项目的目标是开发符合IEEE 802.16e标准及WiMAX NWG小组制定的Stage 2和Stage 3规范的WiMAX基站软件平台,为用户提供高速稳定的宽带无线接入服务。本文结合项目的总体需求和开发过程,对IEEE 802.16标准的发展、WiMAX技术特点和发展动态以及WiMAX基站的整体架构设计进行了论述,并结合本人在项目中的工作重点,对相关软件模块的具体设计以及关键技术的理论模型进行了详细介绍。针对WiMAX技术特点以及软件平台设计要求,主要的研究方法与成果体现在以下几个方面:(1)结合网络初始化接入的特点,提出适用于WiMAX基站软件平台的有限状态机模型,阐述了改进的有限状态机模型的工作流程和算法,并在纠错能力上与经典有限状态机模型进行性能比较。(2)结合各类业务对QoS时延的不同要求,提出了多业务QoS保证的优先队列机制,对该机制的等待时延性能进行了数学分析与性能仿真。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1. 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 移动WIMAX 技术及IEEE 802.16E 标准

- 1.2.1 WiMAX 简介

- 1.2.2 IEEE 802.16 系列标准

- 1.2.3 移动WiMAX 技术优势

- 1.2.4 移动WiMAX 系统网络架构

- 1.3 课题简介及研究内容

- 1.4 章节安排

- 2. 基于802.16E 的WIMAX 基站软件平台

- 2.1 ASN 框架

- 2.2 系统特点

- 2.3 开发平台

- 2.4 整体软件架构

- 2.5 具体实现模块

- 2.5.1 NEDS module

- 2.5.2 Socket Module

- 2.5.3 网络初始化接入相关场景

- 2.5.4 DP 建立/撤销相关场景

- 2.5.5 切换相关场景

- 2.5.6 Paging 相关场景

- 2.6 本章小结

- 3. 网络初始化接入研究

- 3.1 网络接入模式

- 3.2 经典有限状态机模型

- 3.2.1 有限状态机的定义

- 3.2.2 状态转移图

- 3.2.3 带输出的有限状态机

- 3.2.4 经典有限状态机的不足

- 3.3 改进的有限状态机模型

- 3.3.1 改进的有限状态机定义

- 3.3.2 改进有限状态机与经典有限状态机的工作流程比较

- 3.3.3 改进有限状态机与经典有限状态机的算法比较分析

- 3.4 改进的有限状态机在WIMAX 基站中的应用

- 3.5 仿真分析

- 3.6 本章小结

- 4. 多业务QOS 保证的优先队列机制研究

- 4.1 业务时延分析

- 4.2 有优先权的排队系统

- 4.2.1 不同排队策略比较

- 4.2.2 非强拆型的优先队列等待时间分析

- 4.3 WIMAX 基站软件系统中非强拆型的优先队列模型

- 4.4 仿真及结果分析

- 4.4.1 测试平台环境

- 4.4.2 仿真结果分析

- 4.5 本章小结

- 5. 总结与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 研究工作展望

- 6. 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].基于WiMax的宽带无线接入技术研究[J]. 山东工业技术 2017(15)

- [2].基于WiMAX网状网络的海上通信系统构建与应用[J]. 舰船科学技术 2014(12)

- [3].浅析WiMax技术在海上通信中的应用[J]. 中国新通信 2015(06)

- [4].一种简化的WIMAX系统测距码检测算法[J]. 深圳职业技术学院学报 2015(03)

- [5].基于WiMAX的智能小区系统的设计[J]. 无线通信技术 2012(03)

- [6].基于协作分集的WiMAX上行链路性能增强研究[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [7].WiMAX在无线电监测网络中的应用[J]. 邮电设计技术 2009(10)

- [8].WiMAX认证协议一致性测试的内容与方法[J]. 现代电信科技 2008(01)

- [9].WiMAX与SCDMA无线接入技术的比较和建议[J]. 成都电子机械高等专科学校学报 2008(01)

- [10].WiMAX系统引入认知无线电的探讨[J]. 移动通信 2008(12)

- [11].WiMAX技术与3G混合组网方案[J]. 软件导刊 2008(06)

- [12].WiMAX网络管理发展现状[J]. 移动通信 2008(08)

- [13].基于树结构的Wimax网络组密钥管理方法[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2008(S1)

- [14].基于WiMAX通信网络的电源监控系统的构建[J]. 电源技术 2015(01)

- [15].WiMAX在配电网自动化中的应用探讨[J]. 湖南电力 2013(01)

- [16].基于WiMAX技术的校园无线视频监控系统设计[J]. 福建电脑 2012(03)

- [17].移动WiMAX网络中的VoIP调度机制[J]. 计算机应用 2011(05)

- [18].WiMAX网络不同模式下的位置管理策略分析[J]. 计算机工程与科学 2010(02)

- [19].基于WiMAX的移动视频监控系统[J]. 计算机工程 2010(06)

- [20].一种面向WiMAX的呼叫接纳控制算法[J]. 电子技术应用 2010(09)

- [21].基于收入值的WiMAX网络呼叫接纳控制算法[J]. 计算机工程 2009(11)

- [22].相位噪声对WiMAX系统的影响[J]. 微计算机信息 2008(04)

- [23].浅谈无线宽带接入技术WiMAX的发展趋势[J]. 科技信息(学术研究) 2008(27)

- [24].基于WiMAX的紧急呼叫系统研究[J]. 无线电工程 2008(11)

- [25].基于移动WIMAX系统的信道分配过程研究[J]. 黑龙江科技信息 2016(12)

- [26].WiMAX技术在城市轨道交通乘客信息系统中的应用[J]. 城市轨道交通研究 2012(07)

- [27].基于移动WiMAX的被动雷达信号分析及模糊函数性质研究[J]. 计算机应用研究 2010(06)

- [28].WiMAX网络规划研究[J]. 数据通信 2009(03)

- [29].下一代移动WiMAX系统中的分组调度策略[J]. 现代电信科技 2009(11)

- [30].多跳中继增强的WiMAX网络架构与组网成本分析[J]. 移动通信 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/00bc08592f31036b361559fb.html