# 市政污水处理工艺与回用技术分析刘卫晴

湖南尚上公路桥梁建设有限公司湖南怀化410000

摘要：水是人们生活中不可缺少的能源之一。但从目前来看，我国水资源污染严重和水资源短缺等问题对城市污水处理单位提出了更高的要求，在现阶段的污水处理过程中还有诸多改进的地方，据有关部门抽样检测方面上来看，污水处理符合要求的水质仅有污水总排放量的48%，而其相关的设备却占到了政府总财政支出的60%。可见污水处理部门面临着巨大的压力，而要想处理好这一难题，抓住工业废水的处理经验显得尤为重要。因此在原有的工艺上做出更合理的布局显得特别关键。

关键词：市政；污水处理；工艺；回用技术

1水污染控制的发展历程

我国近年来由于水资源逐年紧缺和污水排放量惊人，政府逐渐对污水进行了整治。经历了由单一污染源的治理、污染物浓度达标排放到区域污染综合防治、以环境容量为依据的污染物排放总量控制的两个阶段。在过去的污水治理中，由于一直没有管理好排放源头，水质标准不清晰，水质治理责任不够明确等问题，实际并没有得到相应的结果。根据进一步的调查显示，城市污水的处理系统中仅有不到33%的设备发挥作用。显然我国的污水处理系统还有很大的改进空间。

2市政污水处理与回用的重要意义

2.1能够有效缓解水资源紧张的问题

在现如今的发展背景下，水资源危机已经成为全球性的问题，正对人们的生存和发展造成一定的威胁。在全球范围内已经有许多国家和地区对污水进行处理回用工作作出了整体的规划，将经过处理后的再生污水作为一种新的水源，从而达到缓解水资源紧张现象的目的。根据有关数据表明，当污水再生利用率平均达到20%，就能够解决在全国城市缺水量一半以上的水资源问题。同时开展污水回用工作还可以促使淡水的消耗量和污水的排放量减少为原来的几分之一甚至几十分之一。在工业生产过程中，可以通过采取循环给水系统代替直接给水系统的方式达到对水资源的充分利用目的。在农业生产的过程中，可以通过一水多用或者污水再生利用技术，以此来达到循环用水的目的，从而提高在农业生产过程中水资源的利用率。而这也间接的证明了，在解决水资源危机的过程中，积极开展污水回用工作，促使污水资源化的重要性。

2.2对生态环境的保护有一定的促进作用

市政污水经过处理后再进行回应，不仅能够实现水资源的回收，同时也能对污水中的有用物质和能源进行回收，并且能够大幅度地降低污水排放量，进而使得江河、湖泊等水体中的水资源污染程度减轻，从而在一定程度上达到保护水资源的目的。污水在经过处理之后，可以用于农业灌溉工作，农作物能够对污水中的存在的营养物质进行有效的吸收利用，从而使得地表渗透水中的磷酸盐等物质的含量降低。也就是说将污水回用于农业灌溉工作中，在一定程度上能够使污水排放所造成的地下水污染，以及河流湖泊水体富营养化程度降低，从而在最大程度上对生态环境起到了一定的保护作用。

3污水处理工艺解析

3.1外置正压膜过滤工艺

这种污水过滤方法的优势较多，因此在污水处理中较为常见。此项技术的基本原理是在传统的膜过滤工艺的基础上加入气水双洗、反洗、加药清洗等一些控制方法，让膜过滤工艺在不同的状态下稳定开展处理工艺步骤。在很多市政污水深度处理中外置正压膜过滤工艺使用最为广泛，可以对预处理海水淡化、净化地表水、工业用水处理等方面，都获得了较好的效果，稳定性强。这种工艺处理技术还有一个强大的技术优势是反渗透，这种与反渗透技术结合后形成的双膜工艺在再生水工艺处理中价值较大。

3.2生物滤池法

生物滤池是指在污水处理中利用耗氧微生物对有机废水与污水进行氧化处理，进而达到水净化的目的。这从工艺种类上来看，也是一种生物膜反应技术。一般情况下，生物滤池法主要利用焦炭、淬石等作为填层滤膜，污水经过过滤床以后，污水中的细菌与其他杂物就会直接附着在过滤床的表面，所以生物膜上会积聚大量的微生物，这些微生物就是导致水质变差的罪魁祸首，因此污水中的污染物得到吸附后，污水便会净化，生物滤池主要由沉淀池、生物滤池、二沉池组成，有特殊需要时生物滤池可以与其他工艺进行结合使用，发挥出更为强大的污水净化作用。

3.3超滤工艺

3.3.1基本原理超滤工艺是指在静压状态下进行液体分离的工艺操作。分离机制的工作原理是利用物理原理对污水与污水水体中的杂质进行筛分，在科学操作的指导下，对液体进行压力施加，超滤微孔膜可以将悬浮在水中的胶质与高分子粒子进行吸附，此时膜表面可以具备一定的筛分性质，让孔洞中污水杂质可以直接被过滤膜给阻拦下来。水与其他低分子物质可以直接通过过滤膜，这种超滤膜材料是由无机膜与分子膜材料组成。

3.3.2超滤工艺的关键点

超滤工艺的工作温度一般为60℃，工作压力为0.1~0.6MPa，超滤膜的过滤量为500L/m2•h。通过观察超滤工艺的操作经验，可以从中得到的结论是超滤膜的通透性主要来自于操作压力，液体流速、运行周期等指标的影响，所以技术人员必须可以根据参数显示选出最为合适的通透量，让超滤膜可以一直保持在优良的状态下，水质的稳定性与可靠性都会因此得到保障。

3.4膜生物反应器工艺

膜生物反应器的工艺原理是让膜直接被浸泡在活性淤泥中，然后直接让泥水被分离开来，让微生物直接被阻截，让淤泥的浓度，让氨氮与其他一些有机污染物因子被阻隔开来，让城市土地资源的占用量。因此这种污水处理工艺在那些用地资源紧张的大型城市中较为受欢迎。

4市政污水回用技术

4.1活性炭吸附技术与消毒技术

该项技术的应用范围最广，利用活性炭的物理性质，良好的吸附能力，将市政污水进行良好回用。活性炭形状主要分为两种，分别是粉末状与颗粒状，在污水回用过程当中，运用该技术，能够更好的提升市政污水回用率。另外，消毒技术的应用也特别重要。市政污水经过消毒之后，方可投入到二次使用当中。因为消毒程度不相同，得到的水质也不同，因此，相关人员在实际处理过程当中，要加强改进，保证活性炭吸附技术与消毒技术得到更好应用。

4.2工业回用技术与接触性、限制性回用技术

为了推动工业产业的大规模发展，满足工业用水需求，运用工业回用技术至关重要。该项技术的出现，能够将市政污水回水中的有机污染物有效去除，采用二次处理方式，对市政污水进行深入处理，并根据工业用水实际需求，得到符合相关要求的回用水，保证工业生产得以正常进行。另外，接触性、限制性回用技术的出现，能够减小回用水对生态环境产生的影响，将回用水中的有毒物质彻底消除。在采用该项技术时，相关人员需要提前做好消毒工作，并加强污泥处理力度，减少生态环境污染。

5结语

水是人生活必不可缺失的资源之一，我国又是贫水且用水大国。淡水资源由于近年来人们各种破坏环境导致逐年减少。而充足的水资源是一座城市乃至一个国家可持续发展的命脉。总而言之，我国需要更加便捷、快速的污水处理系统，应进一步完善污水处理和回用技术以便于对水资源紧缺的地区提供最科学最有效的解决方案。

参考文献：

[1]向男.市政污水处理工艺及回用技术探讨[J].南方农机,2017,48(24):103.

[2]诸红龙,张继敏.试论市政污水处理工艺与回用技术[J].中国资源综合利用,2017,35(12):48-50.

[3]付学利.市政污水处理工艺及回用技术浅析[J].四川水泥,2017(04):125.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/00c05999421cc5a04aa3b610.html