# 高寒地区沥青稳定碎石基层柔性路面适应性研究

### 论文摘要

进入20世纪80年代以来，随着交通量的快速增长，半刚性基层沥青路面成为我国路面结构的主要形式。半刚性基层材料虽具有强度高、板体性强等优点，但是，大量的研究和工程实践表明，除了设计和施工等原因外，半刚性基层有其自身的局限性。本文在借鉴国内外相关研究成果的基础上，结合内蒙古呼伦贝尔地区特殊的气候条件，分析了沥青稳定碎石基层沥青路面结构在高寒地区的适应性。所作主要工作和取得韵成果如下： 1 根据沥青路面基层性能要求，参照国内外沥青稳定碎石基层混合料的级配范围，针对3种典型级配的混合料，应用分形理论分析了级配走向与分形维数的关系。研究表明，分形维数与2.36筛孔通过率、集料间隙率线性相关。 2 采用单轴压缩进行了沥青稳定碎石基层混合料高温稳定性试验，根据相关评价指标分析了级配走向对其抗永久变形能力的影响；采用弯曲试验、弯曲蠕变试验和低温劈裂试验进行了低温抗裂性检测；采用浸水马歇尔试验、冻融劈裂试验进行了水稳定性检验。在级配范围内偏上限的混合料具有良好的高温稳定性与低温抗裂性，近中值的混合料水稳定性较好。经验证，沥青稳定碎石混合料抗高温变形和低温抗裂性能与分形维数有良好的相关性。 3 确定轮胎的接地形状和压力分布以及荷载作用形式，考虑路面结构层间接触条件，利用通用有限元程序分析了沥青稳定碎石基层沥青路面在半正弦波动态荷载作用下的力学响应。结果显示，设置沥青稳定碎石基层路面能够改善半刚性材料层受力状态。 4 根据内蒙古呼伦贝尔地区的典型气候条件，应用数值分析的方法，建立了路面结构温度场，进一步分析了沥青稳定碎石基层沥青路面温度应力。分析得出，设置沥青稳定碎石基层路面能够改善半刚性材料层温度状况以及层底温度应力。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 前言

- 1.1 研究的背景及意义

- 1.2 国内外研究概况

- 1.2.1 沥青稳定基层路面结构的应用情况

- 1.2.2 公路沥青路面结构的分析方法

- 1.3 本文主要研究内容

- 2 ATB混合料级配试验研究

- 2.1 原材料的选择及性能检测

- 2.1.1 材料选择的依据

- 2.1.2 原材料性能检测

- 2.2 ATB混合料级配组成设计

- 2.2.1 级配类型的选择

- 2.2.2 ATB25矿质混合料级配组成

- 2.2.3 最佳油石比的确定

- 2.3 ATB级配组成分析

- 2.3.1 集料分布的分形理论

- 2.3.2 级配分析

- 2.4 抗永久变形性能检验

- 2.4.1 试验方法

- 2.4.2 试验条件

- 2.4.3 试验结果

- 2.4.4 试验结果分析

- 2.5 水稳定性检验

- 2.5.1 浸水马歇尔试验

- 2.5.2 冻融劈裂试验

- 2.6 小结

- 3 ATB混合料低温力学特性分析

- 3.1 试验方法的选择

- 3.2 ATB沥青混合料低温性能试验

- 3.2.1 试件尺寸

- 3.2.2 低温简单弯曲试验

- 3.2.3 低温弯曲蠕变试验

- 3.2.4 低温劈裂试验

- 3.3 小结

- 4 ATB与半刚性基层路面受力对比分析

- 4.1 结构分析模型

- 4.2 沥青稳定碎石基层模量的影响

- 4.3 沥青稳定碎石基层厚度的影响

- 4.4 沥青稳定碎石基层模量和厚度的综合影响

- 4.5 小结

- 5 动荷载作用下ATB路面结构力学响应分析

- 5.1 概述

- 5.2 动力学基本原理

- 5.2.1 动力学基本方程

- 5.2.2 动力学方程系数矩阵

- 5.2.3 荷载步、子步、时间步

- 5.3 动力荷载模型

- 5.3.1 动力荷载的分类

- 5.3.2 轮胎接地压力分布特性

- 5.4 动荷载作用下路面结构力学响应分析

- 5.4.1 几何尺寸

- 5.4.2 路面结构有限元模型

- 5.4.3 层间接触条件

- 5.4.4 边界条件

- 5.4.5 加载

- 5.5 力学响应结果分析

- 5.5.1 路表弯沉分析

- 5.5.2 层底拉（压）应力分析

- 5.5.3 层间接触条件对层底拉应力影响

- 5.5.4 路面力学响应时间历程

- 5.6 小结

- 6 ATB路面结构温度应力分析

- 6.1 概述

- 6.1.1 统计分析方法

- 6.1.2 理论分析法

- 6.2 路表复合传热机理分析

- 6.2.1 对流换热

- 6.2.2 路表有效辐射

- 6.3 道路结构温度场的数学模型

- 6.3.1 基本假定

- 6.3.2 热传导方程

- 6.3.3 层间接触条件

- 6.3.4 边界条件

- 6.3.5 路表温度

- 6.4 计算模型与温度场

- 6.4.1 材料参数

- 6.4.2 持续降温条件下路面温度场

- 6.5 温度应力分析

- 6.5.1 温度应力分析结果

- 6.5.2 结果分析

- 6.6 小结

- 7 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 研究展望

- 路面力学响应云图附图

- 参考文献

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].公路沥青路面早期破坏的成因及综合防治[J]. 丹东海工 2010(00)

- [2].季冻区沥青路面水损坏成因与对策分析[J]. 吉林交通科技 2011(03)

- [3].夏冬季坝顶沥青路面温度应力三维有限元分析[J]. 水利规划与设计 2020(02)

- [4].不同沥青路面结构的力学响应及经济性对比分析[J]. 福建交通科技 2019(06)

- [5].公路沥青路面预防性养护技术[J]. 交通世界 2019(36)

- [6].高速公路沥青路面设计要点探讨[J]. 华东公路 2020(01)

- [7].高速公路沥青路面级配碎石基层施工技术[J]. 黑龙江交通科技 2019(12)

- [8].公路沥青路面检测方法分析[J]. 黑龙江交通科技 2020(02)

- [9].高速公路施工中沥青路面冷再生技术的分析[J]. 居舍 2020(10)

- [10].基于正交试验的沥青路面倒装结构力学响应研究[J]. 中外公路 2020(01)

- [11].高速公路施工中沥青路面冷再生技术[J]. 黑龙江交通科技 2020(05)

- [12].沥青路面施工中试验检测研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(05)

- [13].新形势下公路沥青路面预防性养护[J]. 居舍 2020(15)

- [14].公路沥青路面施工中的现场试验检测技术探讨[J]. 四川水泥 2020(05)

- [15].相变材料在沥青路面降温应用中的研究[J]. 四川水泥 2020(05)

- [16].混合沥青路面结构温度耦合演变与仿真模拟研究[J]. 计算机应用与软件 2020(07)

- [17].表层排水沥青路面在岳望高速工程中的应用[J]. 湖南交通科技 2020(02)

- [18].排水沥青路面在高速公路中的应用[J]. 四川建材 2020(06)

- [19].研究减轻高速公路沥青路面的损耗程度的实用技术[J]. 建材与装饰 2020(17)

- [20].排水沥青路面在遂广高速的施工要点及使用效果分析[J]. 四川建材 2020(07)

- [21].降噪型透水沥青路面在高速公路中的应用[J]. 交通世界 2020(21)

- [22].沥青路面施工中离析现象的成因及控制措施探析[J]. 科技创新与应用 2020(27)

- [23].沥青路面层间抗剪强度影响因素研究[J]. 北方交通 2020(10)

- [24].河北省高速公路沥青路面结构完整性研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(06)

- [25].沥青路面公路施工技术分析[J]. 人民交通 2018(12)

- [26].高速公路沥青路面的水损坏及其防治措施[J]. 交通节能与环保 2018(06)

- [27].高速公路沥青路面材料、工艺与结构的一体化[J]. 交通世界 2019(Z1)

- [28].双层排水沥青路面设计在遂资高速公路中的应用[J]. 内江科技 2019(04)

- [29].公路沥青路面质量缺陷及防治措施探讨[J]. 建材与装饰 2019(02)

- [30].公路沥青路面施工安评系统研究[J]. 西部交通科技 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/00fe07cf27b15ef5a2fc95cd.html