# 油气长输管线补口补伤中提高3PE防腐效果研究

### 论文摘要

三层PE防腐配套补口技术,在中国一直还没有形成较成熟的技术,在国外成本比较高,热收缩带和液体环氧涂层加热收缩带(套)两种方式补口施工处的防腐性能不能达到三层PE防腐层要求的水平。对于长输钢质大管道,一般的方式很难做到预热温度的均匀,从而使补口的性能大大下降,同时也不能使补口处防腐层与管道防腐层很好的熔接在一快。在土壤应力和地层温度的影响下,使补口处防腐层与管体的黏结收到一定程度的破坏而出现缺陷,防腐性能达不到规范的要求,使管线的防腐性能整体降低,使管道的使用寿命受到严重的影响。本研究针对长输钢质管道存在的难以确保预热温度的均匀等的问题,通过改进和借鉴国外已经有的补口技术,分析管道预热对管体防腐层性能的影响,对环氧粉末涂料的配方进行优化和改进,研究与设计环氧粉末现场喷涂设备、PE复合带施工工艺及制作方法,开展了三PE防腐层管道的补口施工试验、补口防腐层的性能测试,研制出了一整套共聚物胶粘层、熔结环氧、聚乙烯三层补口装置和方法。这套新的补口、补伤方法和装置,填补了我国在长输大口径管道三层PE防腐层补口方面的空白,与国外的补口、补伤工艺方法相比,具有施工方便、设备简单、成本低的优点,为国内三层结构防腐层提供了使用而有效的补口方法,国内油气管道通过采用该新材料后,投资和运行费用都有很大的降低,产生了明显的经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的与意义

- 1.2 研究内容

- 1.3 研究方法及技术路线

- 1.4 创新点

- 第二章 油气长输管线外防腐层国内外研究现状

- 2.1 外防腐层选择原则

- 2.2 外防腐层应具备的性能

- 2.3 各种主要防腐材料的优缺点

- 2.4 通过分析总结目前影响3PE防腐效果的原因

- 2.5 国内外外防腐涂料应用状况

- 2.6 本章小结

- 第三章 长输管道三层结构PE防腐层补口工艺研究

- 3.1 防腐补口、补伤施工操作要点

- 3.2 防腐补口、补伤质量控制内容

- 3.3 防腐补口、补伤HSE控制内容

- 3.4 预热对管体防腐层的影响研究

- 3.4.1 对熔结环氧粉末涂层的影响

- 3.4.2 对聚乙烯层性能的影响

- 3.5 熔结环氧粉末涂料的配方改进

- 3.6 共聚物胶粘剂及PE包覆方式的研究

- 3.6.1 喷涂共聚物胶粘剂粉末,PE采用注模工艺方式

- 3.6.2 缠绕PE复合带方式

- 3.6.3 胶粘层+PE复合带方式

- 3.7 本章小结

- 第四章 补口施工装置的设计与加工

- 4.1 加热装置的确定

- 4.2 环氧粉末现场涂敷装置的研究

- 4.2.1 环氧粉末现场喷粉装置的研究

- 4.2.2 环氧粉末供粉装置的研究

- 4.3 环氧粉末现场涂敷装置样机的设计与加工

- 4.3.1 样机基本参数的确定

- 4.3.2 喷粉装置的设计

- 4.3.3 供粉装置的设计

- 4.4 样机的加工

- 4.5 样机的调试

- 4.5.1 加热装置的调试

- 4.5.2 供粉设备的调试

- 4.5.3 补口施工工艺的试运行

- 4.6 样机的改进与放大

- 4.6.1 样机的改进

- 4.6.2 样机的放大

- 4.7 本章小结

- 第五章 补口施工装置的施工工艺研究

- 5.1 补口材料选择

- 5.1.1 补口专用熔结环氧粉末

- 5.1.2 共聚物胶粘层

- 5.1.3 PE复合带

- 5.2 补口施工试验

- 5.2.1 第一次补口施工试验

- 5.2.2 第二次补口施工试验

- 5.2.3 第三次补口试验

- 5.2.4 第四次补口试验

- 5.3 补口工艺应用

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].基于漏磁内检测的管道补口失效评价方法[J]. 油气储运 2019(12)

- [2].长输天然气管道防腐补口施工内容控制探究[J]. 南方农机 2020(02)

- [3].长庆油田首次采用机械化防腐补口工艺研究与应用[J]. 化工管理 2020(13)

- [4].机械化补口技术在长输管道工程中的应用[J]. 化工设计通讯 2020(08)

- [5].管道防腐补口材料及施工技术现状分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(08)

- [6].中国长输油气管道外防腐及补口技术进展及展望[J]. 石油工业技术监督 2020(08)

- [7].聚乙烯热收缩带补口应用现状及施工工艺[J]. 天然气与石油 2016(06)

- [8].长输保温管道补口结构研究[J]. 管道技术与设备 2017(01)

- [9].管道3LPE防腐蚀层补口失效原因及建议[J]. 腐蚀与防护 2016(01)

- [10].小口径长输管道防腐补口施工[J]. 油气田地面工程 2014(12)

- [11].新型补口材料在埋地管道补口修复中的应用[J]. 天津科技 2015(10)

- [12].科技成果产业化的实践与探索——机械化液体聚氨酯补口技术产业化成果显著[J]. 科技创新与品牌 2016(01)

- [13].低温环境机械防腐补口装备构成与施工工艺[J]. 油气储运 2019(06)

- [14].油气管道外防腐补口技术分析[J]. 全面腐蚀控制 2019(07)

- [15].管道防腐补口存在问题与解决对策研究[J]. 石油和化工设备 2017(12)

- [16].机械化补口冬季低温环境下适应性施工技术研究[J]. 管道技术与设备 2018(02)

- [17].油气管道外防腐补口技术的现状分析[J]. 石化技术 2018(06)

- [18].浅谈高寒地区防腐保温管道现场补口技术[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(04)

- [19].免补口防腐不锈钢环焊接工艺技术[J]. 油气田地面工程 2017(09)

- [20].长输管道防腐补口施工质量控制要点分析[J]. 石化技术 2016(07)

- [21].西气东输一线埋地管道补口材料失效分析[J]. 天津科技 2014(10)

- [22].提高“气体处理”3PE管道补口质量的方法研究[J]. 石化技术 2015(10)

- [23].管道内防腐蚀补口工艺[J]. 腐蚀与防护 2013(09)

- [24].聚乙烯热收缩带补口施工工艺应用现状和发展趋势[J]. 腐蚀与防护 2014(06)

- [25].复杂地形下管道防腐补口质量控制的实践与认知[J]. 石油工业技术监督 2014(08)

- [26].抓基础环节 提升管线防腐补口质量[J]. 科技与企业 2014(11)

- [27].补口机在钢制管道内涂层补口中的应用[J]. 施工技术 2014(S1)

- [28].热收缩带中频加热补口施工技术[J]. 石油工程建设 2012(05)

- [29].聚乙烯保温管现场防腐补口施工控制[J]. 全面腐蚀控制 2011(04)

- [30].新型热收缩带补口专用配套底漆研究[J]. 全面腐蚀控制 2010(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0136c09596b10456651de7f4.html