# 乾安集输系统腐蚀结垢综合治理防护技术研究

### 论文摘要

随着油田开采时间的增长,注水水质不断恶化,硫酸盐氧化还原菌不断增多,油田井下管柱和输油管线的腐蚀及结垢问题严重,一直是困扰油气开采和输送的―顽症‖,所造成的损失触目惊心。为进一步提高注水开发效果,石油工作者已投入了大量人力、物力进行与注水开发相关的课题研究。在注水开发过程中,由于注入水水质不达标,经常出现管道腐蚀现象,大大地降低了注水管道的剩余强度、承压能力、剩余寿命和安全运行可靠性,同时也增大了注水管道腐蚀检测、维修费用,缩短管道的维修和更换周期,由此增大了投资和运行费用,干扰了整个注水系统的正常运行。本文通过对乾安油田具体腐蚀情况,进行双层镍磷-TiO2非晶合金成分设计及控制研究。通过对双层镍磷非晶合金复合材料成分设计及控制的研究,实现了镀层厚度均匀、与基体结合牢固、硬度和耐磨性能优异,并且能够满足油田管线耐蚀性能要求的合金镀层。实验结果表明,试验管件在现场安装3个月后,从现场取回的试样外观上看,有高耐蚀性能的复合镀层管件内外壁光滑,没有腐蚀迹象;常规管件内外壁均有一定程度的腐蚀,且内壁腐蚀较严重,产生一层铁锈。双层镍磷-TiO2非晶合金镀层的使用,使管件腐蚀的针孔的纵向腐蚀变成横向腐蚀,这样外层镀层就保护了内层镀层,从而延缓了基体的腐蚀,大大其提高了耐蚀性。带镀层的管线较常规管线腐蚀速率明显下降,达到降低管线腐蚀速率目的,可延长管线使用寿命,节约投资,具有进一步推广应用的价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 本文研究的目的

- 1.2 国内外腐蚀防治研究现状及发展趋势

- 2的腐蚀'>1.2.1 油气田中CO2的腐蚀

- 2S的腐蚀'>1.2.2 油气田中H2S的腐蚀

- 1.2.3 油田常用的腐蚀防护技术

- 1.2.4 腐蚀结垢具有普遍性

- 1.2.5 修井多危害性

- 1.3 本文研究的主要内容

- 1.3.1 机理深化研究

- 1.3.2 技术路线

- 第二章 镍-磷-纳米颗粒化学复合镀的研究现状及发展

- 2.1 镍-磷-纳米颗粒化学复合材料简介

- 2.2 Ni-P-纳米颗粒化学复合镀原理

- 2.3 镀液的组成及其作用

- 2.4 纳米颗粒的分散

- 2.5 镀Ni-P-纳米粒子复合涂层结构和性能

- 2.6 发展趋势

- 第三章 实验所用药品仪器

- 3.1 实验仪器

- 3.2 实验药品

- 第四章 镀层耐蚀性能研究及影响因素

- 4.1 乾安油田掺输水水质化验分析

- 2+、Mg2+的测定'>4.1.1 Ca2+、Mg2+的测定

- 4.1.2 硝酸银容量法测定氯离子

- 4.1.3 碘量法测溶解氧

- 4.1.4 容量法测二氧化碳、碳酸氢根离子、碳酸根离子

- 4.1.5 硫酸钡重量法测硫酸根离子

- 4.1.6 矿化度的测定

- 4.1.7 总铁的测定

- 4.1.8 微生物的测定

- 4.1.9 测试结果

- 4.2 乾安油田掺输水管线腐蚀类型及腐蚀机理分析

- 4.3 乾安油田现场管线腐蚀产物结构及成份分析

- 4.3.1 腐蚀产物的组成及成份分析

- 4.4 根据乾安油田腐蚀成分现状采用复合镀层制备

- 4.4.1 复合镀层的控制制备及影响因素分析

- 4.4.2 镀层表征方法

- 4.5 实验操作步骤

- 4.5.1 试样前处理

- 4.5.2 镀液的配制

- 4.5.3 镀后处理

- 4.6 双层复合镀层的耐蚀性能研究及影响因素等机理分析

- 4.6.1 化学镀Ni-P优化施镀工艺方案的研究

- 4.6.2 Ni-P正交实验研究

- 2非晶合金镀层的制备'>4.7 双层Ni-P纳米TiO2非晶合金镀层的制备

- 4.7.1 双层非晶镀层防腐蚀机理

- 4.7.2 双层镀的方案选择

- 4.8 现场性能实验方案及分析

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0171734966f153ae8e72decf.html