# 波度表面碳化钨密封环精密磨削工艺研究

### 论文摘要

近年来,随着尖端科学技术的发展,金属陶瓷、光学玻璃等新型难加工材料在军事、航空航天以及民用等领域应用越来越广泛。核主泵密封环就是采用碳化钨金属陶瓷材料制成,由于碳化钨金属陶瓷材料自身的性质以及工件加工表面质量、面形精度的较高要求,使得该类工件的加工很难达到要求。我国对金属陶瓷材料的加工研究起步较晚,目前,核主泵密封环仍然完全依赖进口。国外对碳化钨材料复杂曲面加工研究报道较少,在核心理论及关键技术上对我国实施严格保密。磨削加工作为这类难加工材料的有效加工方式,其加工精度的影响因素很多。本文首先综述了国内外碳化钨磨削技术的发展概况,针对精密磨削的特点,本文主要进行了以下几方面的研究工作:1)根据不同的精密磨削方式,分析了金属陶瓷材料的磨削去除机理,设计出了一套压电陶瓷驱动的柔性铰链精密进给装置。2)在普通机床上采用45°倾角平行轴单点磨削方式进行工艺实验,研究各工艺参数对碳化钨材料表面粗糙度及砂轮磨损量的影响;3)分析了磨削深度和砂轮磨损量对加工面形精度的影响,设计了双砂轮对磨的砂轮修整方案;4)根据碳化钨核主泵密封设计参数,编制了超精密磨削工艺系统软件,规划了磨削刀具路径。在精密机床上对碳化钨核主泵密封环进行加工,对加工结果进行了测试与误差分析,提出进一步提高精度的加工方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的来源及意义

- 1.1.1 课题的来源

- 1.1.2 课题研究的背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 磨削加工技术概述

- 1.2.2 碳化钨磨削技术研究概况

- 1.3 论文的主要研究内容

- 第二章 碳化钨材料磨削机理分析及磨削工艺实验研究

- 2.1 碳化钨材料的组成及特性

- 2.1.1 金属陶瓷材料的分类

- 2.1.2 碳化钨材料的特性

- 2.2 陶瓷材料的磨削去除机理

- 2.2.1 磨削材料去除的两种模型

- 2.2.2 延性域磨削加工及脆性-塑性转变的临界条件

- 2.3 超精密微进给机构的设计

- 2.4 磨削工艺参数实验研究

- 2.4.1 磨削工艺实验的条件

- 2.4.2 单因素工艺实验研究

- 2.5 本章小结

- 第三章 砂轮的磨损与修整

- 3.1 砂轮堵塞与磨损对加工精度的影响

- 3.1.1 砂轮堵塞与磨损的影响因素

- 3.1.2 砂轮磨损对加工精度的影响

- 3.2 超硬磨料的性质及分类

- 3.3 砂轮修整技术的研究现状

- 3.4 砂轮修整装置及修整结果

- 3.5 本章小结

- 第四章 核主泵密封环磨削加工

- 4.1 核主泵密封环设计要求

- 4.2 磨削实验系统搭建

- 4.2.1 磨削系统硬件装置

- 4.2.2 磨削系统软件设计

- 4.3 刀具路径规划

- 4.4 磨削加工实验

- 4.5 面形测量及精度分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

- 附录A 柔性铰链装置实验测试数据

### 相关论文文献

- [1].制造圆珠笔头有多难[J]. 家庭科技 2017(05)

- [2].粉碎方式对细颗粒碳化钨性能的影响[J]. 四川冶金 2020(04)

- [3].烧结碳化钨增强激光熔敷涂层耐磨性研究[J]. 润滑与密封 2016(06)

- [4].小浪底电站水轮机过流部件碳化钨涂层修复技术研究应用[J]. 水利技术监督 2017(05)

- [5].整体烧结碳化钨在耐磨阀门上的应用[J]. 阀门 2013(04)

- [6].美德立高性能碳化钨数控材料项目签约落户湖北荆门掇刀区[J]. 粉末冶金工业 2020(03)

- [7].钒对铁基碳化钨耐磨堆焊层组织和性能的影响[J]. 焊接学报 2019(06)

- [8].超细碳化钨制备研究进展[J]. 中国钨业 2008(06)

- [9].超细碳化钨制备关键技术及评价方法研究的新进展[J]. 硬质合金 2019(06)

- [10].核主泵电机轴承用碳化钨插件的试验研究[J]. 电机技术 2020(01)

- [11].等离子原位冶金复合碳化钨合金组织特性与结晶机理研究[J]. 材料工程 2011(08)

- [12].两种工艺下碳化钨在镍基自熔合金涂层中的性能研究[J]. 热喷涂技术 2016(02)

- [13].磨损条件对碳化钨基复合涂层性能的影响[J]. 热喷涂技术 2017(02)

- [14].碳化钨硬质合金制备技术研究进展[J]. 硅酸盐通报 2013(01)

- [15].热喷涂氧化铝、碳化钨涂层性能研究[J]. 石油化工设备 2010(S1)

- [16].磨损条件对碳化钨基复合涂层性能的影响[J]. 热喷涂技术 2016(04)

- [17].粗晶碳化钨的微观结构分析[J]. 四川冶金 2015(04)

- [18].铸钢-碳化钨复合衬板在峨口铁矿的应用[J]. 金属矿山 2011(04)

- [19].新型铁基碳化钨防钻板微观结构特征[J]. 焊接技术 2018(05)

- [20].碳化钨涂层高温摩擦磨损行为[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [21].低温镀铁和碳化钨喷涂修复技术在水泵修复中应用[J]. 炼油与化工 2019(02)

- [22].河北钢铁唐钢研发成功碳化钨涂层辊[J]. 表面工程资讯 2014(05)

- [23].超高压碳化钨顶砧新结构的设计与研究[J]. 高压物理学报 2014(06)

- [24].碳化物特性对HVOF喷涂碳化钨基涂层结构和性能的影响[J]. 热喷涂技术 2013(02)

- [25].海水环境下镍基球形碳化钨涂层耐磨损性能研究[J]. 广州化工 2019(21)

- [26].基于有限元法确立碳化钨顶锤的破裂判据[J]. 高压物理学报 2010(01)

- [27].掺氮碳化钨的制备及其电催化性能的研究[J]. 电化学 2018(01)

- [28].碳化钨颗粒增强钢基表层复合材料的热物理特性[J]. 材料研究学报 2014(08)

- [29].原位合成WC/W表面复合材料组织和性能研究[J]. 硬质合金 2018(06)

- [30].纳米碳化钨增强镍基合金热喷涂涂层的摩擦磨损性能研究[J]. 摩擦学学报 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/01730190f213cb6da6032b8e.html