# 结构加固技术在房屋建筑施工中的运用杨琦

关键词：结构加固技术；房屋建筑；施工；运用；

引言

结构加固技术指的是通过运用各种技术手段来对建筑的主体结构进行进一步地巩固，从而使建筑工程更好地发挥作用，并最终保证建筑物体的质量和安全。

1结构加固技术在房屋施工中的重要性

房屋建筑具有一定的稳定性是房屋得以居住的基础。而房屋建筑的稳定性又需要结构的稳固作为主要支撑。因此，只有不断的做好房屋结构的加固工作，才能提高整个房屋建筑的居住质量。但是，一般房屋建筑的施工成本较高，一旦在施工的过程中发现其无法满足相应的施工稳固性需求，就需重新对其施工，这样就会增大工程的施工成本。而随着建筑行业的不断快速稳定发展，建筑企业之间的竞争力也在不断的加大。而建筑企业要想树立较好的市场信誉，就应首先做好施工前的准备工作，不断的加大对房屋工程质量的安全控制，确保房屋工程施工活动的开展能够有效的符合相关安全性的需求。倘若对房屋建筑结构的安全性不加以重视，一旦房屋建筑结构出现问题，就会影响住户的居住安全。因此，就应充分的将加固技术运用在房屋建筑工程的施工过程中，这样才能提高整个房屋建筑结构的承载力，从而避免房屋建筑结构出现坍塌的现象，以此就能提高建筑企业的发展竞争力。

2对房屋建筑进行结构加固的有效技术

2.1增加截面法

最常见且最为传统的一种适用于大多数房屋和建筑的结构加固法，是增加截面法。这一方法多年来被普遍用于多种结构构件的加固过程当中，包括柱体、墙体的加固和房梁房板的加固等等。增加截面法主要的加固流程如下：首先，对需要加固的钢筋混凝土结构进行排查，之后，利用混凝土材料对其主要的受压区域进行现浇加固，由此来扩大其受力截面的面积，使得其截面的刚硬度得以提升，从而保障这些结构不管是在抗压能力、还是抗剪抗弯等能力方面，都能够有显著的提升[3]。这种增加截面法最大的优势是其施工过程简单容易操作，并且没有太难的技术性问题。但是其缺点是会使得建筑内的空间进一步缩小，并且由于其所需的作业时间不短，因此就会给人们的生活带来不容小觑的影响。

2.2碳纤维加固法

碳纤维加固方法往往通过采用结构胶和碳素纤维的方法来加固建筑房屋的结构。这种加固技术具有不错的实用性和有效性，并能够在最大程度上提高整体建筑的强度。在加固房屋建筑结构的过程中，需要根据不同结构部位来选择合适的修补材料。如果房屋建筑结构部分存在风化和腐蚀的现象，则需要采用聚合物水泥砂浆来进行加固。

2.3外包钢法

外包钢法一般可以分为两大种类，其中一种是干式外包技术，另一种是湿式外包技术。湿式外包技术是很多房屋建筑都经常采用的加固技术，再加工时，其主要的加固对象都是房梁、房柱等。同时，采用这一外包钢技术进行房屋加固，不仅在工期和工序方面所需耗费的时间较少、流程较短，同时还能够有效避免增加截面法所必然带来的房屋内部空间的缩小，做到在不影响房屋使用空间的前提下，对房屋结构进行有效的加固，提高房屋结构的承载力度。

2.4灌胶法

灌胶的质量会直接影响到结构加固系统的施工质量[2]。所以在灌胶的过程中，尤其需要通过连续的均匀搅拌来更好地保证加固孔的质量。在灌胶之前，一定要先对加固孔内部的清洁情况进行全面检查，并在之后灌胶的过程中保证持续灌注，只有这样才能保证灌胶的质量。

3结构加固技术在房屋建筑施工中的具体应用

3.1加大截面

加大截面是当前应用最为广泛的加固技术，其具体操作方法为：在建筑的钢筋混凝土面，浇筑一层混凝土，提升结构截面的面积和高度，强化截面的刚度、抗剪性能和抗弯性能，进而起到加固结构的作用。加大截面技术成本较低、工艺简单，具有较强的适用性和灵活性，但是其缺点为：在截面面积增加后，会减少房屋的使用面积。

3.2碳纤维房屋结构加固技术

碳纤维房屋结构加固技术属于房屋建筑行业的新面孔，其出现基于新工艺的使用，迅速成为现代房屋建筑结构加固重要技术手段之一。碳纤维房屋结构加固技术即用结构胶和碳素纤维对房屋进行加固。这项加固技术操作较为简单，便于施工人员操作，除去了管理环节和监督环节，并且在很多房屋建筑中得到较好的运用，这项技术具有适应性强的特点。

3.3结构粘钢房屋结构加固技术

房屋结构加固技术的重点是胶黏剂的使用，其作用体现在可以对房屋结构加固，使整体结构更加稳定。具体说来，房屋结构构件外部利用适量的胶黏剂使整体结构更加稳定，加大安全系数。结构粘钢加固技术作为比较前沿的房屋结构加固技术，其优势还体现在所占用的空间较少。利用这种技术对房屋建筑加固，当施工结束后可以发现，房屋建筑的外观以及空间都不会发生明显的变化，最大程度地保持房屋建筑的原貌，而且结构粘钢房屋结构加固技术具有施工工艺简单、施工工期短以及使用材料少的优点，已经成为未来房屋建筑结构加固技术应用的重要趋势。比如三钢焦化厂的某装运站上部荷载加大,导致下部受力结构受到使用条件限制，因此，如果采用外粘钢板法加固，下部受力结构的承载力会明显提升。

3.4增设支点加固技术

增设支点加固技术在我国拥有较长的应用历史，其加固原理为通过增加结构支撑点，提升房屋结构承载力，可以降低房屋结构跨度，保证房屋结构的安全性。通常情况下，增设支点加固技术主要分为梁柱、网板以及网架三种形式，在应用过程中，其工艺体现在：增加结构刚性支点、增加结构弹性支点。但是该加固技术的缺点为会对建筑原本面貌造成破坏，减小房屋使用面积。

3.5外包型加钢加固技术

该加固技术主要应用于混凝土构件中，在原结构的主要部分进行外包加固，包括两侧、四角以及表面三个部分，起到稳定结构、强化承载力的作用。在具体应用中，需要结合建筑截面科学选择包角方式，进而提升加固的针对性和有效性。

结束语

总而言之，随着我国社会与经济的蓬勃发展，建筑工艺也获得快速更新，但是从实际情况分析，房屋建筑施工依然具有较大的改进和提升空间，通过应用合理的加固技术，可以切实提升建筑的安全性和稳定性，延长建筑的使用年限，对促进行业发展、保障居民安全具有积极意义和重要价值。

参考文献

[1]王正富.结构加固技术在房屋建筑施工中的运用研究[J].建材与装饰,2018(45):1-2.

[2]高福海.浅谈结构加固技术在房屋建筑施工中的运用[J].居舍,2018(21):52.

[3]陈列.结构加固技术在房屋建筑施工中的运用[J].河南建材,2018(02):325-326.

[4]赵强.刍议结构加固技术在房屋建筑施工中的运用[J].建材与装饰,2018(09):6-7.

[5]曹艳.结构加固技术在房屋施工中的运用[J].居舍,2018(03):43+10.

[6]徐文基.结构加固技术在房屋建筑施工中的运用[J].建材与装饰,2017(16):38-39.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/018d54cdbd75cb2530875eb3.html