# 纤维素基高吸油树脂的制备及应用研究

### 论文摘要

高吸油树脂可用于油类污染物的防治,其中纤维素基高吸油树脂具有吸油速率快、吸油量大、成本低等优点。棉纤维素为基础原料,经NaOH和CS2预处理后,以BMA为单体,H2O2-FeSO4为引发剂,PVA为分散剂,采用悬浮聚合法制备纤维素基吸油树脂。采用均匀设计与正交设计方法对接枝工艺进行研究,确定了各因素对接枝效果的影响趋势,其影响大小顺序为时间、PVA、BMA、FeSO4、温度和H2O2。吸油树脂对水面浮油的最佳吸附条件为:接枝率为147%的吸油树脂,水体pH为11,水体温度为60℃,搅拌速度200 r/min以上,吸附时间15min。当浮油质量小于吸油树脂的饱和吸油量时,吸附效率较高,最高可达95%。吸油树脂对含油废水的吸附符合拟二级吸附动力学模型、Langmuir和Freundlich吸附等温模型,最佳吸附条件为:接枝率30%以上的吸油树脂,水体pH为5,水温为25℃,搅拌速度500 r/min以上,吸附时间1小时。当油烟量低于吸油树脂的饱和吸油量时,吸油树脂对油烟吸附率较高,其中对柴油油烟吸附率可达98%,对大豆油油烟吸附率可达92%,都高于同等条件下棉纤维的吸附率。棉纤维素基吸油树脂对大豆油和二甲苯有很好的吸附效果,且该吸油树脂的耐高温性也很好,同时经石油醚再生后具有很好的重复利用性能。棉纤维素接枝BMA工艺也适用于其他亲油单体,实验证实棉纤维素可接枝St和MMA,且接枝产物也具有很好的吸油能力;非棉纤维素也可以接枝上BMA,且接枝产物吸油能力也较好。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 序论

- 1.1 引言

- 1.2 油类污染的危害

- 1.2.1 对人类健康的影响

- 1.2.2 对水生生物的影响

- 1.2.3 对渔业的影响

- 1.2.4 对旅游业的影响

- 1.3 水体油污染的处理概况

- 1.4 高吸油树脂研究现状

- 1.4.1 丙烯酸酯系高吸油树脂的研究进展

- 1.4.2 高吸油树脂吸油原理

- 1.4.3 高吸油树脂性能的影响因素

- 1.4.4 高吸油树脂的应用领域

- 1.4.5 高吸油树脂的发展

- 1.5 论文选题意义及主要研究内容

- 1.5.1 选题意义

- 1.5.2 主要研究内容

- 2 纤维素基高吸油树脂的制备

- 2.1 纤维素基吸油树脂制备的原理

- 2.1.1 纤维素概述

- 2.1.2 纤维素的预处理

- 2.1.3 纤维素的接枝方法

- 2.2 纤维素接枝BMA 制备吸油树脂的工艺

- 2.2.1 均匀试验部分

- 2.2.2 均匀试验结果与讨论

- 2.2.3 正交试验部分

- 2.2.4 正交试验结果与讨论

- 2.2.5 实验数据综合处理

- 2.3 棉纤维-BMA 聚合物的表面结构

- 2.4 小结

- 3 吸油树脂对水面浮油的吸附

- 3.1 实验原料、试剂、仪器

- 3.2 实验检测方法

- 3.3 水面浮油吸附方法

- 3.4 实验结果与分析

- 3.4.1 接枝率对吸油量的影响

- 3.4.2 水体pH 值对吸油量的影响

- 3.4.3 温度对吸油量的影响

- 3.4.4 吸附时间对吸油量的影响

- 3.4.5 搅拌转速对吸油量的影响

- 3.4.6 水面浮油量对吸油树脂吸附率的影响

- 3.4.7 吸油树脂的解吸及重复利用次数对吸油量的影响

- 3.5 小结

- 4 吸油树脂对含油废水的吸附

- 4.1 实验原料、试剂、仪器

- 4.2 含油废水吸附实验

- 4.2.1 含油废水的制备

- 4.2.2 水体油含量检测方法

- 4.2.3 静态吸附实验

- 4.2.4 动态吸附实验

- 4.3 结果与分析

- 4.3.1 吸附动力学分析

- 4.3.2 搅拌对传质的影响

- 4.3.3 吸附等温模型分析

- 4.3.4 接枝率对吸附率的影响

- 4.3.5 温度对吸附率的影响

- 4.3.6 水体pH 值对吸附率的影响

- 4.3.7 吸油树脂的耐热性及其对吸附率的影响

- 4.3.8 吸油树脂一次动态吸附及再生吸附

- 4.3.9 吸油树脂与棉纤维的动态吸附效果对比

- 4.4 小结

- 5 吸油树脂的其他用途及其制备工艺适用性

- 5.1 吸油树脂对不同油品的吸附适用性

- 5.2 吸油树脂的缓释性能

- 5.3 吸附油烟实验

- 5.4 吸油树脂制备工艺的适用性

- 5.4.1 棉纤维接枝多种单体的适用性

- 5.4.2 非棉纤维材料接枝BMA 的适用性

- 5.5 小结

- 6 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议与展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].新型吸油拖栏的研究开发[J]. 产业用纺织品 2020(03)

- [2].天然纤维素纤维吸油研究进展[J]. 绿色科技 2020(10)

- [3].新型可压缩吸油拖栏设计[J]. 船海工程 2019(03)

- [4].吸油烟机安装对其吸油烟性能影响的研究[J]. 家电科技 2016(07)

- [5].高吸油树脂材料研究进展[J]. 高分子材料科学与工程 2015(03)

- [6].巧除书上污迹[J]. 小学阅读指南(一二年级版) 2008(02)

- [7].天热不宜频繁使用吸油面纸[J]. 保健医苑 2008(07)

- [8].吸油面纸的合理选择[J]. 健康天地 2008(09)

- [9].γ射线辐射聚合制备吸油凝胶及其性能研究[J]. 塑料工业 2020(02)

- [10].丝瓜络吸油测试及组成结构分析[J]. 山东工业技术 2017(05)

- [11].利用高吸油树脂修复液相油性化合物污染土壤的方法[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [12].微波辐射制备吸油烟复合材料及其吸附油烟性能[J]. 功能材料 2010(03)

- [13].高吸油树脂的研究及应用进展[J]. 化学与生物工程 2009(09)

- [14].橡胶基丙烯酸酯系高吸油树脂的制备及性能[J]. 高分子材料科学与工程 2016(10)

- [15].纤维素基吸油材料研究进展[J]. 造纸科学与技术 2016(05)

- [16].闭式变液面液压油箱吸油的设计与研究[J]. 科技创新导报 2015(25)

- [17].盛夏吸油地图[J]. 优品 2008(07)

- [18].根据头发选择适合的梳子[J]. 健康天地(美丽版) 2008(10)

- [19].光致交联对吸油膨胀橡胶使用性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2013(01)

- [20].聚丙烯酸酯吸油膨胀橡胶的合成及性能研究[J]. 弹性体 2013(03)

- [21].液压泵吸油压力的分析与探讨[J]. 建筑机械化 2013(08)

- [22].新型高吸油树脂的性能表征[J]. 应用化工 2012(11)

- [23].微乳液聚合制备多孔高吸油甲基丙烯酸酯类树脂的研究[J]. 高分子学报 2010(07)

- [24].丙烯酸酯类接枝型高吸油树脂的性能研究[J]. 中国胶粘剂 2009(10)

- [25].聚甲基丙烯酸丁酯-苯乙烯高吸油树脂的制备及其吸油性能研究[J]. 高校化学工程学报 2013(01)

- [26].聚丙烯酸酯吸油膨胀橡胶的合成及性能研究[J]. 辽宁化工 2013(08)

- [27].高吸油树脂的合成及其性能研究[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [28].民用航空煤油罐在内浮盘结构下的浮动吸油臂设置模式及注意事项[J]. 广东化工 2010(02)

- [29].吸油膨胀橡胶复合材料研究进展[J]. 特种橡胶制品 2010(05)

- [30].油烟在吸油烟树脂上的吸附相平衡和动力学[J]. 仲恺农业工程学院学报 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/018e26b51914188ca5031f38.html