# 电磁探伤地面数据采集系统

### 论文摘要

在油水井生产过程中,由于周围环境的影响,使套管发生变形、损坏和腐蚀,直接影响油田的正常生产。加强套管损坏的检测诊断,对于查明套损原因,预防套损区域扩大,确定套管的维修作业方案,延长油水井的使用寿命等方面具有十分重要的意义。大庆油田引进开发了基于电磁感应原理的电磁探伤测井仪,可以对井下多层管柱的腐蚀、变形、裂缝及壁厚进行检测,目前已在大庆油田应用,取得了比较好的效果。但由于引进的地面数据采集系统数量有限,故障率也较高,难以满足应用需求。为此,经过对所接收信号的认真分析和反复实验,成功设计了该地面数据采集系统。电磁探伤地面数据采集系统作为井下仪器的供电电源及上传信号的接收、处理、解码、编码及显示平台,是电磁探伤测井仪应用系统中必不可少的重要组成部分。文中主要阐述了电磁探伤地面数据采集系统的设计方法、调试过程及现场应用结果。电磁探伤地面数据采集系统在硬件上利用成熟的单片机技术,以8751单片机作为主控器件,它控制整个系统的信号采集、数据处理、解码、编码及数据发送,同时通过扩展外围信号处理电路、RS232接口电路及相应的电压调整模块,完成整个硬件部分的设计。这种结构的突出特点是控制方便、扩展灵活,能够充分利用和发挥主控器件的强大功能,减少硬件规模,提高整个系统的可靠性。电磁探伤地面数据采集系统的设计思想是尽可能发挥主机软件功能,做到软件和硬件的高度融合。该系统的软件设计主要从以下几方面考虑:1)操作界面友好;2)高效、灵活;3)功能完备;4)二次开发及扩展方便。该软件系统是利用Visual Basic 6.0开发的在Windows环境下运行的应用程序,由实时采集软件和回放解释软件两部分组成。实时采集软件主要负责数据的接收、显示和存储。回放解释软件主要负责数据的回放、处理和打印。通过反复实验和现场应用表明,该地面数据采集系统性能稳定、精确度高,可以满足电磁探伤测井仪推广应用及科研实验的需要。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 生产测井及测井数据采集的意义

- 1.1.1 生产测井简介

- 1.1.2 测井数据采集的意义

- 1.2 测井数据采集系统简介

- 1.3 测井数据采集流程简介

- 1.4 地面仪器及测井软件国内外现状及发展趋势

- 1.4.1 地面仪器国内外发展现状

- 1.4.2 测井软件国内外发展现状

- 1.4.3 测井数据采集、记录和地面处理系统的发展趋势

- 1.5 本课题的意义及论文组织安排

- 第二章 电磁探伤测井仪简介

- 2.1 电磁探伤测井仪的工作原理

- 2.2 电磁探伤测井仪仪器结构及技术指标

- 2.3 电磁探伤测井仪功能特点

- 2.4 电磁探伤测井仪信号传输

- 2.5 本章小结

- 第三章 系统总体设计方案

- 3.1 系统总体设计的基本原则

- 3.2 系统总体结构框图

- 3.3 采集系统的功能要求及技术指标

- 3.3.1 采集系统的功能要求

- 3.3.2 硬件系统的技术指标

- 3.3.3 软件系统的技术指标

- 3.4 技术难点及实现途径

- 3.5 本章小结

- 第四章 系统硬件设计方案

- 4.1 系统硬件设计的基本原则

- 4.2 电源电路设计

- 4.3 隔离单元设计

- 4.4 放大整形电路设计

- 4.5 微处理器模块

- 4.5.1 8751 单片机简介

- 4.5.2 单片机程序设计

- 4.5.3 复位电路设计

- 4.5.4 时钟电路设计

- 4.6 电平转换电路设计

- 4.6.1 接口电路设计

- 4.6.2 转换效果图

- 4.7 系统抗干扰措施与PCB 板设计

- 4.7.1 系统抗干扰性设计

- 4.7.2 PCB 板设计

- 4.8 系统面板设计

- 4.9 本章小结

- 第五章 系统软件设计

- 5.1 Visual Basic 6.0 程序设计步骤

- 5.2 系统界面设计

- 5.2.1 实时采集软件主窗体界面设计

- 5.2.2 解释回放软件界面设计

- 5.3 串口通信设计

- 5.3.1 串口控件简介

- 5.3.2 通信实现

- 5.4 实时曲线的绘制

- 5.5 曲线数据的存储

- 5.6 坐标设计

- 5.7 历史曲线回放及处理

- 5.7.1 历史曲线回放

- 5.7.2 采集曲线的平滑处理

- 5.7.3 比例缩放

- 5.8 本章小节

- 第六章 系统调试及现场应用

- 6.1 系统调试

- 6.1.1 系统调试的基本过程

- 6.1.2 调试过程中出现的典型问题及处理

- 6.2 与原引进地面数据采集系统对比实验

- 6.3 模拟井短套检测实验

- 6.4 现场应用情况

- 6.4.1 在套损普查方面的应用

- 6.4.2 检查套损腐蚀缺失方面的应用

- 6.4.3 判断套管联接情况

- 6.4.4 对套管配套设施的检测

- 6.5 本章小结

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].移动数据采集系统在因公赔偿中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2019(24)

- [2].风洞通用压力扫描阀综合数据采集系统的设计与实现[J]. 计算机测量与控制 2020(02)

- [3].基于ZigBee无线网络的应变数据采集系统[J]. 仪表技术与传感器 2020(01)

- [4].多通道混合数据采集系统设计与实现[J]. 计算机测量与控制 2020(02)

- [5].智轨电车低压配电与数据采集系统研究[J]. 控制与信息技术 2020(01)

- [6].自动化设备数据采集系统的开发与应用[J]. 南方农机 2020(05)

- [7].石油钻井实时数据采集系统研究[J]. 内江科技 2020(05)

- [8].高速公路机电设备运维数据采集系统研究[J]. 西部交通科技 2020(01)

- [9].整车低温冷起动数据采集系统的研究[J]. 电子世界 2020(08)

- [10].基于称重原理的数据采集系统在零售柜上的应用[J]. 衡器 2020(06)

- [11].一种便携式实时数据采集系统的设计与实现[J]. 北华航天工业学院学报 2020(03)

- [12].智能电表数据采集系统设计与分析[J]. 计算机产品与流通 2020(10)

- [13].浅谈实时数据采集系统在炼油厂的应用[J]. 信息系统工程 2020(08)

- [14].油田井下数据采集系统的相关研究[J]. 信息系统工程 2018(12)

- [15].试验数据采集系统的信号实时性分析[J]. 仪器仪表用户 2019(03)

- [16].嵌入式技术在数据采集系统中的应用[J]. 中国新通信 2018(14)

- [17].基于ZigBee与GPRS的农业数据采集系统设计[J]. 贵州师范学院学报 2016(09)

- [18].基于单片机的电力机车数据采集系统的设计[J]. 现代工业经济和信息化 2016(24)

- [19].基于FPGA+DSP的数据采集系统设计与实现[J]. 计算机测量与控制 2016(11)

- [20].基于ZigBee的人体健康数据采集系统的设计[J]. 物联网技术 2016(12)

- [21].用于铁路基础设施监测的振动传感器数据采集系统设计[J]. 中国新技术新产品 2017(04)

- [22].全国健康扶贫数据采集系统的构建[J]. 中国卫生信息管理杂志 2016(06)

- [23].无人机数据采集系统在通信勘查中的应用要点[J]. 电信工程技术与标准化 2017(04)

- [24].一种便携式数据采集系统的硬件电路设计[J]. 仪表技术 2017(05)

- [25].多任务航空数据采集系统[J]. 科技传播 2017(12)

- [26].基于MSP430的数据采集系统设计[J]. 工业控制计算机 2017(08)

- [27].离散型制造企业数据采集系统设计及实施[J]. 机电工程技术 2017(07)

- [28].一种基于太阳能光伏供电的数据采集系统[J]. 内燃机与配件 2017(16)

- [29].林业数据采集系统设计及实现探讨[J]. 种子科技 2017(09)

- [30].低通滤波器在数据采集系统中的应用[J]. 教练机 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0196b5acdcd834797ff520d2.html