# 直罗采油厂采油污水回注处理技术研究

### 论文摘要

注水开发是提高油田最终采收率和开发效益的主要方式,因此采出污水处理后回注是实现油田高效开发的关键。采出液经油水分离后形成复杂的多相体系,具有较高的腐蚀结垢性和油层伤害性。延长油田直罗采油厂6#、7#、8#联合站是新建的污水处理站,其采出水具有pH值低,矿化度高、油和悬浮物含量高、铁含量高、细菌含量高,结垢腐蚀趋势严重等特点,本论文以6#联合站采出污水为对象,通过采用絮凝与化学氧化、防腐防垢相结合,采用pH调节—化学氧化—絮凝沉降—过滤的注水工艺,筛选出水处理药剂配方,处理后水与地层水的配伍性,实验表明：在pH=7.5,H202用量为20-30mg／L,CPAM（1200万）用量为2.0-2.5mg／L、PAC用量范围为80-100mg／L；采用交替加入杀菌剂HDS-08和AD5-168,加量分别为100 mg／L、加入AD43-3-b阻垢剂100mg／L、加入KS-1缓蚀剂30mg／L,可使处理后污水的悬浮物、含油量、总铁含量、细菌含量、腐蚀速率分别降至0.9-1.9mg/L （≤5.0mg/L）、2.0-4.3mg/L （≤10mg/L）、0.09-0.31mg/L （≤0.5mg/L）、0个/ml （SRB≤10个/ml、TGB≤100个/ml）、0.0156mm/a （≤0.076mm/a）。处理后水水质稳定,与地层水配伍性较好,对岩心渗透率伤害率低（≤20%）,达到污水回注标准。同时对7#、8#联合站的污水进行絮凝处理,提出了相应的加药方案。6#联合站产生的含油污泥含水率含油量都较高,采用热解处理工艺对产生污泥进行处理,确定热解温度为600℃、升温速率为15℃/min,反应时间为120min的热解条件,并对处理后的热解油、热解气及热解产渣进行分析。其中热解油基本上以柴油和煤油为主,油中含有较多芳烃,热解气的主要成分为甲烷、氢气,甲烷含量约为40%,可以直接燃烧供热。热解残渣在酸性和中性浸出液中的重金属如镉、铅、镍等没有超出危险废物标准；热解残渣通过酸洗得到A1203可用以生产聚铝絮凝剂。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究目的及意义

- 1.2 国内外研究状况

- 1.2.1 国内外处理方法

- 1.2.2 污水处理方法比较与选择

- 1.2.3 国内外污水处理工艺技术现状

- 1.3 油田含油污水的来源与水质

- 1.3.1 污水水质

- 1.3.2 采油污水特点

- 1.3.3 油田采油污水危害

- 1.3.4 油田采油污水处理后的措施

- 1.4 我国处理采油污水的工艺流程现状

- 1.4.1 传统处理工艺

- 1.4.2 我国常用的处理工艺

- 1.5 目前采油污水处理工艺存在的问题

- 1.6 油田采油污水综合处理技术

- 1.6.1 注水中的关键问题

- 1.6.2 回注处理技术

- 1.7 常用的油田污水处理剂及其反应机理

- 1.7.1 絮凝剂

- 1.7.2 絮凝机理

- 1.7.3 阻垢剂

- 1.7.4 化学阻垢机理

- 1.7.5 杀菌剂

- 1.7.6 杀菌机理

- 1.7.7 缓蚀剂

- 1.7.8 缓蚀机理

- 1.8 含油污泥处理现状

- 1.8.1 含油污泥的产生和危害

- 1.8.2 含油污泥的处理方法

- 1.8.3 污泥热解技术研究的重要意义

- 1.9 研究内容、技术路线和创新点

- 1.9.1 直罗油田概况

- 1.9.2 研究内容

- 1.9.3 技术路线

- 1.9.4 创新点

- 第二章 注水标准及标准曲线的绘制

- 2.1 采油污水回注标准

- 2.2 标准曲线的绘制

- 2.2.1 油含量的标准曲线绘制

- 2.2.2 铁标准曲线绘制

- 2.3 本章小结

- 第三章 絮凝实验结果与讨论

- 3.1 实验试剂、仪器及方法

- 3.2 6#、7#、8#联合站油田采出水改性处理方案的确定

- 3.2.1 6#、7#、8#联合站采出水水质分析

- 3.2.2 6#、7#、8#站采出水改性处理方案

- 3.3 油田污水絮凝处理技术研究

- 3.3.1 PH调节值的优选

- 3.3.2 除铁剂的优选

- 3.4 无机絮凝剂的优选

- 3.5 有机絮凝剂的优选及与无机絮凝剂的复配处理

- 3.5.1 助凝剂的筛选

- 3.5.2 不同分子量的CPAM进行筛选

- 3.5.3 PAM加量的确定

- 3.6 加药次序对絮凝的影响

- 3.7 有机絮凝剂与无机絮凝剂加药间隔的优选

- 3.8 加药配方的确定

- 3.9 污水处理最终方案和处理后水水质分析

- 3.9.1 污水处理最终方案的确定

- 3.9.2 处理后水质分析

- 3.10 本章小节

- 第四章 直罗采油厂6#联合站结垢与防垢试验研究

- 4.1 直罗采油厂6#联合站采油污水的化学特性分析

- 4.2 6#联合站采油污水静态结垢试验研究

- 4.2.1 试验方法

- 4.2.2 6#联合站采油污水结垢试验研究

- 4.3 阻垢剂的优选

- 4.3.1 阻垢剂评价方法

- 4.3.2 阻垢剂的筛选

- 4.3.3 加药浓度对阻垢剂的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 直罗采油厂6#联合站采油污水腐蚀与防腐措施研究

- 5.1 直罗6#联合站采油污水腐蚀原因分析及影响因素

- 5.2 处理后污水的腐蚀性分析结果

- 5.3 直罗采油厂6#联合站采油污水的防腐措施研究

- 5.3.1 直罗6#联合站采油污水杀菌试验

- 5.3.2 直罗采油厂6#联合站污水的缓蚀剂筛选

- 5.4 阻垢剂AD43-3-B、杀菌剂HDS-08、AD5-168和缓蚀剂KS-1配伍性

- 5.5 本章小结

- 第六章 6#联合站采油污水处理工艺及处理后水配伍性与岩芯伤害实验

- 6.1 6#联合站采油污水处理工艺流程

- 6.2 处理后水与地层水的配伍性实验

- 6.3 处理后水的岩芯驱替试验

- 6.4 本章小结

- 第七章 含油污泥的无害化处理

- 7.1 含油污泥处理标准

- 7.2 污泥热解处理室内实验

- 7.2.1 污泥热解处理与资源化评价的实验体系

- 7.2.2 污泥热解室内实验装置

- 7.2.3 含油污泥热解回收油气及残渣利用室内实验评价

- 7.3 污泥热解产物评价

- 7.3.1 热解实验步骤

- 7.3.2 热解产物产气量与时间、温度关系

- 7.3.3 热解实验基本数据

- 7.4 本章小结

- 第八章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验[J]. 科技创新与应用 2020(04)

- [2].油田污水分离处理法[J]. 广东化工 2018(16)

- [3].油田污水中硫及硫化物的危害与处理方法比较[J]. 化工管理 2018(21)

- [4].油田污水处理方法和应用研究[J]. 石化技术 2019(04)

- [5].油田污水结垢原因及常见控制方法[J]. 全面腐蚀控制 2017(12)

- [6].高温水源热泵机组在油田污水余热回收利用中的应用[J]. 石油石化节能 2017(02)

- [7].瑞典综合物理法油田污水杀菌在海南联合站的应用[J]. 化工管理 2017(09)

- [8].油田污水的应用性能研究[J]. 广东化工 2010(07)

- [9].OLAP技术在油田污水实时监测系统中的应用[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2008(04)

- [10].油田污水加药控制系统自控技术[J]. 当代化工 2014(08)

- [11].油田污水处理工艺技术的优化分析[J]. 化工管理 2019(07)

- [12].浅析油田污水处理工艺技术[J]. 中国新技术新产品 2014(24)

- [13].油田污水站配套设施的设计和完善[J]. 油气田地面工程 2014(08)

- [14].厌氧+移动接触氧化法处理油田污水的中试[J]. 油气田环境保护 2018(04)

- [15].黄沙坨油田污水系统研究与对策[J]. 化工管理 2017(08)

- [16].油田污水处理工艺技术优化[J]. 化工管理 2017(24)

- [17].简述油田污水处理药剂的选用[J]. 化工管理 2016(12)

- [18].油田污水膜法处理工艺优化及膜污染[J]. 化工设计通讯 2016(05)

- [19].溶解氧对油田污水腐蚀的影响及对策研究[J]. 复杂油气藏 2014(04)

- [20].陶瓷滤料过滤油田污水技术试验研究[J]. 石油矿场机械 2011(07)

- [21].油田采油污水余热利用系统对比研究[J]. 化学工程与装备 2019(12)

- [22].磁分离技术处理油田污水的应用研究进展[J]. 应用化工 2018(04)

- [23].油田污水化学处理方法及回用技术[J]. 油气田地面工程 2014(09)

- [24].浅析油田污水治理的新途径——环保注水[J]. 黑龙江科技信息 2011(23)

- [25].探讨油田污水余热利用技术[J]. 化工管理 2019(29)

- [26].油田污水处理工艺技术优化[J]. 化工管理 2018(16)

- [27].油田污水中硫化氢和细菌对二价铁离子的影响[J]. 辽宁化工 2017(02)

- [28].利用活性污泥实现油田污水清洁治理[J]. 中国石油和化工 2017(02)

- [29].油田污水生物化学处理技术研究[J]. 化学工程与装备 2018(12)

- [30].油田污水地面处理的工艺及其方法分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/019e0de8132ff1851fd495b8.html