# 无功电容补偿及谐波抑制技术研究

论文题目: 无功电容补偿及谐波抑制技术研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 软件工程

作者: 李晓刚

导师: 程勇,陈国强

关键词: 电容投切,谐波,相位差,算法

文献来源: 山东科技大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着我国经济发展和国际化能源紧张局势的加剧，中央提出了建设节约型社会，实现可持续发展的战略方针，其中加强电能质量和节能降耗管理已成为国家政策中的重要内容，节约电能的方式是多种多样的，采用电力电容器进行无功补偿是众所周知的节能降损、改善电网电压质量最方便、经济有效的方法之一。 为提高功率因数，目前在电力系统也采取了一些措施，但存在以下问题： ①．变电所配置的电力电容基本都安装在变压器低压侧，由于目前电力系统电压普遍偏高，为了提高功率因数在变压器低压侧再加入电力电容，供电电压会超过允许值，会使设备因长期过压使用而提前损坏。 ②．部分无功补偿装置安装在负载端，但这些无功补偿装置多是功率因数型的，仅以功率因数作为依据投切电力电容不科学，在轻载时会出现反复投切致使设备寿命缩短。 ③．在投切电力电容时没有考虑各电容的使用次数应基本平衡。 ④．当电力系统出现较强的高次谐波(主要是3次和5次谐波)时，功率因数控制器测量出现紊乱，系统失控。 针对当前供电系统存在的问题和常用无功电容补偿装置存在的不足，作者对电力系统的实际运行情况进行了广泛的调研，就如何解决上述问题进行了深入研究，设计了一种低成本的具有谐波抑制功能的无功补偿装置，能够防止因过电压、过电流等原因而导致电容爆炸或由于电容的投切不合理造成电能质量变坏的一种具有全自动谐波记忆功能的无功电容补偿及自动保护装置。本装置采用单片机自动测量系统电压、工作电流、电容电流、功率因数、无功功率等。共设置了6组电容，单片机能根据无功功率自动挑选最合适的电容组进行投切。对每组电容的使用情况做出标记，在投入电容时容量合适且使用次数少的首先被选用。 设计的无功补偿装置当谐波电流较小时，由滤波器就地消除谐波，谐波电流超过允许值时，暂时切除电容器组，等到谐波电流减小到允许值时，再投入电容器组，而小容量的高频滤波电容器组始终并联于电网中，起到既补偿了无功，又消除了线路中的谐波成份，使电力波形变好，本装置的另一特点是：具有谐波频率记忆功能，例如线路中出现谐波电流超出允许值时切除主电容器，故障过后自动投入电容器组，出现过的谐波频率指示做永

论文目录:

声明

AFFIRMATION

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 进行无功电容补偿及谐波抑制研究的目的和意义

1.2 国内外无功补偿技术的现状

1.3 本文的研究内容和主要成果

2 无功电容补偿及谐波抑制涉及的相关技术

2.1 无功功率及无功补偿的物理意义

2.2 影响功率因数的主要因素

2.3 配电网无功补偿应注意的主要问题

2.4 无功补偿的一般方法

2.5 谐波的危害及防治

2.6 电容的投切方式

2.7 无功电容补偿的经济效益和社会效益分析

3 谐波检测及抑制装置设计

3.1 技术背景

3.2 基本工作原理

3.3 技术方案

4 无功补偿自动控制装置及其软件设计

4.1 无功补偿自动控制装置的硬件组成

4.2 主要控制算法的软件实现

5 总结与展望

6 致谢

参考文献

中文详细摘要

发布时间: 2006-12-28

参考文献

- [1].低压电容补偿智能控制装置[D]. 邢洲.太原理工大学2005

- [2].配电网谐波和无功综合补偿技术的研究[D]. 刘明.东北石油大学2018

- [3].接入弱电网的双馈风机在定子故障下的无功控制方法研究[D]. 邢东霞.华北电力大学2018

- [4].基于APF与TSC的无功与谐波动态混合补偿装置研究[D]. 陈诗澜.浙江大学2015

- [5].电力市场环境下的无功定价研究[D]. 刘燕.西安理工大学2007

- [6].基于电网分区的无功备用及其优化研究[D]. 宋越.上海交通大学2014

- [7].电力市场无功定价管理研究[D]. 韩吉辉.华北电力大学（河北）2007

- [8].基于H桥串联的无功发生器及补偿系统的研究[D]. 吴东兵.合肥工业大学2016

- [9].计及风电的无功定价研究[D]. 丁宁.华北电力大学(北京)2016

- [10].区域电网电压无功运行评估与规划软件研究[D]. 秦奋.华北电力大学2014

相关论文

- [1].基于有源电力滤波器的谐波抑制技术研究[D]. 倪璐璐.中国石油大学2007

- [2].非线性电力负荷的谐波与抑制技术研究[D]. 赵金宝.广西大学2006

- [3].并联电容补偿与谐波抑制[D]. 顾文献.东南大学2005

- [4].基于DSP的谐波治理和无功补偿[D]. 翟爱梅.东南大学2006

- [5].三相四线制系统无功谐波电流检测与补偿的研究[D]. 张金斗.济南大学2007

- [6].电力系统谐波及其抑制技术的研究[D]. 梁晓剑.广西大学2007

- [7].配电网无功与谐波综合补偿原理及方法的研究[D]. 潘发君.湖南大学2007

- [8].谐波抑制和无功补偿综合控制技术的研究[D]. 郭晓.南京理工大学2005

- [9].电网谐波抑制技术研究[D]. 曲玉辰.大庆石油学院2006

- [10].基于DSP的谐波抑制和无功补偿装置的研究和设计[D]. 马霁旻.武汉理工大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/01aa3d8ed1ee89afcf3167c9.html