# 羟基苯基、磺酸钠苯基卟啉及其金属配合物修饰多壁碳纳米管的研究

### 论文摘要

1991年日本科学家Iijima首次利用电弧放电法发现了碳纳米管（Carbon Nanotubes CNTs）,由于CNTs独特的内在结构,表现出奇特的物理化学性能,引起人们对碳纳米管产生了极大的兴趣,对碳纳米管的研究成为了全球的研究热点之一。人们预测它将是21世纪最具潜力的准一维线性纳米材料、新一代平板显示材料和纳米电子器件材料之一。卟啉及其衍生物具有特殊的结构和性能,在光电转化、仿生学、催化材料、气体传感器、太阳能贮存、微量分析等领域有着重要的作用,人们对于卟啉及其衍生物的研究越来越活跃。卟啉修饰碳纳米管复合物由于具有独特的化学结构和优异的性能,已成为近年来新的研究热点。本论文通过化学共价功能化和非共价功能化,研究卟啉对多壁碳纳米管的修饰,旨在如何实现增大多壁碳纳米管在有机溶剂和水中的溶解性和分散性,研究反应条件和规律及结构与性能的关系;探索多壁碳纳米管修饰后的独特性能,为合成新型功能化碳纳米管材料积累经验。本论文合成了5-（2-羟基苯基）-10,15,20-三苯基卟啉、meso-四（4-磺酸钠苯基）卟啉及其金属配合物。用核磁共振氢谱、红外光谱和紫外光谱对其化学结构进行了表征和确认。通过5-（2-羟基苯基）-10,15,20-三苯基卟啉、meso-四（4-磺酸钠苯基）卟啉及其金属配合物与酰氯化的多壁碳纳米管反应,以形成酯和酸酐的形式来化学共价修饰多壁碳纳米管,得到了化学共价修饰的卟啉-碳纳米管复合物;通过卟啉与碳纳米管的π-π堆积效应,得到了非共价修饰的卟啉-碳纳米管复合物。利用红外光谱对复合物进行了结构表征;通过荧光光谱、紫外光谱等技术对其进行了性能测试;通过透射电镜（TEM）观察了Mn-TSPP化学共价与非共价修饰多壁碳纳米管复合物的形貌;并对Mn-TSPP修饰多壁碳纳米管复合物在二次纯净水中的分散性和溶解性进行研究。结果表明:修饰后的卟啉键连在多壁碳纳米管上,而卟啉分子在碳纳米管上的修饰使得多壁碳纳米管的溶解性增强;并且其在可见光区的荧光猝灭率高达80%以上,这种高效的电子传输在开发太阳能电池上可能有潜在的应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 文献综述

- 1.1 碳纳米管简介

- 1.2 碳纳米管的制备

- 1.2.1 直流电弧放电沉积法

- 1.2.2 化学气相沉积法

- 1.2.3 激光蒸发沉积法

- 1.3 碳纳米管的修饰

- 1.3.1 化学共价修饰碳纳米管

- 1.3.2 化学非共价修饰碳纳米管

- 1.4 卟啉的合成研究进展

- 1.5 卟啉金属配合物的合成方法

- 1.6 卟啉修饰碳纳米管的研究进展

- 1.6.1 卟啉化学共价修饰碳纳米管

- 1.6.2 卟啉化学非共价修饰碳纳米管

- 1.7 卟啉-碳纳米管应用前景

- 1.8 本论文的选题依据及研究内容

- 1.8.1 选题依据

- 1.8.2 研究内容

- 第2章 卟啉及其金属配合物的合成

- 2.1 仪器与试剂

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 实验试剂

- 2.2 o-HPTPP 及其金属配合物的合成及结构表征

- 2.2.1 o-HPTPP 及其金属配合物的合成路线

- 2.2.2 o-HPTPP 的合成

- 2.2.3 o-HPTPP 金属配合物的合成

- 2.2.4 o-HPTPP 及其金属配合物的结构表征结果

- 2.3 TSPP 及其金属配合物的合成及结构表征

- 2.3.1 TSPP 及其金属配合物的合成路线

- 2.3.2 TSPP 的合成

- 2.3.3 TSPP 金属配合物（TSPP-M）的合成

- 2.3.4 TSPP 及其金属配合物的结构表征结果

- 第3章 卟啉及其金属配合物修饰多壁碳纳米管

- 3.1 多壁碳纳米管的活化

- 3.2 卟啉及其金属配合物共价修饰多壁碳纳米管

- 3.2.1 o-HPTPP 及其金属配合物共价修饰碳多壁纳米管

- 3.2.2 TSPP 及其金属配合物共价修饰多壁碳纳米管

- 3.3 卟啉及其金属配合物非共价修饰多壁碳纳米管

- 3.3.1 o-HPTPP 及其金属配合物非共价修饰多壁碳纳米管

- 3.3.2 TSPP 及其金属配合物非共价修饰多壁碳纳米管

- 3.4 卟啉-碳纳米管复合物的结构表征结果

- 3.4.1 o-HPTPP 及其金属配合物修饰碳纳米管复合物的表征结果

- 3.4.2 TSPP 及其金属配合物修饰碳纳米管复合物的表征结果

- 第4章 结果与讨论

- 4.1 卟啉及其金属配合物的结构表征

- 4.1.1 紫外光谱分析

- 4.1.2 红外光谱分析

- 4.1.3 核磁共振氢谱分析

- 4.1.4 小结

- 4.2 卟啉及其金属配合物修饰多壁碳纳米管的结构表征

- 4.3 卟啉及其金属配合物修饰多壁碳纳米管的性能研究

- 4.3.1 紫外光谱分析

- 4.3.2 荧光光谱分析

- 4.4 卟啉及其金属配合物修饰多壁碳纳米管的其他性质

- 4.4.1 溶解性

- 4.4.2 形貌特征

- 4.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间公开发表论文

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].碳纳米管纤维的研发[J]. 合成纤维 2020(11)

- [22].多壁碳纳米管固相萃取/超高效液相色谱-串联质谱测定烤烟中粉唑醇残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(20)

- [23].碳纳米管阵列仿生黏附受静电作用影响的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [24].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [25].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [26].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [27].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [28].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [29].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [30].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/01b99f19a0a7eb5ab2e86265.html