# 氢氟酸介质中铝缓蚀剂的研制

### 论文摘要

在我国国民经济生产的各部门中,铝以其优良的性能(质量轻、导电性、导热好,耐腐蚀性好)被广泛用于制作成反应器、干燥器、换热器等。铝的安全区电位很低,易被腐蚀,对铝缓蚀剂的研究也在逐步扩展。前人对在酸性介质中的铝缓蚀剂方面做了大量研究工作,但在实际应用中单组分缓蚀剂存在成本过高,耐蚀温度差,污染环境等局限性,所以需要复配出一种缓蚀效果良好、抗温度和杂质干扰性强、价格低廉且环保的复合缓蚀剂。本文利用失重法,在5%氢氟酸介质中测定了近百种无机及有机化合物对铝的缓蚀效率,选取其中缓蚀效果较好的几种化合物进行缓蚀性能的研究。本文以溴代十六烷基吡啶、糠醛、三聚磷酸钠分别为研究对象,并分析其各自在5%氢氟酸溶液中的缓蚀机理,利用电化学方法和吸附理论方法计算出相关反应的一系列热力学参数。由实验得出结论:溴代十六烷基吡啶和糠醛属于混合型缓蚀剂,二者在本文涉及的温度范围内在铝表面主要进行单分子层吸附,并且符合Langmuir吸附规律。溴代十六烷基吡啶和糠醛复配后增强了对铝的极化过程的抑制作用,降低了膜电容,提高了电极电阻,并通过量子化学方法分别对它们的分子结构与缓蚀协同效应的关系进行分析。本文对多种缓蚀效果良好的物质利用正交实验方法进行复配,得到一种缓蚀性能优良的复合缓蚀剂。采用失重法,化学极化曲线法,量子力学方法,电化学阻抗法,扫描电镜方法对其进行了缓蚀性能测定与评价。实验结果表明:该复合缓蚀剂为混合型缓蚀剂,加入后可以提高铝腐蚀反应的活化能,使腐蚀电流明显降低;其抗酸性、抗温性、抗时间性均优于其各个单组份的性能;其添加后使电极膜电容明显降低,电极的表面覆盖度和膜电阻显著提高,并且反应后金属表面无非均匀腐蚀现象。综上得出该复合缓蚀剂是氢氟酸介质中铝的优良缓蚀剂。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 缓蚀剂概述

- 1.1 缓蚀剂定义及其发展历程

- 1.2 缓蚀剂的分类及作用机理

- 1.2.1 按缓蚀剂的化学组成分类

- 1.2.2 按缓蚀剂的物理化学机理分类

- 1.2.3 按缓蚀剂的电化学机理分类

- 1.3 缓蚀剂的性能测试与评价方法

- 1.4 铝的腐蚀及其缓蚀剂的发展情况

- 1.4.1 铝在不同介质中的腐蚀

- 1.4.2 铝用缓蚀剂的类型

- 1.4.3 海水中及中性溶液中的铝用缓蚀剂

- 1.4.4 在酸性介质中的铝用缓蚀剂

- 1.4.5 碱性介质中的铝用缓蚀剂

- 1.5 化学清洗发展情况及未来展望

- 1.6 本文选题意义及研究内容

- 1.6.1 本文选题的意义

- 1.6.2 本文的主要研究内容

- 1.6.3 本文创新点

- 2 单组分缓蚀剂的筛选

- 2.1 仪器、试剂和实验方法

- 2.1.1 仪器与试剂

- 2.1.2 实验方法

- 2.1.3 实验条件

- 2.2 结果与讨论

- 2.3 结论

- 3 单组分缓蚀剂的缓蚀性能研究

- 3.1 仪器、试剂和实验方法

- 3.1.1 仪器与试剂

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 氢氟酸溶液中溴代十六烷基吡啶对铝的缓蚀性能研究

- 3.2.1 实验部分

- 3.2.2 实验结果与分析

- 3.3 氢氟酸溶液中糠醛对铝的缓蚀性能研究

- 3.3.1 实验部分

- 3.3.2 实验结果与分析

- 3.4 氢氟酸溶液中三聚磷酸钠对铝的缓蚀性能研究

- 3.4.1 实验部分

- 3.4.2 实验结果与分析

- 3.5 氢氟酸溶液中溴代十六烷基吡啶与糠醛的缓蚀协同效应研究

- 3.5.1 实验部分

- 3.5.2 实验结果与分析

- 4 复合缓蚀剂的研制、评价和缓蚀性能研究

- 4.1 仪器、试剂和实验方法

- 4.1.1 仪器与试剂

- 4.1.2 实验方法

- 4.2 复合缓蚀剂的研制

- 4.2.1 实验部分

- 4.2.2 实验结果与分析

- 4.3 复合缓蚀剂性能的评价

- 4.3.1 实验部分

- 4.3.2 实验结果与分析

- 4.3.3 复合缓蚀剂缓蚀机理分析

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].二种非离子表面活性剂对钢模除锈剂缓蚀效果的影响[J]. 广东化工 2011(05)

- [2].新型缓蚀剂的性能研究[J]. 电镀与环保 2017(02)

- [3].电化学方法在测定缓蚀剂缓蚀效果中的应用[J]. 中国城市经济 2010(08)

- [4].两种缓蚀剂对10CrSiNiCu钢的缓蚀效果研究[J]. 装备环境工程 2013(05)

- [5].有机缓蚀剂对电偶腐蚀的缓蚀效果[J]. 腐蚀与防护 2017(10)

- [6].碳钢表面缓蚀封护膜的制备及耐蚀性能研究[J]. 化工新型材料 2019(03)

- [7].添加除氧剂对水冷发电机铜线棒的缓蚀效果[J]. 腐蚀与防护 2009(02)

- [8].无磷水处理剂对炼油回用水缓蚀效果的影响[J]. 石化技术与应用 2014(06)

- [9].铁质基体表面缓蚀-封护工艺研究[J]. 材料保护 2019(10)

- [10].无返锈湿喷砂缓蚀剂的筛选[J]. 腐蚀与防护 2015(02)

- [11].自行车用普碳钢清洗剂缓蚀效果研究[J]. 中国自行车 2012(05)

- [12].淖尔油田井筒缓蚀剂评价实验[J]. 石油与天然气化工 2010(05)

- [13].成膜胺类药剂在燃气锅炉尾部节能装置的缓蚀效果研究[J]. 中国特种设备安全 2017(11)

- [14].高温酸化缓蚀剂缓蚀效果试验研究[J]. 石油工业技术监督 2017(08)

- [15].SH8110的硫酸酸洗缓蚀效果的研究[J]. 山东化工 2015(14)

- [16].pH敏感释放型缓蚀防锈填料的制备及性能研究[J]. 材料开发与应用 2018(01)

- [17].注水缓蚀剂的合成及其性能评价[J]. 化学工业与工程技术 2009(05)

- [18].基于XCT技术的混凝土智能缓蚀系统性能表征[J]. 建筑材料学报 2018(01)

- [19].新型缓蚀剂的研制[J]. 今日科苑 2009(06)

- [20].油田注水缓蚀剂的合成及性能评价[J]. 石油化工腐蚀与防护 2009(06)

- [21].一种酸化用高温缓蚀剂HSJ-3的合成及其缓蚀效果评价[J]. 精细石油化工 2010(01)

- [22].缓蚀剂的研究现状及发展趋势[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [23].盐酸介质中组氨酸与抗坏血酸复配对铜的缓蚀作用[J]. 上海电力学院学报 2010(02)

- [24].极化曲线法评价蟠龙地区缓蚀剂的缓蚀效果[J]. 石化技术 2015(12)

- [25].发电厂循环水阻垢缓蚀剂动态模拟试验研究[J]. 安徽电力 2009(03)

- [26].颜料锌粉的缓蚀剂研究[J]. 应用化工 2008(11)

- [27].铜片除锈强度考察与缓蚀效果分析[J]. 文物保护与考古科学 2015(S1)

- [28].四种不同类型表面活性剂复配微乳酸体系研究[J]. 石油化工应用 2014(07)

- [29].双苯并咪唑衍生物对N80钢的缓蚀效果[J]. 化学通报 2012(08)

- [30].咪唑啉类缓蚀剂研究和应用的进展[J]. 腐蚀科学与防护技术 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/01cfc07b2abffc41f48219ae.html