# 论设备清扫对电网运行的重要性

李金洲

（国网河南渑池县供电公司河南三门峡472400）

摘要：保障安全可靠的供电是对电网运行的基本要求，也是一项极为重要的任务。目前看来，国网公司多数变电站仍属于敞开式变电站，设备长期暴露在空气当中，由于环境状况的不理想性，雾霾天日的逐渐增多，污秽物质在电网设备上附着情况日益严重，遇到不利的气象条件时，易发生污闪、发热等现象，对电网安全运行产生威胁，因此加强设备清扫则变得尤为重要。

关键词：设备清扫；污闪；电网运行

一、电网安全运行的重要性

随着国内经济的高速发展，电网安全运行已经进入了一个崭新的发展阶段，现代社会对电力需求在逐步增加，电力供应的可靠性同时要求越来越高，因而电网安全运行的地位比以往任何时候都更加重要，一旦发生供电中断将导致生产停顿、生活混乱，甚至危及人身和设备安全，造成十分严重的后果。

（1）电力在居民生活中的重要性

电能，对于大众这是一个耳熟能详的词，它每时每刻存在于我们生活当中，已经成为生活的必须品。作为生活中不可或缺的一部分，它担任着重要使命。最能体现的电能的在生活中的重要性的就是爱迪生发明的电灯，灯泡依附于电能，为大众驱除黑暗提供光明。除此之外，随着现在社会的不断发展，手机的发明，成为大众生活的必需品，方便人群之间的联系，电冰箱、电磁炉、微波炉等一系列家用烹饪电器，依托于电能，为大众带来口感上的满足。电动车的普及，为人们的出行带来了便利，提高生活效率。高速铁路的建成，缩短了城市间的距离。这些依附于电能的设施，极大的便利居民的日常生活。

（2）电力在工业生产中的重要性

在自动化技术日益先进的今天，许多工业劳动力已由人工劳动变为机械作业，然而仍有很多方面，机械作业难以替代人工劳动，因而有人参与的工业生产则变得尤为重要，其供电的可靠性必须得到保证。尤其在煤矿产业集聚的地方，每天大批量的工人进出地下井，一旦发生煤矿事故，必须保证电力的持续供应，为煤矿升井提供动力。其次，工业担负着我国各大城市的主要经济支撑的任务，为城市提供了持续健康的经济发展，保障城市的顺利稳固建设。2003年美国大停电可以说是惨痛的教训，大停电迫使整个交通系统全面瘫痪，通讯完全中断，造成经济损失每天多达250亿到300亿美元，因此工业需求用电与居民需求用电居于同等重要的位置。

二、污秽对电网安全运行的影响

为了保证居民、工业的顺利用电，以及供电的可靠性与经济性。目前，大多数变电站建在离工业相对较近的位置，由于化石能源工业的生产，相对较多的污秽物质分布在大气当中，更由于雾霾情况变得日益严峻，因而对临近的变电站则产生较为严重的污秽污染现象，对电网一、二次设备的稳定运行埋下了安全隐患。

（1）污秽对电网一次设备的影响

电网一次设备长期运行在室外环境中，由于空气中存在污秽物质，其大量的附着在设备表面。其中设备连接处是污秽影响较为严重的一个地方，易出现氧化与发热现象。这是由于受到蒸汽、灰尘、化学活性气体的影响和雨水的侵蚀，在连接件的表面形成氧化膜，使氧化处的电阻增加通电后导至该处发热，从而威胁电网的安全运行。另一个方面，由于绝缘子的外形特性，绝缘子片之间的地带使污秽物质易存留，在大雾、雨雪潮湿的气候下，积附在绝缘子表面的污秽物质中的可溶性盐类被水分溶解，形成导电的水膜，使绝缘子绝缘水平大为降低，泄露电流增加，以致在工作电压下发生绝缘子闪络，引发电网事故。

（2）污秽对电网二次设备的影响

如果把电网比做人，一次设备可以说是电网的肢体与血肉，那么二次设备可以算是电网的血管与神经，用这种比喻来说，可见二次设备占据着举足轻重的位置。在日常设备运行中，二次设备最容易受到的污秽影响因素就是灰尘与潮湿。继电器、端子箱、保护屏等设备由于自身工作特性的原因，在运行过程中会产生电位差和静电，会引向性的吸附各类尘埃微粒，不可避免的会吸附空气中的灰尘、油污、潮气、盐分、金属尘埃、碳渍等污染物而沉积，影响二次设备的正常散热，导至设备温度异常升高；由于潮湿的因素存在，含有酸、碱、盐的污秽物质成为电解质，导电性增强，导至设备绝缘下降，各部件接触不良，容易在接线头处或者电路板上形成短路、电弧，造成设备误报信号或者保护误动作，引发大范围事故。

三、加强设备清扫管理

经过对电网安全运行的重要性、污秽对电网设备的影响等因素的探讨，显而易见可以看到，设备清扫这个环节已成为保障电网安全可靠运行的一个重要手段与方法。所谓的清扫，不仅仅只限于我们思维中所存在的清扫方法，同时也要将清扫的管理实施方案也一并纳入清扫范畴，以安全高效的管理方案为基础，并实施于实际中，真正的让设备清扫管理为电网安全运行保驾护航。

（1）了解多种清扫方法

目前，实际工作中运用较多的为停电人工清扫方法，这种方法简单、经济、可实施力度大，电力系统每年在污闪多发期到来前，有计划的对电力设备进行停电清扫，主要集中力量在输电线路、变电站等设备，人工清扫用抹布等工具将绝缘设备表面清扫干净，其实看似干净，但绝缘外壳表面的盐物质尽减少了10%~20%，这种方法费事、费力劳动强度大。随着电压等级升高，设备停电的次数将逐步减小，人工清扫则更难实现。

其次我们能见到更多的清扫方法是带电清扫。带电清扫，是一种对电力设备影响小，效率高的，可以不需要设备停电，无需设备倒闸操作的清扫方法。可以随时对设备清扫，且清扫效果好。常见的带电清扫还分为带电水冲洗和带电气吹清扫。带电水冲洗，是以水柱作为主绝缘，依靠高速喷射的水流产生的冲击力对绝缘子表面沉积的污秽进行冲洗，水柱电阻的等效电路是由无数组水电阻与空气气泡电阻混合串、并联电路组成，由于空气是优良绝缘体，使水柱电阻增加，能有效承受运行设备的最高工作电压。但水冲洗风险大，存在着人身安全隐患，一般只能在220kV以下变电站使用，对于电压等级更高的变电站和换流站不适用。另一种方法则是带电气吹清扫，由空气压缩机将空气压缩，经空气净化器过滤，再直接吹到绝缘子表面，利用高压空气的冲击力对瓷质表面清污。

（2）实施方案分析

清扫方案的制定对清扫工作的进行有着重要的意义，是指导清扫工作有力开展的重要方法。一般来说，对于电网设备要做到逢停必扫，定期打扫。逢停必扫，是依靠计划性的停电、消除缺陷停电等机会，在不影响工作班工作的情况下，对设备表面、绝缘子以及瓷质部分进行清扫；定期打扫，则是在设备不停电的情况下，与带电设备保持安全距离，对一次、二次设备以及不可能接触带电导体的设备进行清扫。目前，多数变电站仍建设在离工业较近的地方，污秽污染严重，应当增加带电清扫的次数，将原有的每月清扫次数由原来的一次增加为两次或者更多，同时将变电站的卫生清扫工作也同步增加次数，增设相应的安全卫生监督人员对负责管辖的区域监督管理，切实的将清扫工作落实到位，为电网安全稳定运行保驾护航。

结语

目前，污秽问题仍然是电网安全可靠运行面临的一个较为严重的威胁。通常设备存在着日常维护所检查不到的死角，这往往是污秽发生较为频繁的地方，通过对电网运行的重要性、污秽对电网安全运行威胁的分析，论证了设备清扫工作对电力安全生产的重要性，因此，加强电网设备清扫已成为保证电网安全运行的重要手段与方法。

参考文献

[1]张晋、汲盛昌、曹涛、欧小波、王志龙.电力设备带电清扫技术的现状及展望.绝缘材料.2009（42）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/01d191793177b7ac0ede473e.html