# 大跨越输电塔线体系的风振响应及振动控制研究

### 论文摘要

大跨越输电塔线体系作为高压电能输送的载体,是重要的生命线工程。与通常的架空线路相比,大跨越塔线体系具有塔体结构高、跨度大的特点,塔体的高柔特性决定了风荷载是其主要动力荷载,而塔线间的相互作用,使这类体系在风载作用下的振动响应十分复杂。 本文以规划中的世界第一高塔—舟山大跨越输电塔为工程背景,建立了塔线耦合体系的空间有限元模型,分别采用梁单元、杆单元、悬链线索单元对输电塔、绝缘子和输电线进行了精确的模拟。同时采用离散刚度法设计制作了塔线体系的气动弹性模型,并在紊流风场中,进行了多个风向角、多个风速下的单塔和塔线体系气弹模型风洞试验。 通过对塔线体系风振响应的时域分析和试验研究,将输电塔的响应分解为共振分量与背景分量,并分别考虑了塔线耦合作用对这两部分分量的影响。针对背景与共振响应各自的特征,进一步提出了塔线体系的简化计算方法:背景分量的计算可以应用准静态假定,采用方差分析法得出;通过建立塔线体系的等效计算模型—悬吊摆系统,使共振分量的计算获得简化。以简化方法为基础,采用频域方法对塔线体系的风振响应进行了计算。通过对计算结果的分析,得出了一些重要的结论,对塔线体系的实际工程设计具有重要的指导意义。 针对塔线体系的动力特性,采用被动耗能装置—粘弹性阻尼器对体系的风振响应进行了振动控制研究,重点讨论了阻尼器的位置优化问题。利用本文提出的改进适应性权重:代间比较权重,并将遗传算法与劣出优入算法相结合,形成了一种多目标优化的混合遗传算法。选取塔线体系脉动位移的H2和H∞范数、阻尼器的总量与阻尼器平均耗能作为优化目标函数,得到了阻尼器的优化布置方案,并通过受控体系的气弹模型风洞试验对风振控制效果进行了验证。计算和试验结果均表明,该方案可以取得较好的减振效果,从而为将来塔线体系风振控制系统的实际安装提供了理论依据。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 近地风特性

- 1.2.1 平均风

- 1.2.2 脉动风的描述

- 1.3 塔线体系风振响应研究现状

- 1.4 输电塔振动控制研究现状

- 1.4.1 结构振动控制分类

- 1.4.2 输电塔振动控制

- 1.5 本文研究的主要内容

- 参考文献

- 第二章 气动弹性模型风洞试验

- 2.1 实物参数与结构动力特性计算

- 2.1.1 结构参数

- 2.1.2 输电塔动力特性计算

- 2.1.3 输电塔线体系设计风速

- 2.2 气动弹性模型的设计与制作

- 2.2.1 相似准则

- 2.2.2 输电塔气弹模型设计与动力特性标定

- 2.2.3 输电线的模拟

- 2.2.4 气弹模型制作

- 2.3 风洞流场模拟

- 2.4 单塔模型天平测力试验

- 2.4.1 测试原理和设备

- 2.4.2 测试结果与气动力系数

- 2.5 风振响应试验

- 2.5.1 测量仪器与测点布置

- 2.5.2 试验工况和试验步骤

- 2.5.3 风振响应测试结果

- 2.6 本章小结

- 参考文献

- 第三章 大跨越输电塔线体系风振响应的时域分析

- 3.1 输电塔有限元模型

- 3.2 输电线有限元模型

- 3.2.1 悬链曲线悬索理论

- 3.2.2 空间悬链线索单元

- 3.2.3 索段初始张力

- 3.2.4 悬索初始形状的确定

- 3.2.5 悬索动力特性的解析解

- 3.2.6 悬索动力特性的有限元求解

- 3.3 绝缘子有限元模型

- 3.4 塔线体系的有限元计算

- 3.4.1 塔线体系风振响应的基本公式

- 3.4.2 脉动风速时程的模拟

- 3.4.3 塔线体系的静力计算

- 3.4.4 塔线体系的动力响应计算

- 3.5 计算结果及分析

- 3.5.1 动力特性分析

- 3.5.2 顺风向风振响应分析

- 3.6 塔线体系的简化计算模型

- 3.7 本章小结

- 参考文献

- 第四章 大跨越输电塔线体系风振响应的频域分析

- 4.1 频域法基本原理

- 4.1.1 结构风致响应分类

- 4.1.2 模态分解法求解结构动力响应

- 4.1.3 背景响应与共振响应的直接求解方法

- 4.1.4 等效风荷载

- 4.2 单塔风振响应的频域分析

- 4.2.1 虚拟激励法

- 4.2.2 背景与共振响应的分别求解

- 4.2.3 计算结果对比分析

- 4.3 塔线体系风振响应的频域分析

- 4.3.1 塔线体系的背景响应与共振响应

- 4.3.2 计算结果对比分析

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 大跨越输电塔线体系的振动控制

- 5.1 粘弹性阻尼器的力学性能

- 5.2 粘弹性阻尼器的参数优化

- 5.2.1 受控结构的动力学方程

- 5.2.2 受控系统的状态空间描述

- 5.2.3 LQR最优控制算法在VED参数优化中的应用

- 5.3 粘弹性阻尼器的优化布置

- 5.3.1 遗传算法简介

- 5.3.2 混合遗传算法

- 5.3.3 评价函数

- 5.3.4 多目标优化与适应性权重

- 5.3.5 约束条件的处理

- 5.4 计算实例

- 5.4.1 分析模型

- 5.4.2 代间比较权重有效性的验证

- 5.4.3 混合遗传算法的应用

- 5.5 塔线体系风振控制的数值分析和风洞试验

- 5.5.1 数值分析

- 5.5.2 气弹模型风洞试验

- 5.6 本章小结

- 参考文献

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文工作的总结

- 6.2 进一步工作展望

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].某羊角型输电塔的风振响应分析[J]. 机电信息 2019(35)

- [2].城市廊道中输电塔造型概念设计研究[J]. 科技风 2020(06)

- [3].输电塔-线体系灾变机理研究综述[J]. 四川建筑科学研究 2020(03)

- [4].考虑不同地震输入方向的输电塔-线体系连续性倒塌研究[J]. 地震工程学报 2020(04)

- [5].输电塔-线体系抗震研究综述[J]. 世界地震工程 2020(03)

- [6].超高输电塔变形监测技术中智能天线的应用研究[J]. 粘接 2019(11)

- [7].非一致地震动作用下输电塔线体系倒塌破坏研究[J]. 青岛农业大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [8].新疆地区新型景观输电塔设计研究[J]. 广西电力 2018(04)

- [9].输电塔-线体系灾变分析与安全评估综述[J]. 土木工程学报 2016(12)

- [10].大跨越输电塔-线耦联体系风振响应风洞试验研究[J]. 工业建筑 2017(05)

- [11].大跨越输电塔-线耦联体系风洞试验气弹模型设计研究[J]. 工业建筑 2017(05)

- [12].输电塔线体系在地震动水平-摇摆耦合作用下的响应研究[J]. 武汉理工大学学报 2016(11)

- [13].浅析输电塔架断线下的极限承载力[J]. 四川水泥 2016(07)

- [14].输电塔-线体系简化模型地震作用下的连续性倒塌分析[J]. 地震工程学报 2015(02)

- [15].悬挂质量摆对大跨越输电塔-线体系的风振控制分析[J]. 防灾减灾工程学报 2013(05)

- [16].地震下考虑桩-土-结构相互作用的输电塔-线体系响应分析[J]. 世界地震工程 2018(03)

- [17].输电塔线体系动力特性及其影响因素分析[J]. 安徽建筑 2015(01)

- [18].干字型输电塔线体系风致响应研究[J]. 广东电力 2015(05)

- [19].输电塔架设计中的离散优化方法研究[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [20].输电塔线体系覆冰倒塔的力学机理研究[J]. 广东建材 2011(04)

- [21].导线覆冰大跨越输电塔-线体系动力特性分析[J]. 防灾减灾工程学报 2010(02)

- [22].基于改进多质点模型的输电塔-线体系动力特性评估[J]. 特种结构 2020(01)

- [23].多点输入下大跨输电塔线体系抗震稳定性分析[J]. 世界地震工程 2015(04)

- [24].输电塔线体系抗风研究进展[J]. 科技展望 2015(15)

- [25].高压输电塔地震作用下的连续性倒塌分析[J]. 四川建筑科学研究 2014(03)

- [26].鼓型输电塔的固有模态及地震荷载下的动力学响应分析[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [27].大跨越输电塔线体系覆冰断线倒塔分析[J]. 黑龙江科技信息 2013(17)

- [28].鼓型输电塔的模态分析及地震荷载下的响应[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2013(02)

- [29].超高输电塔基础关键节点受力分析[J]. 电力建设 2011(01)

- [30].输电塔抗风动力可靠性分析[J]. 水电能源科学 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/01dcbd5cf1d7debdaa0a8861.html