# 金属—有机骨架材料的改性制备及其CO2气体吸附性能的实验研究

### 论文摘要

金属一有机骨架材料（Metal-Organic Frameworks, MOFs）是一种新型纳米多孔材料,因其具有较大的比表面积和孔隙率、合成方便、热稳定性好、骨架规模大小可变以及可根据目标要求作化学修饰等优点,有望在储气、分离、催化、生物化学及制药等领域获得广泛的应用。然而MOF材料种类繁多,结构复杂,很难采用实验的方法对其进行系统的研究。在本论文中,我们选择了几种较有代表性的材料。其中,Cu-BTC材料除了与MOF典型材料MOF-5一样具有三维交叉的正方形孔道,孔径大小约为9.5×9.5A还具有独特的面对主孔道开放的网兜结构以及大量的金属不饱和位,使得其在储气和催化方面都具有较高的研究代表性。类沸石有机金属骨架材料（Zeolite-like Metal-Organic Frameworks, ZMOFs）的是一种特殊的MOF材料,具有骨架带负电、超大孔、较大的窗口以及在水溶液中有较好的化学稳定性等特点。本文主要针对这两类材料进行以下方面的研究：1、我们合成了骨架带电的类沸石金属一有机骨架材料usf-ZMOF和sod-ZMOF。通过离子交换将骨架中体积较大的有机阳离子用较小体积的无机阳离子取代,并对CO2在其中的吸附性质进行了研究。实验结果表明,Li+离子交换后的usf-ZMOF比表面积增加,C02吸附量也增加,与分子模拟预测的结果一致。2、寻找Cu-BTC最好的合成和活化方法,以期望得到更大比表面积和孔隙率的Cu-BTC材料。由于目前MOF材料的合成一般采用水热合成方法,即材料在溶剂中于一定温度和压力下合成,这样得到的材料孔道中充满了溶剂分子。在不影响骨架结构的前提下,尽量完全地去除溶剂分子成为我们研究的主要目标。由于骨架内部的溶剂存在表面张力,在普通的干燥条件下会造成骨架的坍缩。超临界干燥旨在通过压力和温度的控制,使溶剂在干燥过程中达到其本身的临界点,过程中溶剂无明显表面张力,在维持骨架结构的前提下完成液相至气相的超临界转变。我们基于此思想将超临界干燥法应用于Cu-BTC的活化处理上。结果证明,超临界干燥处理比普通干燥处理的材料比表面积要大。3、我们以处理后的铜网为基底,成功地制备了致密的Cu-BTC膜。氧化处理后的铜网不仅对表面进行了修饰,又提供了二价金属铜,为Cu-BTC晶体的生长提供了一个双铜源的环境。我们可以将这一方法应用于其他材料中去,即选择MOFs中的对应金属材料为基底进行MOF膜的制备。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 金属—有机骨架材料的简介

- 1.2.1 含羧基配体的MOFs

- 1.2.2 含氮杂环配体的MOFs

- 1.2.3 含其他类型配体的MOFs

- 1.2.4 MOFs的发展历程

- 1.3 MOFs的实验合成

- 1.3.1 MOFs实验合成的一般方法

- 1.3.2 MOFs合成的影响因素

- 1.3.3 MOFs的应用研究

- 1.4 选题依据和意义

- 1.5 本论文创新之处

- 第二章 实验所用试剂和仪器设备

- 2.1 实验所用试剂

- 2.2 实验所用仪器设备

- 2.2.1 实验仪器

- 2.2.2 表征方法

- 第三章 ZMOF的改性及气体吸附性能测试

- 3.1 引言

- 3.2 材料的制备

- 3.2.1 usf-ZMOF和sod-ZMOF的制备

- 3.2.2 usf-ZMOF和sod-ZMOF的离子交换实验

- 3.2.3 材料的预处理

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 离子交换前后材料的X射线粉末衍射图

- 3.3.2 材料形貌分析

- 3.3.3 材料的热稳定性分析

- 3.3.4 材料的吸附性能研究

- 3.4 本章小结

- 第四章 Cu-BTC的制备和活化处理

- 4.1 引言

- 4.2 实验方法

- 4.3 Cu-BTC的活化

- 4.3.1 文献中Cu-BTC的活化方法

- 4.3.2 本工作中Cu-BTC的活化方法

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 XRD谱图

- 4.4.2 SEM

- 4.4.3 TGA

- 4.4.4 BET

- 4.5 本章小结

- 第五章 Cu-BTC膜的制备

- 5.1 引言

- 5.2 Cu-BTC膜的制备

- 5.2.1 铜网的处理

- 5.2.2 膜的制备过程

- 5.3 结果和讨论

- 5.3.1 XRD分析

- 5.3.2 SEM

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者简介

- 导师简介

### 相关论文文献

- [1].多孔芳香骨架材料在气体存储与分离中的应用[J]. 广东化工 2015(13)

- [2].金属-有机骨架材料对废水中重金属离子吸附的研究进展[J]. 东北电力大学学报 2019(06)

- [3].兴达2017年商务年会暨汽车轮胎与骨架材料新技术中外论坛在杭州召开[J]. 橡胶科技 2017(01)

- [4].兴达2017年商务年会暨汽车轮胎与骨架材料新技术中外论坛在杭州召开[J]. 橡胶工业 2017(01)

- [5].兴达2017年商务年会暨汽车轮胎与骨架材料新技术中外论坛在杭州召开[J]. 轮胎工业 2017(01)

- [6].量升价跌 稳中求进——骨架材料行业2012年回顾与2013年展望[J]. 中国橡胶 2013(07)

- [7].提高经济运行质量 增加高附加值产品——骨架材料行业2011年运行回顾及2012年展望[J]. 中国橡胶 2012(08)

- [8].加快调结构转方式步伐 促进芳纶产品的应用——中橡协骨架材料专委会召开技术经济论坛暨会员大会[J]. 中国橡胶 2010(13)

- [9].金属有机骨架材料的应用研究进展[J]. 冶金与材料 2020(02)

- [10].金属有机骨架材料作为荧光探针的研究进展[J]. 材料导报 2020(13)

- [11].锌有机骨架材料的合成及结构研究[J]. 化学与生物工程 2016(01)

- [12].铁有机骨架材料的快速合成及对阴离子染料的吸附性能[J]. 环境科学 2016(03)

- [13].离子热法合成沸石咪唑骨架材料及其溶解-结晶机理研究[J]. 催化学报 2015(06)

- [14].2013年度全国橡胶骨架材料市场及技术论坛暨2013年度中橡协骨架材料专业委员会会员大会在厦门召开[J]. 橡胶工业 2013(12)

- [15].产能过剩矛盾凸显 产品结构亟待调整——骨架材料行业2013年回顾与2014年展望[J]. 中国橡胶 2014(09)

- [16].骨架材料行业:依靠高科技含量赢得信誉[J]. 中国橡胶 2011(09)

- [17].向轻量化、高强度发展的橡胶骨架材料[J]. 精细化工原料及中间体 2011(11)

- [18].国产与进口羟丙甲纤维素作为缓释骨架材料的比较研究[J]. 中国药业 2009(11)

- [19].锆基金属有机骨架材料及其吸附气体的综述[J]. 广东化工 2020(10)

- [20].金属有机骨架材料在催化中的研究进展[J]. 广东化工 2012(11)

- [21].二氧化碳在金属-有机骨架材料中吸附的阶梯现象[J]. 物理化学学报 2011(03)

- [22].锦纶66多股重旦橡胶骨架材料的研制和应用[J]. 橡胶科技市场 2010(12)

- [23].全国橡胶骨架材料市场及技术论坛暨中橡协骨架材料专业委员会会员大会在南昌召开[J]. 橡胶工业 2015(12)

- [24].全国橡胶骨架材料市场及技术论坛暨中橡协骨架材料专业委员会会员大会在南昌召开[J]. 轮胎工业 2015(12)

- [25].2013年度全国橡胶骨架材料市场及技术论坛暨2013年度中橡协骨架材料专业委员会会员大会在厦门召开[J]. 轮胎工业 2013(12)

- [26].新型密封件骨架材料的研制[J]. 特种橡胶制品 2014(02)

- [27].金属有机骨架材料的合成及应用[J]. 广东化工 2012(05)

- [28].不同骨架材料控制三七总皂苷多成分体外均衡释放的特征[J]. 药学学报 2010(04)

- [29].金属-有机骨架材料的合成及其研究进展[J]. 山西化工 2008(06)

- [30].橡胶骨架材料行业浅析[J]. 橡胶科技市场 2008(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/01dedf4b87af081f8ffd9595.html