# 住宅建筑有组织通风降低能耗技术的研究

### 论文摘要

近年来,我国大力推进建筑节能,住宅中大量使用了塑钢窗。住宅使用塑钢窗提高了气密性,但是降低了室内的空气品质。带热回收的有组织通风系统可以解决这个矛盾,本文进行了住宅带热回收的有组织通风系统的相关研究,并在实际房间对带热回收的有组织通风系统进行了实验研究。对塑钢窗冷风渗透耗热量的计算方法进行了探讨,并对塑钢窗渗透冷空气量引起的房间换气次数的做了计算和分析。提出了用《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T7107-2002）中的规定计算塑钢窗冷风渗透量的方法。选定了几种适用于住宅带热回收的有组织通风换气的气流组织形式和通风管材,并确定了通风管道的敷设方式;确定了适合于住宅有组织通风系统的通风换气量、启动浓度以及机外余压等有组织通风主要参数。最后选定了带热回收的有组织通风系统型式,结合典型户型给出了系统的布置方案。应用示踪气体法测试得出了安装塑钢窗房间在冬季的换气次数;还进行了带热回收的有组织换气系统运行实验,包括新风换气机的结霜实验和新风换气机热回收效率实验。并应用示踪气体法对有组织换气的效果进行了实验研究,结合供暖房间开窗温度场测试数据对带热回收的有组织换气系统降低能耗的效果进行了计算分析。同时,研究了带热回收的有组织通风系统设计、施工中应该注意的问题。研究表明:带热回收的有组织换气系统完全可以应用在北方严寒地区的住宅中,该系统具有显著的节能效果和良好的换气效果。通过以上对住宅建筑中带热回收的有组织通风技术的研究,该项技术能有效改善室内空气品质、降低住宅建筑的能耗,为该技术在工程应用提供了设计依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景及研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状及分析

- 1.2.1 国外研究现状及分析

- 1.2.2 国内研究现状及分析

- 1.3 课题的研究内容

- 第2章 住宅建筑冷风渗透耗热量的计算

- 2.1 住宅建筑冷风渗耗热量的计算方法

- 2.1.1 计算冷风渗透耗热量的常用方法

- 2.1.2 塑钢窗冷风渗透耗热量计算方法的探讨

- 2.2 住宅冷风渗透耗热量比例的计算

- 2.2.1 基本数据

- 2.2.2 冷风渗透耗热量的计算

- 2.2.3 计算结果的对比分析

- 2.3 房间换气次数的计算及分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 住宅带热回收的有组织通风系统型式的确定

- 3.1 居室有组织通风的必要性和系统型式

- 3.1.1 居室有组织通风的必要性

- 3.1.2 居室有组织通风的种类

- 3.1.3 带热回收有组织通风系统型式

- 3.2 通风房间气流组织形式的确定及风口的调节方式

- 3.2.1 对室内气流分布的要求和评价

- 3.2.2 适合于居室有组织通风的送、排风口

- 3.2.3 通风房间的气流组织形式的确定

- 3.2.4 风口的调节方式

- 3.3 通风管材的选取及管道的布置

- 3.3.1 通风管材的选取

- 3.3.2 通风管道的布置

- 3.4 有组织通风主要参数的确定

- 3.4.1 不同户型通风量的确定

- 3.4.2 有组织换气系统的启动浓度

- 3.4.3 新风换气机的机外余压确定

- 3.5 系统型式的确定

- 3.5.1 两室两厅户型

- 3.5.2 三室两厅户型

- 3.6 本章小结

- 第4章 实际住宅中有组织通风减少能耗的实验研究

- 4.1 安装塑钢窗的房间换气次数测试

- 4.1.1 实验目的和数据

- 4.1.2 实验结果分析

- 4.2 有组织换气系统运行实验

- 4.2.1 新风换气机在寒冷地区运行的结霜实验

- 4.2.2 新风换气机热回收效率实验

- 4.3 有组织换气效果的实验研究

- 4.3.1 实验原理

- 4.3.2 实验方法

- 4.3.3 实验概况

- 4.3.4 实验结果及分析

- 4.4 有组织通风减少能耗的计算及分析

- 4.4.1 供暖房间开窗温度场测试

- 4.4.2 减少能耗的计算及分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 有组织通风设计施工中应该注意的问题

- 5.1 设计中应注意的问题

- 5.1.1 系统的设计要点

- 5.1.2 新风换气机的设计要点

- 5.1.3 风管的设计要点

- 5.1.4 冷桥的处理方法

- 5.2 施工、安装时应注意的问题

- 5.2.1 新风换气机的安装

- 5.2.2 风管及支吊架的施工

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].塑钢窗冷风渗透耗热量计算[J]. 暖通空调 2009(09)

- [2].高层住宅建筑冷风渗透耗热量计算方法探讨[J]. 居舍 2020(07)

- [3].工业建筑冷风渗透耗热量的工程计算方法[J]. 暖通空调 2013(11)

- [4].北京地区采暖冷风渗透耗热量计算方法的分析——《北京市建筑设计技术细则》中有关规定介绍[J]. 暖通空调 2008(09)

- [5].冷风渗透耗热量计算方法对住宅热负荷的影响[J]. 山西建筑 2011(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/01f7316fd91ac1ab2cc8347d.html