# 机载/星载正侧视阵列雷达GMTI研究

### 论文摘要

本论文针对正侧视阵列雷达（包括机载雷达和星载雷达）实现GMTI功能,开展了通道相位中心估计,通道幅度、相位误差盲均衡,SAR图像域杂波抑制和降维准最优处理,运动目标测速、定位以及重聚焦等关键技术研究。主要工作包括:1、在通道相位中心估计过程中,通过利用通道间场景杂波相位差异与多普勒频率的特定关系,结合相位解缠绕处理和整体最小二乘方法获得高精度的通道相位中心位置估计结果。在典型机载雷达参数配置下能够获得毫米级的沿航迹基线长度估计精度,满足运动目标速度估计对相位中心位置误差的要求。针对通道幅度、相位误差盲均衡问题,在获得场景距离-多普勒图像的基础上,结合功率挑选准则和回波相位矢量相关矩阵特征分解实现通道相位误差自适应补偿;然后基于相位挑选准则剔除潜在的目标样本,通过数据相关矩阵特征分解实现通道幅度响应特性估计和自适应补偿。理论分析并结合仿真实验和某机载实测数据处理表明该方法能够有效均衡通道响应误差,对运动目标信号污染具有稳健性。2、针对沿航迹多通道系统慢速运动目标检测问题,提出了基于广义特征空间分解的SAR图像域杂波抑制算法。理论分析证明了唯一最小广义特征值的存在性和对应特征矢量与杂波空间正交。该方法采用IIR（无限冲击响应）模型对场景杂波进行自适应预测相消,对图像配准误差和杂波起伏具有稳健性,能够有效检测出主瓣杂波区的慢速运动目标。3、提出了一种基于SAR图像域和/差数据模型的杂波抑制降维准最优处理方法。在不损失场景信息前提下通过形成图像域和/差联合观察数据矢量达到降维处理目的。从统计意义上看:和通道包含了场景杂波在不同通道间的共同信息;差通道则包含了通道间的差异信息。对和/差通道数据进行自适应处理能够有效抑制场景杂波,并且能够保留运动目标在通道间的差异信息。理论分析和仿真数据处理表明降维准最优处理方法不仅在图像精确配准和均匀场景条件下性能良好;而且在存在图像配准误差或非均匀环境中其性能优于传统最优处理和传统全维非最优处理方法。4、针对不具有方位扫描能力的多通道SAR系统实现运动目标测速、定位功能,首先提出了一种修正的基于单次快拍模型的目标径向速度估计算法,能够有效减小慢速运动目标的测速方差,并且具有较低的运算复杂度。然后通过测量不同方位子驻留间目标径向距离的变化获得无模糊的目标径向速度粗估计;最后结合目标导向搜索类方法对目标径向速度进行精确估计,有效解决了速度测量的模糊问题。仿真结果和实测数据处理表明该方法比传统AMF和原始单次快拍方法具有更好的运动目标定位性能。针对运动目标重聚焦问题,我们有效融合平滑伪Wigner-Ville分布、图像边缘检测、Hough变换以及最小二乘聚类处理,以较低的运算复杂度获得运动目标回波多普勒中心频率和多普勒调频率的正确估计,能够对运动目标回波获得较好的聚焦处理性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 机载GMTI 的研究历史与现状

- 1.3 星载GMTI 的研究历史与现状

- 1.4 本文主要工作及安排

- 第二章 基于回波数据的通道相位中心估计和通道盲均衡

- 2.1 引言

- 2.2 沿航迹正侧视阵列雷达回波信号模型

- 2.3 通道相位中心估计

- 2.4 通道幅度/相位误差均衡

- 2.5 性能分析

- 2.5.1 通道相位中心估计性能分析

- 2.5.2 通道幅度/相位误差均衡性能分析

- 2.6 实验结果

- 2.6.1 通道相位中心估计

- 2.6.2 通道幅度/相位误差均衡

- 2.7 小结

- 第三章 基于广义特征空间投影的杂波抑制

- 3.1 引言

- 3.2 数据模型

- 3.3 杂波抑制算法

- 3.4 广义特征空间分析

- 3.5 仿真实验结果

- 3.6 小结

- 第四章 基于图像域和差数据模型的杂波抑制降维处理

- 4.1 引言

- 4.2 数据模型

- 4.2.1 单像素和差通道数据模型

- 4.2.2 联合像素和差通道数据模型

- 4.3 杂波抑制算法

- 4.4 性能分析

- 4.4.1 杂波抑制损失性能分析

- 4.4.2 运动目标检测性能分析

- 4.5 仿真实验结果

- 4.6 小结

- 第五章 运动目标参数估计

- 5.1 引言

- 5.2 运动目标回波信号模型

- 5.3 基于信号拟合的模糊径向速度估计

- 5.3.1 径向速度估计算法

- 5.3.2 实验结果

- 5.4 基于子驻留目标跟踪的无模糊径向速度粗估计

- 5.4.1 径向速度估计算法

- 5.4.2 实验结果

- 5.5 基于信号拟合和目标跟踪的无模糊径向速度估计

- 5.5.1 径向速度估计算法

- 5.5.2 实验结果

- 5.6 改进的基于 WVD 和 Hough 变换的运动目标参数估计

- 5.6.1 运动目标参数估计算法

- 5.6.2 性能分析

- 5.6.3 实验结果

- 5.7 小结

- 第六章 结束语

- 6.1 总结

- 6.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在攻读博士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].同时SAR/GMTI工作模式研究[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2018(04)

- [2].基于运动干扰站的SAR-GMTI虚假场景干扰快速算法[J]. 系统仿真学报 2018(03)

- [3].基于关键处理过程的机载三通道SAR-GMTI算法验证[J]. 计算机工程与设计 2019(10)

- [4].一种高精度机载GMTI雷达数据滤波方法[J]. 雷达科学与技术 2011(05)

- [5].Canonical framework for multi-channel SAR-GMTI[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2008(05)

- [6].无人机雷达SAR/GMTI技术探讨[J]. 甘肃科技 2017(21)

- [7].机载GMTI地面动目标跟踪模型和滤波器比较研究[J]. 电子科学技术 2017(03)

- [8].对抗SAR-GMTI的方位向间歇采样延时转发干扰方法[J]. 探测与控制学报 2017(05)

- [9].AN IMPROVED SAR-GMTI METHOD BASED ON EIGEN-DECOMPOSITION OF THE SAMPLE COVARIANCE MATRIX[J]. Journal of Electronics(China) 2010(03)

- [10].多通道SAR-GMTI虚假运动目标成像特性分析[J]. 航天电子对抗 2018(05)

- [11].一种机载雷达GMTI模式动态规划检测前跟踪方法[J]. 电子世界 2019(02)

- [12].机载GMTI雷达仿真中通视分析算法设计[J]. 中国电子科学研究院学报 2010(01)

- [13].A Novel Thermosensitive In-situ Gel of Gabexate Mesilate for Treatment of Traumatic Pancreatitis:An Experimental Study[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology(Medical Sciences) 2015(05)

- [14].基于运动调制的SAR-GMTI余弦调相间歇采样假目标干扰[J]. 弹箭与制导学报 2018(02)

- [15].基于运动干扰站的SAR-GMTI相干噪声调频干扰[J]. 现代雷达 2017(10)

- [16].基于分布式压缩感知的双通道SAR GMTI[J]. 国外电子测量技术 2016(07)

- [17].一种SAR-GMTI杂波抑制的新方法[J]. 现代电子技术 2008(03)

- [18].星载SAR-GMTI研究进展[J]. 国防科技大学学报 2009(04)

- [19].SAR-GMTI匀速运动虚假场景干扰信号快速生成方法[J]. 国防科技大学学报 2013(06)

- [20].低频宽带SAR/GMTI试验系统[J]. 国防科技大学学报 2011(06)

- [21].基于运动调制的SAR-GMTI间歇采样遮蔽干扰方法[J]. 雷达学报 2017(04)

- [22].SAR/GMTI动目标检测软件平台的结构设计与实现[J]. 火力与指挥控制 2016(08)

- [23].对SAR-GMTI的灵巧遮蔽干扰方法研究[J]. 现代雷达 2016(09)

- [24].原始数据压缩对星载SAR/GMTI系统测速影响研究[J]. 电子与信息学报 2010(06)

- [25].基于压缩感知的SAR-GMTI实现[J]. 舰船电子对抗 2014(02)

- [26].多通道SAR-GMTI二维间歇采样延时转发干扰[J]. 系统工程与电子技术 2017(11)

- [27].基于ATI的星载SAR/GMTI仿真分析[J]. 信息工程大学学报 2008(01)

- [28].扫描GMTI系统运动目标精确定位方法[J]. 系统工程与电子技术 2013(08)

- [29].三通道SAR-GMTI地面快速目标检测[J]. 系统工程与电子技术 2009(07)

- [30].SAR-GMTI干扰技术综述[J]. 四川兵工学报 2015(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/02015d696f386debde37821d.html