# 钙钛矿铌酸盐电介质陶瓷粉末的水热合成

### 论文摘要

钙钛矿型铌酸盐由于其独特的介电、铁电、压电以及非线性光学性能等而备受关注。近年来，继复合钙钛矿铌酸盐A(B1／3Nb2／3)O3（A=Ba，Sr，B=Mg，Zn，Ni）后，阳离子缺失型碱土金属铌酸盐M5Nb4O15（M=Sr，Ba），和MNb2O6（M=Mg，Zn，Cu，Co，Ni，Ca等）作为微波介质陶瓷新体系，正引起越来越多的兴趣[1-27]。同时，KNbO3与NaNbO3等作为新型无铅压电陶瓷的候选材料，更日渐显出其重要意义[28-49]。目前，这些陶瓷的主要合成方法为固相高温反应法。制备的粉末粒径大、粒度分布宽、组分不均匀。由于高端电子元件的制备需要细小均匀的单相陶瓷粉体，寻找能合成粒径小、粒度分布窄、纯度高的粉体的方法具有非常重要的意义。在此背景下，本文采用水热法在低温下合成了粒径小、粒度分布均匀的钙钛矿铌酸盐电介质陶瓷粉末，系统地研究了铌酸钡、铌酸锌和铌酸钠陶瓷粉末的水热合成条件、反应机理、以及这些水热合成粉末的结构与形貌的演化规律。通过水热合成法在230℃反应6小时合成了粒径小、粒度分布窄、纯度高、不同形貌的Ba5Nb4O15粉末。研究了前驱体的种类、体系的pH值、反应温度和反应体系的浓度对合成结果的影响规律：在以Nb2O5作为Nb-前驱体时，只有Nb5+以游离态离子参加反应时才能得到Ba5Nb4O15粉末；阴离子不同的可溶性钡盐，Ba（OH）2.8H2O，BaCl2．2H2O和Ba（NO3）2均能用于合成Ba5Nb4O15粉末，得到产物的晶粒大小不同，通过选择不同的钡前驱体可以控制合成粉末的晶粒形貌及大小。合成Ba5Nb4O15时所需的最低Ba和Nb的摩尔比为3：2，最低pH值为12。通过改变水热反应体系的pH值可以控制合成产物形貌和结构。PH=12时生成产物为片状Ba5Nb4O15，pH值为13时产物为Ba5Nb4O15纳米线，在pH达到14和15时则生成立方结构的Ba4Nb2O9单相。同样的反应时间下反应温度影响晶体的结晶度，在200℃反应6小时的产物结晶度相对较低。体系达到溶解和结晶平衡所需时间为在4小时，此时前驱体转化完成，晶粒停止长大。通过控制前驱体的浓度可以控制产物晶粒大小，产物晶粒随前驱液浓度的增大有一个极大值。本文还突破了常规用HF溶液溶解Nb2O5的方法，将Nb2O5转化为可溶性铌酸盐后与钡盐溶液在水热条件下于220℃，12小时成功地合成单相Ba5Nb4O15陶瓷粉末。减少了由HF引起的环境污染，为难溶于水的铌酸盐的合成开辟了一种新的有效途径。反应体系的酸碱度不同生成产物也不相同。Ba5Nb4O15陶瓷粉末水热合成的合适条件为：前驱体溶液pH大于14、合成温度高于或等于200℃。产物的形貌为不规则片状，延长反应时间对产物形貌基本没有影响。探索了水热合成钙钛矿结构铌酸锌的不同方法。以K8Nb6O19溶液为前驱体用NH3·H2O作为矿化剂，在pH值为14、250℃、填充率为50％的条件下，反应24小时水热合成出单相ZnNb2O6粉末。突破了用高温合成锌铌酸盐的常规框架，避免了高温合成时Zn挥发的问题。用K8Nb6O19溶液和ZnCl2溶液以摩尔比2／1混合的沉淀物为前驱体与H3BO3在500℃共烧2小时后得到单相的ZnNb2O6。这与其它加入助烧剂的方法不同，硼酸并没有留在样品中，这对降低其它需要高温合成的铌酸盐的合成温度有一定借鉴意义。最后用Nb2O5和NaOH作为前驱体、在OH浓度较低（1M—4M）的条件下通过水热反应得到单相、不同结构与形貌的NaNbO3粉末。突破了一直用高碱度（7M—20M）水热合成NaNbO3粉末的常规。揭示了OH-浓度、反应温度、反应时间对合成的影响规律。体系的OH-浓度影响合成反应的速度、产物的结构和形貌。体系的反应速度并不与OH-浓度成正比，在OH-浓度为2M和3M时反应速度比较快。在OH-浓度为1M和2M时生成产物的结构为正交相，当OH-浓度为3M时产物为四方相，而当OH-浓度为4M时产物为立方相。在160℃反应6小时合成的样品中，当体系中OH-浓度为1M和2M时产物为立方晶粒，在OH-浓度为3M时产物是方的片状化合物，在它的浓度为4M时产物形貌为不规则片状。对于不同的OH-浓度，在体系其它条件相同的情况下，反应各个阶段的中间产物形貌明显不同，OH-浓度影响中间体的聚集方式。反应温度影响体系的反应速度，温度越高反应速度越快。在120℃反应24小时不能得到单相的NaNbO3粉末，在140℃反应12小时能得到单相的产物。在250℃，只需0．5小时就得到单相NaNbO3粉末。温度对合成产物的形貌有影响，温度越高的到产物的颗粒度就越大，在OH-浓度为3M和4M时高温和低温的形貌并不相同。温度较低时得到的为片状化合物，但在高温时均为立方颗粒状。而延长反应时间将导致晶粒增大。该体系遵循原位反应的机理。反应分为两步：1)Nb2O5和溶液中的Na+反应，慢慢形成连续的Nb8Nb6O19．13H2O层；2)Nb8Nb6O19．13H2O生成后，因为它的对称性比较低，在水热条件下Nb—O八面体发生重排，生成NaNbO3。决定反应速度的步骤为第二步。发现体系其它条件相同的情况下，过高的OH-浓度不仅不能加快反应速度，反而阻碍中间产物向最终产物转化。这些结论为今后用水热法合成NaNbO3时节省物力与时间的投入、减少环境污染具有重要意义，同时为研究其它碱金属铌酸盐水热合成条件的选择提供了依据。

### 论文目录

- ABSTRACT

- 摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 水热法反应的分类

- 1.2.1 水热晶体合成法

- 1.2.2 水热法粉体合成技术及典型实例

- 1.2.3 水热法薄膜的制备

- 1.3 水热反应的特征

- 1.4 水热合成的理论依据

- 1.4.1 溶剂的选择

- 1.4.2 水热反应介质

- 1.4.3 水热合成热力学

- 1.4.4 水热反应动力学和形成机理研究

- 1.5 水热反应设备的发展

- 1.6 水热法在合成复杂氧化物中的应用

- 1.7 课题的提出

- 参考文献

- 5Nb4O15陶瓷粉末的水热合成'>第二章 Ba5Nb4O15陶瓷粉末的水热合成

- 2.1 前言

- 2.2 试样制备与测试

- 2.3 结果与讨论

- 5Nb4O15合成的影响'>2.3.1 前驱体对Ba5Nb4O15合成的影响

- 2.3.2 Ba/Nb比例对合成产物的影响

- 2.3.3 前驱物的处理方式的影响

- 2.3.4 pH值的影响

- 2.3.5 反应温度的影响

- 2.3.6 反应时间的影响

- 2.3.7 反应釜填充率及前驱液浓度对产物形貌的影响

- 2.4 结论

- 参考文献

- 5Nb4O15粉末'>第三章 水热晶化法合成Ba5Nb4O15粉末

- 3.1 前言

- 3.2 试样制备与测试

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 Ba前驱体的影响

- 3.3.2 pH值对合成产物的影响

- 3.3.3 反应温度和反应时间的对结晶度的影响

- 3.3.4 反应温度和反应时间的晶体形貌的影响

- 3.4 结论

- 参考文献

- 第四章 湿化学法制备铌酸锌

- 4.1 前言

- 4.2 试样制备与测试

- 4.3 结果与讨论

- 2O5作为前驱体'>4.3.1 Nb2O5作为前驱体

- 8Nb6O19作为前驱体'>4.3.2 K8Nb6O19作为前驱体

- 2O6'>4.3.3 以低温共烧法合成ZnNb2O6

- 4.4 结论

- 参考文献

- 3的水热合成'>第五章 NaNbO3的水热合成

- 5.1 前言

- 5.2 试样制备与测试

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 pH值对合成结果的影响规律

- 5.3.2 反应温度和反应时间对合成结果的影响规律

- 5.3 结论

- 参考文献

- 第六章 总结

- 攻读博士学位期间发表论文清单

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钙钛矿太阳能电池效率创新高[J]. 中国粉体工业 2016(06)

- [2].青岛能源所在高质量大面积钙钛矿薄膜制备方面获进展[J]. 中国粉体工业 2016(02)

- [3].金属卤化物钙钛矿光催化的研究进展[J]. 化学学报 2019(11)

- [4].长春光机所在高效钙钛矿量子点的制备及其光电器件应用取得突破性进展[J]. 化工新型材料 2019(S1)

- [5].基于二维钙钛矿的阻变存储器和突触器件研究[J]. 湘潭大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [6].真空闪蒸法制备钙钛矿薄膜的光学性质研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(01)

- [7].有机染料钝化缺陷制备高效稳定钙钛矿太阳能电池的研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [8].高效钙钛矿太阳能电池吸光层的设计与优化[J]. 信息记录材料 2019(11)

- [9].界面钝化策略:提高钙钛矿太阳能电池的稳定性[J]. 化学进展 2020(01)

- [10].哈工大在钙钛矿光伏领域取得重要进展[J]. 云南电力技术 2019(06)

- [11].钙钛矿太阳能电池稳定性研究进展[J]. 工程科学学报 2020(01)

- [12].新型卤化物钙钛矿材料的光学和发光性质研究[J]. 量子电子学报 2020(01)

- [13].钙钛矿电池纳米陷光结构的研究进展[J]. 物理学报 2020(07)

- [14].无机钙钛矿太阳能电池稳定性研究进展[J]. 化学学报 2020(03)

- [15].基于无机铅卤钙钛矿的第一性原理分析[J]. 化学研究 2019(06)

- [16].钙钛矿微纳激光器研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2020(07)

- [17].青岛能源所揭示钙钛矿溶液的老化过程及解决方案[J]. 能源化工 2020(02)

- [18].高效钙钛矿太阳能电池吸光层的设计与优化[J]. 影像科学与光化学 2020(03)

- [19].卤素钙钛矿阻变存储器的可微缩特性研究[J]. 微纳电子与智能制造 2020(02)

- [20].钙钛矿量子点:机遇与挑战[J]. 发光学报 2020(08)

- [21].化学所发展无机钙钛矿单晶气相图案化方法并制备高性能器件[J]. 化工新型材料 2020(07)

- [22].福建物构所钙钛矿太阳能电池研究获进展[J]. 化工新型材料 2020(07)

- [23].混合阳离子钙钛矿太阳能电池光电机理的研究[J]. 电子元件与材料 2020(07)

- [24].浴铜灵有机分子材料对钙钛矿薄膜表面的钝化作用[J]. 半导体光电 2020(04)

- [25].2D钙钛矿太阳能电池的能带调控[J]. 化学进展 2020(07)

- [26].钙钛矿太阳能电池中吸收层的研究进展[J]. 分子催化 2020(04)

- [27].钙钛矿的魅力[J]. 能源 2019(10)

- [28].两种金属-有机钙钛矿材料的负热膨胀性质[J]. 无机化学学报 2017(06)

- [29].甲胺气体处理修复钙钛矿薄膜缺陷[J]. 中国科学:化学 2016(04)

- [30].有机-无机钙钛矿晶体生长调控研究进展[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0210525af4a1ade515b9fad0.html