# 流延法制备氧化钨基功能材料电学性能的研究

### 论文摘要

WO3（三氧化钨,Tungsten trioxide）属于过渡金属的氧化物,由于它有许多相并呈现铁电性,所以具有许多特殊的性质。作为一种新型的半导体材料,WO3广泛应用于燃料电池、可逆电致变色器件、催化剂、气体传感器等领域。近几年来,人们发现,三氧化钨基烧结陶瓷具有一定的非线性电压-电流特性,因此是一种可能的压敏电阻材料。但是,该材料本身存在的不稳定电学性质在很大程度上限制了它的使用。本文主要通过流延叠层法制备了WO3基均质材料和功能梯度材料（FGM）,深入研究了WO3基均质材料和功能梯度材料的电学性质包括伏安特性、电阻率、阻抗等并对两种材料电学性质的内在联系加以讨论。主要的研究工作有:探索了流延浆料的配制方法。通过试验,确定了最佳工艺条件,并且制备出了理想的WO3基均质材料和功能梯度材料。通过常用的显微分析手段确定了WO3样品的物相和形貌。通过测试样品的伏安特性,我们发现,Co2O3掺杂WO3均质材料及梯度材料都显示了奇特的负微分电阻特性（NDR）。负阻产生在非线性区,而且负阻特性与样品的电学经历有关。对于功能梯度材料,经高温烧结后,样品各层间结合较好。此外,我们还观察到功能梯度材料的电学性能具有各向异性,这与传统的均质材料有很大的不同,这种性质源于它的组成成分在宏观上的不均匀,其整体的电学性能并不是由结构中某单一的组成决定。采用一般的电子陶瓷制备工艺,制备了W0.97-xCo0.03AlxO3系列多晶陶瓷。经测试发现,添加适量的Al2O3烧结成的陶瓷具有室温电阻率低、电学行为重复性好的特点。Al2O3的含量可以有效地调节陶瓷的电阻率及电阻温度特性。系统研究了Fe2O3掺杂WO3均质材料及梯度材料。通过显微分析及相结构分析得知,Fe2O3掺杂WO3陶瓷中出现FeWO4低阻相,而FeWO4低阻相会破坏样品的晶界特性,增加样品的漏电流,从而使样品的非线性系数和压敏电压减小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 三氧化钨功能材料的研究进展

- 3的晶体结构和相变'>1.1.1 WO3的晶体结构和相变

- 3的性质'>1.1.2 WO3的性质

- 3的应用'>1.1.3 WO3的应用

- 1.2 功能梯度材料

- 1.2.1 功能梯度材料的概念

- 1.2.2 FGM的合成与制备技术

- 1.2.3 FGM的应用现状

- 1.2.4 展望

- 1.3 流延成型工艺的发展及其现状

- 1.3.1 流延成型工艺的发展

- 1.3.2 流延成型工艺的介绍

- 1.3.3 流延设备

- 1.3.4 流延成型的优点

- 1.4 本文的研究背景和意义

- 1.5 本文的工作

- 第2章 样品的制备及实验方法

- 2.1 实验材料及配方

- 2.2 流延设备

- 2.3 流延法制备均质/梯度材料的工艺流程

- 2.4 流延法制备均质/梯度材料的参数控制

- 2.4.1 有机添加剂的选择

- 2.4.2 影响流延素坯膜质量的因素

- 2.4.3 影响叠压成型的因素

- 2.4.4 影响样品烧结质量的因素

- 3导电陶瓷的制备'>2.5 WO3导电陶瓷的制备

- 2.6 测试及分析手段

- 3均质材料的电学性质'>第3章 Co掺杂WO3均质材料的电学性质

- 3.1 显微结构

- 3.2 相结构

- 3.3 电学性质

- 3.3.1 电流—电压（I—V）特性

- 3.3.2 微分电阻

- 3.4 讨论

- 3陶瓷的非线性导电机理'>3.4.1 WO3陶瓷的非线性导电机理

- 2O3掺杂WO3陶瓷的二次势垒模型'>3.4.2 Co2O3掺杂WO3陶瓷的二次势垒模型

- 3.5 本章小结

- 3功能梯度材料的电学性质'>第4章 Co掺杂WO3功能梯度材料的电学性质

- 4.1 显微结构

- 4.2 电学性质

- 4.2.1 电阻率

- 4.2.2 电流—电压（I—V）特性

- 4.3 讨论

- 4.4 本章小结

- 3导电陶瓷的电学性质'>第5章 Co、Al掺杂WO3导电陶瓷的电学性质

- 5.1 显微形貌

- 5.2 相结构

- 5.3 电学性质

- 5.3.1 室温下不同方法测得的电阻率

- 2O3的添加量对电阻率的影响'>5.3.2 Al2O3的添加量对电阻率的影响

- 5.3.3 电阻温度特性

- 5.3.4 烧结温度对电阻率的影响

- 5.4 讨论

- 5.5 本章小结

- 3均质材料的电学性质'>第6章 Fe掺杂WO3均质材料的电学性质

- 6.1 显微结构

- 6.2 相结构

- 6.3 电学性质

- 6.3.1 电流—电压（I—V）特性

- 6.3.2 阻抗分析

- 6.3.3 介电特性

- 6.4 讨论

- 6.5 本章小结

- 3功能梯度材料的电学性质'>第7章 Fe掺杂WO3功能梯度材料的电学性质

- 7.1 显微结构

- 7.2 电学性质

- 7.2.1 电流—电压（I—V）特性

- 7.2.2 阻抗分析

- 7.3 讨论

- 7.4 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/02127570baa0cc936f8f88dd.html