# 多孔氧化铜空心微球的制备及表征

### 论文摘要

纳米或微米尺寸的空心球由于具有高比表面积、低密度等特性,表现出许多异于实心粒子的物理化学性质,在光学、电学、催化等领域具有潜在的应用价值。因此,近年来微纳米空心球的可控合成研究越来越引起广泛关注。本文将水热法与模板法相结合,分别采用二步法和一步法制备了具有新颖形貌的多孔氧化铜空心微球。详细考察了影响产物形貌和粒度的实验条件,并研究了其结构、性能以及生长机理。本文的主要研究内容和结果如下：（1）以葡萄糖为碳源,在160℃水热条件下,合成了大小可控的模板碳球,其表面分布有大量的羰基和羟基,具有良好的亲水性。（2）以400nm左右的碳球为模板,添加一定量的葡萄糖为补充碳源,硫酸铜为铜源,进行二次水热反应制备了多孔氧化铜空心微球。考察了硫酸铜浓度、水热温度及水热时间对样品形貌的影响；制备的样品通过SEM、EDS、XRD和FTIR等进行表征。结果表明制得的多孔氧化铜空心微球的粒径约为15μm-20μm,球壳厚度约为1μm,表面呈多孔状,产物纯度较高,晶型为单斜型。BET法计算的微球比表面积为74.805m2/g, BJH法测定的平均孔半径为8.56nm,总孔体积为0.107257cc/g。进一步探讨了其形成机理。（3）利用不同碳源,分别通过葡萄糖催化聚合-离子吸附一步法及蔗糖催化聚合-离子吸附一步法制备了氧化铜空心微球。研究表明碳源种类、硫酸铜浓度、水热温度以及水热时间在多孔微球制备过程中起着重要作用,其中以葡萄糖为碳源时出现了大量管状结构。制备的样品通过SEM、XRD和FTIR等进行表征。结果表明制得的多孔氧化铜空心微球的粒径大约为15μm左右,球壳厚度约为1μm,表面呈多孔状,产物纯度较高,晶型为单斜型。以蔗糖为碳源制备的氧化铜多孔微球的比表面积为409.302m2/g,明显高于二步法制得的空心微球的比表面积,总孔体积为0.256419cc/g,平均孔半径为3.15nm。另外,对以蔗糖为碳源采用一步法制备的多孔氧化铜空心微球的形成机理进行了探讨。（4）分别研究了二步法以及一步法制备的多孔氧化铜空心微球的紫外-可见吸收光谱及光催化性能。两种方法制备的多孔氧化铜空心微球都表现出优异的光学性能,对比发现,以蔗糖为碳源采用一步法制备的多孔氧化铜空心微球对染料罗丹明B具有更强的光催化性能,可归因于其更大的比表面积。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 微纳米空心球的制备方法

- 1.2 微纳米空心球的表征

- 1.3 微纳米空心球的性能及应用

- 1.4 纳米氧化铜应用研究进展

- 1.5 本论文的选题背景、研究内容

- 2 实验方法

- 2.1 实验药品及仪器

- 2.2 二步法制备多孔氧化铜空心微球

- 2.3 一步法制备多孔氧化铜空心微球

- 2.4 表征测试方法

- 3 二步法制备多孔氧化铜空心微球及其表征

- 3.1 引言

- 3.2 碳球的制备及表征

- 3.3 二步法制备多孔氧化铜空心微球的影响因素分析

- 3.4 二步法制备的多孔氧化铜空心微球的表征

- 3.5 二步法制备的多孔氧化铜空心微球的形成机理

- 3.6 本章小结

- 4 一步法制备多孔氧化铜空心微球及其表征

- 4.1 引言

- 4.2 一步法制备多孔氧化铜空心微球的影响因素分析

- 4.3 一步法制备的多孔氧化铜空心微球的表征

- 4.4 一步法制备的多孔氧化铜空心微球的形成机理

- 4.5 本章小结

- 5 多孔氧化铜空心微球的光学及光催化性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 光学性能研究

- 5.3 光催化性能测试

- 5.4 本章小结

- 6 主要结论及研究展望

- 6.1 本论文的主要结论

- 6.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].低密度空心微球对聚硫密封剂的性能影响研究[J]. 粘接 2019(12)

- [2].添加二氧化硅空心微球腻子的制备及其性能[J]. 衡水学院学报 2020(04)

- [3].改性壳聚糖空心微球的制备及对重金属离子的吸附性能研究[J]. 生物化工 2017(06)

- [4].低密度碳空心微球的制备及酚醛树脂空心微球复合材料的性能[J]. 材料科学与工程学报 2017(04)

- [5].氧化铈空心微球的制备及表征[J]. 功能材料 2016(02)

- [6].二氧化硅空心微球的制备方法及其作为药物载体的展望[J]. 药学研究 2016(10)

- [7].酚醛空心微球对聚合物基复合材料性能的影响[J]. 玻璃钢/复合材料 2018(04)

- [8].电纺制备氧化锆空心微球的工艺研究[J]. 耐火材料 2018(03)

- [9].快点火用氘代聚合物空心微球研究进展[J]. 原子能科学技术 2017(02)

- [10].外植型自修复聚合物用二氧化硅空心微球的制备方法研究[J]. 广东化工 2017(13)

- [11].二氧化钛空心微球的合成及其光电化学性能[J]. 化学研究 2015(03)

- [12].铕掺杂的TiO_2空心微球的制备及光催化性能[J]. 无机材料学报 2015(07)

- [13].逐层自组装法制备纳米二氧化钛空心微球[J]. 天津化工 2011(01)

- [14].粒径及壁厚可控的二氧化硅空心微球的研究(英文)[J]. 无机材料学报 2011(08)

- [15].空心微球材料制备方法简介[J]. 科技信息 2011(25)

- [16].CTAB含量对介孔空心微球结构的影响[J]. 河南化工 2008(10)

- [17].钴铁氧体空心微球的模板法制备及其性能研究[J]. 化工新型材料 2014(08)

- [18].纳米结构四氧化三铁空心微球的合成及磁性研究[J]. 人工晶体学报 2010(03)

- [19].无机空心微球的化学诱导自转变制备及其在光催化中的应用[J]. 中国陶瓷工业 2009(01)

- [20].聚α-甲基苯乙烯空心微球的开裂机理[J]. 高分子材料科学与工程 2019(04)

- [21].聚合物纳米空心微球的制备及药物缓释性能研究[J]. 湖南工业大学学报 2015(06)

- [22].急冷雾化法制备金属空心微球研究[J]. 铸造技术 2011(01)

- [23].点火靶尺度聚苯乙烯空心微球的球形度[J]. 强激光与粒子束 2015(09)

- [24].氧化锌空心微球的制备及其催化性能[J]. 应用化学 2014(02)

- [25].单分散TiO_2空心微球的制备及表征[J]. 电子显微学报 2014(02)

- [26].聚合物空心微球的研究进展[J]. 高分子通报 2011(03)

- [27].空心微球/网络复合型碳泡沫材料制备与机理分析[J]. 物理学报 2010(11)

- [28].聚乙烯醇空心微球的制备及其对尿素的缓释作用[J]. 安徽农业科学 2008(33)

- [29].铂空心微球的合成与表征[J]. 武汉轻工大学学报 2019(01)

- [30].模板法制备二氧化硅空心微球[J]. 科技视界 2012(26)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/022df69e8d34f50ebea99026.html