# 燃煤电站烟气脱硝SCR催化剂中型工业实验研究

### 论文摘要

为了减轻燃煤电站NOx污染物的排放,多种脱硝技术应用于燃煤电站,其中SCR技术以其独特的优势成为当今世界上燃煤电站的主流烟气脱硝方式。SCR催化剂是SCR脱硝技术的核心。为了加快SCR技术在我国燃煤电站的推广,必须加大SCR催化剂的研发力度,改变依赖价格高昂的进口SCR催化剂的局面。因而应用于燃煤电站的SCR催化剂成为各科研院校争相研究的焦点。本文以V-W-Mo/TiO2催化剂作为研究对象进行了如下工作：首先,对V-W-Mo/TiO2催化剂的配方进行工业级原料替代研究,得到了采用工业级活性组分的配方,它与采用分析级配方的催化剂具有基本一致的活性,初步实现了催化剂配方原料由分析级向工业级的转化。其次,对工业级催化剂配方进行成型实验研究,通过对成型胚料制作过程的筛分、碾压和封存等工艺过程的实验研究,获得了兼具成形效果良好和稳定的催化剂。该工艺探索的成功为大量制备工业用催化剂奠定了基础。再次,依托中型工业实验台研究所制备的催化剂在真实烟气条件下的性能表现,重点研究变SCR反应器运行工况条件下,诸如烟气温度、空速、氨氮比、初始NO浓度、积灰时间对催化剂脱硝效率的影响。试验结果表明在330-410℃温度窗口内,空速5900/h、氨氮比为1的条件下,系统的脱硝效率高于80%,在380℃时达到最大脱硝效率85%,能够满足电站对脱硝效率的要求。最后,为了考察所制备的催化剂在SO2存在的条件下的脱硝性能和S02/S03转化率,对不同Mo元素含量和不同焙烧温度制备工艺的粉末催化剂进行了实验研究,并结合XRD技术对催化剂结构进行表征,从材料微观结构的角度为下一步完善配方和工艺提供指导。

### 论文目录

- 目录

- CONTENTS

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- x的来源和危害'>1.1.1 NOx的来源和危害

- 1.1.2 我国火电厂氮氧化物排放标准和控制政策

- 1.1.3 国外火电厂氮氧化物排放标准

- x的生成和控制措施'>1.1.4 NOx的生成和控制措施

- 1.2 SCR催化剂的国内外研究综述

- 1.2.1 SCR技术的发展历史

- 1.2.2 SCR技术的化学反应原理和工艺流程

- 1.2.3 SCR催化剂的性能和组分

- 1.2.4 SCR催化剂的分类和选用

- 1.2.5 商用催化剂生产商

- 1.2.6 SCR催化剂的基础理论研究进展

- 1.2.7 SCR催化剂的发展趋势

- 1.2.8 我国SCR催化剂的生产和应用现状

- 1.3 本课题的目的和意义

- 1.4 本课题的研究内容

- 第2章 课题研究方案和实验系统

- 2.1 课题研究方案

- 2.1.1 影响催化剂使用寿命的因素

- 2.1.2 模拟烟气与真实烟气的差别

- 2.1.3 课题研究路线

- 2.2 烟气脱硝实验系统

- 2.2.1 模拟烟气脱硝实验台简介

- 2.2.2 工业脱硝实验台简介

- 第3章 催化剂工业级配方制备研究

- 3.1 催化剂工业级配方筛选实验

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验仪器和设备

- 3.1.3 粉末状催化剂的制备

- 3.1.4 粉末催化剂测试方法

- 3.1.5 工业级原料对催化剂活性的影响

- 3.2 蜂窝状催化剂的批量制备研究

- 3.2.1 蜂窝状催化剂的制备方法

- 3.2.2 蜂窝状催化剂挤出成型设备

- 3.2.3 催化剂胚料加工方法

- 3.2.4 胚料处理工艺对催化剂成型的影响

- 3.3 本章小结

- 第4章 催化剂的工业评价实验

- 4.1 影响SCR催化剂脱硝性能的因素

- 4.2 工业实验台的组装和锅炉烟气参数

- 4.2.1 工业实验台组装

- 4.2.2 锅炉和烟气参数

- 4.3 工业实验台运行调试

- 4.3.1 实验台工况参数测试方法和调试维护

- 4.3.2 工业实验测试项目

- 4.4 工业评价实验结果讨论

- 4.4.1 烟气温度对催化剂脱硝性能的影响

- 4.4.2 空速对催化剂脱硝性能的影响

- 4.4.3 催化剂体积对催化剂脱硝性能的影响

- 4.4.4 氨氮比对催化剂脱硝性能的影响

- 4.4.5 NO初始浓度对催化剂脱硝性能的影响

- 4.4.6 积灰时间对催化剂脱硝性能的影响

- 4.4.7 积灰时间对SCR反应塔压降的影响

- 4.5 本章小结

- 2氧化实验研究'>第5章 催化剂抗SO2氧化实验研究

- 2/SO3氧化率的因素'>5.1 影响SO2/SO3氧化率的因素

- 2氧化性的影响'>5.2 Mo含量和焙烧温度对催化剂SO2氧化性的影响

- 2氧化性能测试方法'>5.2.1 催化剂抗SO2氧化性能测试方法

- 2氧化性的影响'>5.2.2 Mo含量对催化剂抗SO2氧化性的影响

- 2氧化性的影响'>5.2.3 焙烧温度对催化剂抗SO2氧化性的影响

- 5.2.4 工业催化剂使用半年活性测试

- 5.3 应用XRD表征催化剂

- 5.3.1 XRD表征的基本原理

- 5.3.2 X射线衍射仪

- 5.3.3 XRD表征结果讨论

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/02345bb6c1393bb6c64a43c0.html