# 基于ARM的弹载组合导航计算机系统的设计与研究

### 论文摘要

弹载导航计算机是导弹制导与控制系统的核心装置,其性能的好坏,直接关系到精确制导导弹的精度和杀伤目标的概率。随着导航技术向着多传感器、多信息融合的方向发展,弹载导航计算机也向着小型化、高性能、高可靠性的方向发展。基于ARM的嵌入式系统以其自身资源丰富、体积小、功耗低、价格低廉等优点,在导弹制导和控制系统应用领域可以表现出良好的应用条件和前景。MIMU/GPS组合导航系统克服了MIMU导航系统的误差随时间积累的缺点和GPS系统固有的局限性;并有效地利用了MIMU和GPS各自的优点,进行系统间的取长补短。这种组合导航系统能有效地减小系统误差,提高系统精度,降低导航系统成本。本文主要作了以下几方面的工作:首先,介绍了MIMU/GPS组合导航系统和组合导航计算机的一些背景知识。其次,介绍了MIMU导航系统的工作原理和导航解算的方法;分析研究了MIMU导航系统的特点,并给出了MIMU导航系统的数学模型和误差模型。简要地分析了MIMU/GPS组合导航技术,给出了位置/速度组合的状态方程和量测方程并对其进行离散化。确定了组合系统的校正方法,研究了卡尔曼滤波算法在MIMU/GPS组合导航中的应用,给出了卡尔曼滤波器的设计。再次,对组合导航系统进行了仿真实验。给出了MIMU/GPS组合导航系统在MATLAB/SIMULINK中的仿真模型,对组合导航系统进行了仿真,给出了仿真数据和导航参数的误差曲线,并对仿真结果进行了分析。最后,设计以ARM920T内核的S3C2410A芯片和CycloneⅡ系列FPGA为硬件系统核心的MIMU/GPS组合导航系统,给出了系统的软、硬件的模块化设计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 MIMU及其发展概况

- 1.3 MIMU/GPS组合导航

- 1.4 组合导航计算机的发展

- 1.5 论文的主要研究工作和组织安排

- 第2章 MIMU导航系统

- 2.1 MIMU导航系统构成与导航工作原理

- 2.2 MIMU导航系统的导航算法

- 2.2.1 姿态矩阵的计算

- 2.2.2 等效转动矢量法

- 2.2.3 导航参数更新

- 2.3 MIMU导航系统的数学模型编排

- 2.4 MIMU导航系统初始条件的给出与初始数据的计算

- 2.4.1 初始条件的给定

- 2.4.2 初始数据的计算

- 2.5 MIMU导航系统误差模型

- 2.5.1 平台误差角方程

- 2.5.2 速度误差方程

- 2.5.3 位置误差方程

- 2.5.4 微惯性器件的误差模型

- 2.6 本章小结

- 第3章 MIMU/GPS组合导航系统中卡尔曼滤波器设计

- 3.1 卡尔曼滤波器的组合导航中的应用

- 3.1.1 MIMU/GPS的组合模式

- 3.1.2 卡尔曼滤波器在组合导航中的应用形式

- 3.2 系统状态方程和量测方程

- 3.2.1 状态方程

- 3.2.2 量测方程

- 3.2.3 离散化

- 3.3 卡尔曼滤波器的实现

- 3.4 卡尔曼滤波器在实际应用中的问题

- 3.4.1 初始阵的确定

- 3.4.2 卡尔曼滤波器的反馈校正

- 3.5 本章小结

- 第4章 MIMU/GPS组合导航系统仿真

- 4.1 Matlab/Simulink仿真环境

- 4.2 仿真系统组成

- 4.2.1 由MATLAB编程实现的模块

- 4.2.2 用SIMULINK建模实现的模块

- 4.2.3 导航系统的仿真模型

- 4.3 仿真参数

- 4.4 仿真结果及分析

- 4.4.1 MIMU导航系统的仿真结果

- 4.4.2 MIMU/GPS组合导航系统仿真结果

- 4.4.3 GPS信号中断的仿真

- 4.4.4 仿真结果分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 组合导航计算机系统设计

- 5.1 导航计算机硬件系统设计

- 5.1.1 MIMU的组成

- 5.1.2 UAF42低通滤波器芯片

- 5.1.3 A/D转换控制器ADS1256

- 5.1.4 由FPGA构成的数据采样控制器

- 5.1.5 GPS数据接收模块

- 5.1.6 ARM主控制器的设计

- 5.2 导航计算机软件设计

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].组合导航在精准农业领域的应用与展望[J]. 农业工程技术 2019(36)

- [2].某型组合导航系统故障分析及预防[J]. 中国设备工程 2020(16)

- [3].自主水下航行器的组合导航系统综述[J]. 导航定位与授时 2020(05)

- [4].高超声速飞行器组合导航体系效能评估[J]. 火力与指挥控制 2017(01)

- [5].基于动态判断的组合导航性能改进方法[J]. 探测与控制学报 2017(02)

- [6].组合导航滤波算法性能评估方法研究[J]. 信息通信 2017(09)

- [7].张勇刚:船舶航行的指路明灯[J]. 黑龙江画报 2017(09)

- [8].基于X射线脉冲星的组合导航方法研究[J]. 科技信息 2013(36)

- [9].自适应联邦滤波器在GPS-INS-Odometer组合导航的应用[J]. 测绘学报 2016(02)

- [10].MEMS-IMU/GPS/GPRS组合导航方案设计与实现[J]. 传感器世界 2016(05)

- [11].基于联邦滤波的组合导航故障诊断与容错研究[J]. 科学技术与工程 2012(32)

- [12].组合导航计算机容错技术研究[J]. 现代导航 2016(01)

- [13].林业机器人组合导航数据处理方法[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [14].混合χ~2检测法在组合导航系统故障检测中的应用[J]. 中国惯性技术学报 2016(05)

- [15].使用组合导航定位方法改善农机定位信息[J]. 科技传播 2011(11)

- [16].一种自适应联邦滤波在车载组合导航中的应用[J]. 计算机工程与应用 2008(07)

- [17].空间飞行器分布式通用组合导航仿真平台方案研究(英文)[J]. 系统仿真学报 2008(19)

- [18].AUV导航技术发展现状与展望[J]. 水下无人系统学报 2019(01)

- [19].组合导航后处理方法在船载一体化测量中的应用[J]. 地理空间信息 2019(07)

- [20].无线网络系统的舰船相对组合导航定位[J]. 自动化与仪器仪表 2009(04)

- [21].惯导卫星组合导航辅助的视觉导盲仪定位建图[J]. 自动化仪表 2019(01)

- [22].面向室内行人的Range-only UWB/INS紧组合导航方法[J]. 仪器仪表学报 2016(09)

- [23].车载惯导航位推算组合导航系统误差补偿研究[J]. 计算机测量与控制 2011(02)

- [24].使用组合导航定位方法改善农机定位信息[J]. 硅谷 2011(12)

- [25].神经网络在组合导航定位算法中的应用研究[J]. 舰船电子工程 2010(11)

- [26].基于因子图的组合导航方法及其可行性研究[J]. 电光与控制 2019(04)

- [27].利用SINS/GPS组合导航修正不完全轨道技术研究[J]. 计算机与数字工程 2018(06)

- [28].月球车的惯性/天文组合导航新方法[J]. 系统工程与电子技术 2011(08)

- [29].基于凸优化技术的多目标鲁棒滤波组合导航方法(英文)[J]. 宇航学报 2009(03)

- [30].陆用组合导航中Janus配置的激光多普勒测速仪的标定方法[J]. 红外与激光工程 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0243350196d6352d8c3335ac.html