# 半导体ZnO微米/纳米结构制备及其性质研究

### 论文摘要

在本论文中，我们分别采用了热蒸发法、溶液处理法以及水热合成法等不同方法，制备出形貌各异的ZnO微米／纳米结构，如纳米梳、纳米棒、纳米线、纳米带、针管状纳米结构、双节棍纳米结构、毛笔状纳米结构、由纳米棒组成的纳米花状结构、纳米盘和由纳米盘组成的纳米花状结构。对所得到的部分样品的生长机制做了一定的探讨，并且定性地分析了部分样品的光致发光性质和场发射性质。本论文的主要内容和创新点有以下几个方面。一、在实验的早期，用传统的热蒸发法制备出ZnO纳米梳和纳米棒。适当改变温度条件后，我们得到了杂乱的纳米线和形貌稍异的纳米梳等纳米结构。用扫描电子显微镜（SEM）表征所制备的样品的形貌和结构。对纳米梳的晶体特性用选区电子衍射（SAED）和透射电子显微镜（TEM）进行表征而用X射线电子衍射（XRD）表征其晶体结构。根据实验结果，定性地探讨了“阶梯状”纳米梳的生长机制，第一步：ZnO成核并沿着[01-10]晶向生长，形成侧面是±（0001）两个晶面，上下底面是±（2（?）0）晶面的纳米带结构；第二步：同时地，纳米棒的齿沿着晶向[0001]以较慢的速度生长，这可能与钎锌矿族的晶体结构特征有关。二、通过硫尿溶液刻蚀用热蒸发制备的纳米梳和纳米棒，我们得到了超薄的ZnO纳米带和尖头直径约为30nm的针管状纳米机构。用能量散射X射线探测器（EDX）鉴定是否有其它元素（如硫元素）掺入所得的纳米带和针管状结构中。定性地解释了超薄纳米带和针管状纳米结构的形成。最后，经溶液浸泡的样品和未经浸泡的样品的光谱和场发射等特性进行对比，结果显示硫尿中的氢离子不仅对形貌的形成有决定作用，而且在改善光谱和场发射性质方面同样有着重要的作用。三、利用六水硝酸锌（Zn（NO3）2·6H2O）和六亚甲基四胺(C6H12N4)，通过低温水浴合成了不同形貌的氧化锌微米／纳米结构（如花状结构、毛笔状结构、饼状结构和双节棍等）。对所合成的样品的形貌、晶体特性进行一定的测试和表征。对于不同的实验条件，如溶液浓度、衬底以及“温度变化”等进行了实验，并对实验结果做了定性地讨论。根据实验结果，我们给出了由棒状结构到毛笔状结构最后导致双节棍的形成机理。测试和分析了花状和毛笔状纳米结构的光学性质。四、我们采用化学纯的氯化锌（ZnCl2）和氨水（NH3．H2O）两种化学试剂通过低温水浴合成了大面积的由纳米盘组成的ZnO微米／纳米花状结构。这种合成氧化锌微米、纳米结构的方法具有方法简单、成本低、条件温和以及对环境无污染等优点；另外与其他的化学合成方法相比较，本方法只采用了两种化学试剂，没有添加任何活性剂或者有机物，所以合成的微米／纳米材料纯度较高。这些氧化锌花状结构是由片状六边行组成，由于其具有大的比表面积，在化学传感器、光催化以及光存储等方面有着巨大的应用前景。对于不同的实验条件，如溶液浓度、生长时间、pH值和衬底等因素进行了实验，并对实验结果与生成条件之间的关系做了定性地讨论和分析，为大面积、低成本合成氧化锌微米／纳米结构提供一条实验途径。我们对部分样品做了室温光谱测试和分析，阐释了样品蓝绿光发射的机理。

### 论文目录

- 白伟硕士学位论文答辩委员会成员名单

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 引言

- §1.1 ZnO的晶体结构

- §1.2 ZnO的晶体特性

- §1.3 纳米结构ZnO的特性

- §1.4 ZnO纳米结构的制备方法

- §1.5 水热（Hydrothermal）合成纳米结构方法之简介

- §1.6 本论文的工作

- 第二章 热蒸发以及溶液处理法合成氧化锌微米/纳米结构及其性质研究

- 摘要

- §2.1 引言

- §2.2 热蒸发制备ZnO"阶梯状"纳米梳和纳米棒

- §2.2.1 实验步骤与实验结果分析

- §2.2.2 "阶梯状"纳米梳的形成机理分析与讨论

- §2.3 化学溶液法制备超薄ZnO纳米带和针头直径约为30nm的针管状结构

- §2.3.1 实验步骤与实验结果分析

- §2.3.2 超薄ZnO纳米带和针头直径约为30nm的针管状结构的形成机理

- §2.4 "阶梯状"纳米梳、纳米棒、纳米带和针管状纳米结构特性研究

- §2.4.1 光致发光（PL）特性

- §2.4.2 场发射（FE）特性

- §2.5 本章小结

- 参考文献

- 第三章 水热法合成一维氧化锌微米/纳米结构

- 摘要

- §3.1 引言

- §3.2 实验装置和测试设备

- §3.3 实验结果与分析

- §3.3.1 溶液浓度

- §3.3.2 衬底

- §3.3.3 生长时间和"温度变化"

- §3.4 双节棍纳米结构的形成机理分析

- §3.5 花状和毛笔状纳米结构的晶体特性和光谱性质

- §3.5.1 样品的X射线衍射（XRD）图谱

- §3.5.2 花状和毛笔状纳米结构的光谱性质

- §3.6 本章小结

- 参考文献

- 第四章 水热法合成二维氧化锌微米/纳米结构

- 摘要

- §4.1 引言

- §4.2 实验装置和测试设备

- §4.3 实验步骤、结果与分析

- §4.3.1 典型实验步骤以及结果分析

- §4.3.2 溶液浓度

- §4.3.3 溶液pH值

- §4.3.4 生长时间

- §4.3.5 衬底

- §4.4 "玫瑰花"状结构的光致发光性质研究

- §4.5 本章小结

- 参考文献

- 第五章 总结

- 研究生期间科研成果

- 文章:

- 专利:

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/026be94d8ac510c0a26f23e0.html