# 基于场量测量和频率扫描技术的电磁无损检测技术研究

论文题目: 基于场量测量和频率扫描技术的电磁无损检测技术研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 仪器科学与技术

作者: 康中尉

导师: 罗飞路

关键词: 涡流检测,交变漏磁检测,场量测量,频率扫描,缺陷识别,螺纹

文献来源: 国防科学技术大学

发表年度: 2005

论文摘要: 新材料、新方法、新理论的研究是无损检测发展的基础,缺陷的可靠识别和定量检测,以及在此基础上实现的无损评估是其主要的研究内容。本文以电磁场理论为基础,以仿真分析和实验研究为手段,对缺陷的信号特征及其检测理论和方法进行了深入地研究,实现了不同方法对多种材料或制件的无损检测,主要研究及创新内容如下:在对基于场量测量的涡流检测理论进行深入研究的基础上,提出了“缺陷环”识别模型的修正算法,建立了“斜率比值”缺陷识别模型及其实现算法,完成了不同类型缺陷的自动识别以及长度的精确测量,提高了检测的速度和可靠性。在利用频率扫描技术的基础上,提出了基于拐点频率的涡流检测缺陷深度测量方法,对影响测量的多种因素进行了分析和实验研究,得到了最佳的测试位置和测试方法,建立了拐点频率和缺陷深度的定量关系,为深度的测量提供了新的途径。在国内首次对交变漏磁检测技术进行了研究。从其检测原理出发,在与上述涡流检测信号特点进行比较的基础上,一方面,利用“斜率比值”识别模型实现了对板材、管材、棒材等表面缺陷的检测;另一方面,利用交流信号的信息实现了基于拐点频率的深度测量方法在该技术中的应用。从而解决了该技术的实际应用问题,同时也充分体现了涡流检测和交变漏磁检测在缺陷信号特征方面的一致性。为明确利用涡流检测和交变漏磁检测对不同类型缺陷检测的信号特点,提出了以矩形缺陷为基本单元的信号分析方法,该方法将任何形状的缺陷都用若干个最简单的矩形缺陷表示。通过涡流检测的实验研究以及交变漏磁检测的仿真研究,验证了利用上述分析方法对不同规则、不同形状的缺陷进行研究的可行性。作为上述研究内容的应用实例,讨论了螺纹紧固件中缺陷的检测问题。为实现螺纹区域中的缺陷检测,提出了提取局部极大值的缺陷识别方法;并根据位置的不同将缺陷分为螺杆结合部缺陷、螺纹区域缺陷以及螺纹尾部缺陷三类,对每类缺陷的信号特点进行了分析,给出了缺陷检测的判据,并通过实验验证了识别方法的可靠性;最后对螺栓头杆结合部的缺陷检测进行了实验研究,并根据信号特点建立了相应的缺陷检测方法。物理实现方面,根据所需激励电磁场及检测信号的特点,设计了由基于矩形磁芯的激励线圈和三个相互正交的线圈作为磁测量传感器组成的新型涡流检测传感器,同时也设计了由基于U型磁芯的激励线圈和两个正交霍尔元件作为磁测量传感器组成的新型交变漏磁检测传感器,建立了数字频率扫描信号源以及基于正交型LIA的三维时变磁场测量系统。综上所述,本文在研究场量测量和频率扫描技术的基础上,利用同一硬件系统实现了涡流检测和交变漏磁检测的缺陷识别和深度测量,同时也实现了螺纹紧固件的缺陷检测。利用多种方法对缺陷进行检测不但提高了缺陷识别的可靠性,减少了漏检、误检情况的发生,而且也适应了无损检测仪器高智能化、自识别、自动测试的发展要求。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 本文选题背景、目的及意义

1.2 基于场量测量的电磁无损检测技术发展现状

1.3 频率扫描技术及缺陷深度测量的技术综述

1.4 交变漏磁检测技术及螺纹结构缺陷检测的发展现状

1.5 本文主要研究内容

第二章 基于场量测量的涡流检测技术

2.1 基于场量测量的涡流检测理论基础及信号分析

2.2 基于场量测量的涡流检测缺陷识别模型

2.3 小波变换的信号奇异性检测理论在缺陷长度定量测量中的应用

2.4 矩形缺陷为基本单元的缺陷信号分析方法的实验研究

2.5 本章总结

第三章 频率扫描技术用于涡流检测缺陷深度测量的实验研究

3.1 频率扫描技术用于涡流检测缺陷深度测量的理论基础

3.2 基于拐点频率的深度测量模型的提出及仿真研究

3.3 深度测量模型的实验研究

3.4 本章总结

第四章 基于场量测量和频率扫描的交变漏磁检测技术

4.1 交变漏磁检测技术的工作原理及仿真研究

4.2 矩形缺陷为基本单元的缺陷信号分析方法的仿真研究

4.3 传感器设计及缺陷识别模型研究

4.4 交变漏磁检测深度测量方法的实验研究

4.5 本章总结

第五章 联接螺纹结构的缺陷识别方法

5.1 螺纹缺陷检测原理及仿真研究

5.2 不同类型联接螺纹结构中的缺陷检测

5.3 螺纹结构缺陷的分类及其识别方法研究

5.4 螺纹结构头杆结合部缺陷的检测

5.5 本章总结

第六章 时变磁场检测系统的硬件实现

6.1 系统总体方案设计

6.2 场量测量涡流传感器的检测原理及结构设计

6.3 数字频率扫描信号源的设计原理及其实现

6.4 基于正交型LIA 的三维时变磁场测量系统设计

6.5 本章总结

第七章 结论和展望

7.1 主要研究成果和结论

7.2 工作展望

致谢

参考文献表

作者在攻读博士学位期间发表的论文

发布时间: 2006-09-14

参考文献

- [1].多层导电结构厚度与缺陷电涡流检测若干关键技术研究[D]. 黄平捷.浙江大学2004

- [2].多频涡流无损检测的干扰抑制和缺陷检测方法研究[D]. 高军哲.国防科学技术大学2011

相关论文

- [1].多频涡流无损检测的干扰抑制和缺陷检测方法研究[D]. 高军哲.国防科学技术大学2011

- [2].管道缺陷漏磁检测量化技术及其应用研究[D]. 蒋奇.天津大学2003

- [3].亚表面缺陷的磁光/涡流实时成像检测技术的研究[D]. 朱目成.四川大学2004

- [4].基于多传感器融合的油管无损检测与缺陷量化技术研究[D]. 杨涛.天津大学2004

- [5].油气管道MFL检测信号处理与管道缺陷评估技术研究[D]. 魏茂安.天津大学2004

- [6].水冷壁管机械化无损检测方法与装备[D]. 宋小春.华中科技大学2005

- [7].油气管道在线内检测技术若干关键问题研究[D]. 李莺莺.天津大学2006

- [8].漏磁检测若干关键技术的研究[D]. 张勇.中国科学技术大学2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/026e917b137098b5210a9509.html