# 复合材料问题中快速多极子边界元法的应用及断裂问题的研究

### 论文摘要

边界元方法以其建模简单、精度高而被广泛关注,然而,其本身固有的计算时间长、内存占有量大使其在常规求解技术下计算效率较低,影响了其在大规模边界值问题中的应用。本文借助于快速多极子方法,将边界元方法的计算复杂度大大降低,使其应用于大规模工程问题成为可能。本文首先介绍了边界元方法与快速多极子算法,然后推导了二维复合材料—正交各向异性问题的基本解,推导了实现快速多极子算法的各类传递系数,成功的将快速多极子方法应用到各向异性材料的边界元方法中。本文给出的数值算例结果表明,多极子算法将边界元法的计算复杂度都降到O(N)的量级,有效地降低传统边界元方法的计算复杂度,而且计算精度较高,可以将本研究成果应用到大规模二维正交各向异性问题的求解中。本文还研究了断裂力学理论中的路径无关积分—M积分,对于包含有微裂纹的三维脆性固体,推导得到了M积分和系统总能量变化的关系,即M=3CTPE。研究表明,对于由于预先存在的微裂纹的形成而引起的系统总能量变化的描述,M积分提供的总能量释放的描述比能量释放率的描述更加自然、合理。本结论可以进一步被深化应用到所有脆性固体材料的损伤和断裂的描述中去,如混凝土、岩石等材料,对于评价土木、水利等结构工程的安全、稳定以及防灾减灾研究具有重要的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 边界元方法概述

- 1.1.1 边界元方法

- 1.1.2 边界元发展历史

- 1.1.3 边界元方法的优缺点

- 1.2 快速多极子算法

- 1.2.1 快速多极子算法的发展历史

- 1.2.2 快速多极子边界元法的发展历史

- 1.3 复合材料的应用

- 1.4 路径无关积分简介

- 1.5 论文的研究目的

- 1.6 论文组织

- 2 边界元方法

- 2.1 前言

- 2.2 域内积分方程

- 2.3 基本解

- 2.4 边界积分方程

- 2.5 边界积分方程数值求解

- 2.5.1 边界的分割

- 2.5.2 影响系数的计算

- 2.5.3 内部位移及其应变

- 2.5.4 应力计算

- 2.6 本章小结

- 3 边界元方法在二维复合材料问题中的应用

- 3.1 前言

- 3.2 正交各向异性弹性体的基本方程

- 3.2.1 三维正交各向异性问题的基本方程

- 3.2.2 二维正交各向异性问题的基本方程

- 3.2.3 二维平面应变问题的复变函数解

- 3.3 边界积分方程及对应的基本解

- 3.3.1 边界积分方程

- 3.3.2 二维正交各向异性问题基本解

- 3.4 本章小结

- 4 二维问题的快速多极子边界元法

- 4.1 前言

- 4.2 二维问题的边界元法

- 4.3 边界元的迭代求解算法

- 4.4 快速多极子边界元法基本原理

- 4.4.1 基本解的多极展开

- 4.4.2 多极展开系数的传递

- 4.4.3 基本解的局部展开

- 4.4.4 局部展开系数的传递

- 4.4.5 自适应树结构

- 4.5 快速多极子边界元法实现步骤

- 4.5.1 边界单元离散和自适应树结构的生成

- 4.5.2 上行遍历计算多极展开系数

- 4.5.3 下行遍历计算局部展开系数

- 4.6 计算精度有效性验证

- 4.7 计算效率有效性验证

- 4.8 数值算例

- 4.8.1 圆孔边界值问题算例

- 4.8.2 椭圆孔边界值问题算例

- 4.9 本章小结

- 5 M积分物理意义理论研究

- 5.1 前言

- 5.2 理论推导

- 5.2.1 数学物理推导

- 5.2.2 结论分析

- 5.3 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在校学习期间所发表的论文

### 相关论文文献

- [1].电荷多极子和电流多极子[J]. 电气电子教学学报 2011(04)

- [2].子结构快速多极子边界元法声学迭代计算收敛特性分析[J]. 船舶 2015(02)

- [3].电特大目标散射特性研究中的快速多极子技术[J]. 现代雷达 2013(12)

- [4].多层快速多极子技术分析微带天线[J]. 电波科学学报 2008(02)

- [5].应用快速多极子边界元法的接地网接地参数计算方法[J]. 电网技术 2013(03)

- [6].电特大舰船电磁环境的并行多层快速多极子研究[J]. 装备环境工程 2008(01)

- [7].基于JASMIN的并行多层快速多极子方法研究[J]. 微波学报 2014(S2)

- [8].某些周期函数类的Bernstein n-宽度的极子空间[J]. 数学物理学报 2013(02)

- [9].正交多极子阵列声波在储层评价及工程中的应用[J]. 石油地质与工程 2010(05)

- [10].周期性气泡群耦合导致的多极子共振研究[J]. 常州工学院学报 2020(04)

- [11].分析电大尺寸目标电磁散射的高效途径——并行快速多极子、射线多极子结合相位基函数法[J]. 连云港师范高等专科学校学报 2018(04)

- [12].电大均匀介质目标三维散射的并行多层快速多极子计算[J]. 电波科学学报 2016(04)

- [13].一种基于矢量有限元与多层快速多极子技术的电磁散射快速并行算法[J]. 电子学报 2008(03)

- [14].矢量传感器多极子化组合前景[J]. 哈尔滨工程大学学报 2017(01)

- [15].多极子阵列声波测井仪器干扰源分析及消除方法[J]. 工业控制计算机 2015(03)

- [16].多极子阵列声波测井在煤层气勘探开发中的应用[J]. 中国煤层气 2014(03)

- [17].多介质工频电场分析的快速多极子边界元法[J]. 电机与控制学报 2010(04)

- [18].三维电场多极子曲面边界元方法研究[J]. 电工技术学报 2018(24)

- [19].快速多极子边界元法预测船舶舱室噪声[J]. 噪声与振动控制 2012(06)

- [20].电特大目标散射的多层快速多极子高性能计算[J]. 系统工程与电子技术 2011(08)

- [21].基于多层快速多极子方法的卫星模型散射特性分析[J]. 微波学报 2012(S3)

- [22].基于LEAD平台的多极子声波测井分析系统的开发和应用[J]. 测井技术 2010(05)

- [23].基于JASMIN框架的快速多极子并行解法器[J]. 中国科学:信息科学 2010(09)

- [24].快速多极子技术在高阶边界元法计算弹性浮体问题中的应用[J]. 舰船科学技术 2018(14)

- [25].基于快速多极子的舰船感应磁场快速预报方法[J]. 哈尔滨工程大学学报 2015(10)

- [26].含孔隙、裂隙致密介质中多极子声波的传播特征[J]. 地球物理学报 2014(09)

- [27].快速多极子边界元方法研究进展[J]. 四川兵工学报 2014(02)

- [28].多层快速多极子算法中修正多极子模式数技术[J]. 系统工程与电子技术 2010(12)

- [29].MPAL多极子阵列声波测井仪[J]. 测井技术 2008(05)

- [30].快速多极子边界元法在吸声材料声场计算中的应用[J]. 振动与冲击 2011(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0287dc9ff0c6e0a590ffe47f.html