# 各向同性树脂基多层复合材料吸波特性分析

### 论文摘要

作为提高武器生存能力和突防能力的有效手段,吸波材料在实际应用中显示出无法取代的巨大优势,树脂基复合吸波材料已成为当今世界各国研发的重点。树脂基复合材料的吸波性能受树脂体系、吸波填料体系、铺层厚度、层数等因素影响,制备、评价多层吸波材料是一个复杂的过程。如何通过对电磁波在材料表界面的反射与透射特性的理论分析,建立电磁参数与吸波粉体添量、吸波复合材料厚度等关系,建立多层吸波材料的电磁波吸收模型,是当前科技工作者研究的热点。本文在分析传输线法和传输矩阵法对各向同性复合材料对电磁波的反射特性分析的基础上,推导了树脂基复合材料的反射系数与电磁参数、厚度等函数的关系。研究中采用环氧树脂为基体,玻璃纤维为增强相,铁氧体和炭黑为吸收剂,构成各向同性复合吸波材料体系。利用推导的反射系数与电磁参数、厚度等函数表达式,运用MATLAB编辑仿真程序。计算分析各向同性不同吸收剂含量的单层、双层和多层复合材料的吸波性能曲线,建立各向同性复合材料吸收剂含量、铺层等与吸波特性的关系。应用遗传算法,在给定各向同性复合吸波材料的厚度和吸波范围的条件下,优化设计出各层吸波剂的添量和铺层方式。研究结果表明；以树脂为基体,玻璃纤维为增强相,分别以炭黑和铁氧体为吸收剂,利用遗传算法优化设计出在给定材料厚度范围和体积分数的情况下,单层、双层和多层吸波材料的最佳组合方式。对于各向同性树脂基双层吸波材料,选择不同类型的吸收剂可以有效的扩展吸波频带宽度,表层选择电损耗型吸收剂吸波效果更好；对于各向同性树脂基多层吸波材料,在选择不同的吸波剂类型可以有效的扩展材料的吸波频段,同时在表层引入过渡层,达到阻抗匹配的效果,提高材料的吸波性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及选题的目的意义

- 1.2 吸波材料的损耗机理

- 1.2.1 磁损耗机理

- 1.2.2 介电损耗机理

- 1.3 电磁参数的物理含义

- 1.3.1 复介电常数的物理含义

- 1.3.2 复磁导率的物理含义

- 1.3.3 正切损耗角的物理含义

- 1.3.4 复波数k的物理含义

- 1.3.5 复阻抗Z的物理含义

- 1.4 吸波材料的研究进展

- 1.5 本论文的主要工作

- 第2章 基础理论研究

- 2.1 等效介质理论

- 2.2 传输矩阵法推导反射系数模型

- 2.2.1 单层材料反射系数模型的推导

- 2.2.2 双层材料反射系数模型的推导

- 2.2.3 多层材料反射系数模型的推导

- 2.3 传输线法推导反射系数模型

- 2.3.1 单层材料反射系数模型的推导

- 2.3.2 双层材料反射系数模型的推导

- 2.3.3 多层材料反射系数模型的推导

- 2.4 本章小结

- 第3章 材料体系对吸波性能影响

- 3.1 材料体系对单层材料吸波性能影响分析

- 3.1.1 吸收剂含量对单层材料吸波性能影响

- 3.1.2 厚度对单层材料吸波性能影响

- 3.2 材料体系对双层材料吸波性能影响分析

- 3.2.1 吸收剂含量对双层材料吸波性能影响

- 3.2.2 厚度对双层材料吸波性能影响

- 3.3 材料体系对多层材料吸波性能影响分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 各向同性多层吸波材料优化设计

- 4.1 计算机优化设计方法

- 4.1.1 跟踪计算法

- 4.1.2 罚函数法

- 4.1.3 遗传算法

- 4.2 双层吸波材料的优化设计

- 4.3 多层吸波材料的优化设计

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].各向同性石墨原料之各向同性焦[J]. 炭素 2016(02)

- [2].对称非各向同性体大地电磁法二维异常特征[J]. 物探与化探 2019(04)

- [3].应用压缩传感技术进行快速各向同性空间分辨率延迟钆强化心脏MR成像的初步研究[J]. 国际医学放射学杂志 2012(06)

- [4].高密度各向同性炭材料的制备方法[J]. 内蒙古石油化工 2009(06)

- [5].一种制备各向同性焦的方法[J]. 燃料与化工 2018(04)

- [6].一种新型并联机器人机构的运动分析及完全各向同性设计[J]. 中国机械工程 2008(02)

- [7].完全各向同性五自由度混联机构型综合[J]. 机械工程学报 2018(05)

- [8].基于各向同性虚拟材料的固定结合面修正模型[J]. 太原科技大学学报 2017(04)

- [9].线矢力各向同性分析与其在机构构型综合中的应用[J]. 农业机械学报 2019(01)

- [10].各向同性沥青改性的中间相沥青纤维预氧化研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [11].多角度极化SAR图像中的非各向同性散射估计与消除方法研究[J]. 雷达学报 2015(03)

- [12].6/3-3型并联结构力传感器各向同性分析[J]. 南方农机 2019(18)

- [13].移动荷载下各向同性饱和土动力响应积分变换[J]. 佛山科学技术学院学报(自然科学版) 2009(06)

- [14].基于各向同性干法刻蚀的大面积悬空Al膜制备[J]. 压电与声光 2018(06)

- [15].横向各向同性固体材料中含定向非均匀体的有效弹性模量[J]. 物理学报 2015(20)

- [16].一种全局各向同性的三自由度转动并联机构[J]. 中国机械工程 2008(13)

- [17].从发展低碳经济角度评价各向同性焦的潜在价值[J]. 炭素技术 2014(04)

- [18].引入各向同性虚拟材料的固定结合部模型[J]. 振动工程学报 2013(04)

- [19].分支中含有闭回路结构的完全各向同性移动并联机构型综合[J]. 中国机械工程 2009(10)

- [20].各向同性热解石墨在压痕试验中的尺寸效应[J]. 人工晶体学报 2015(01)

- [21].一种正交各向异性板的等效各向同性板计算法[J]. 力学与实践 2009(01)

- [22].无奇异完全各向同性2T1R型并联机构的结构综合[J]. 中国机械工程 2008(03)

- [23].平整张力对各向同性钢屈服延伸率的影响[J]. 材料导报 2011(S2)

- [24].一种基于平面几何概念的电场探头各向同性计算方法[J]. 计量学报 2018(04)

- [25].各向同性热解石墨车铣加工对比试验研究[J]. 中国新技术新产品 2016(08)

- [26].基于横向各向同性模型的致密砂岩地应力测井评价方法[J]. 石油学报 2015(06)

- [27].横向各向同性含气储层声波特性研究[J]. 石油地球物理勘探 2011(05)

- [28].二维各向同性均匀随机介质中平面波的传播及其局域性[J]. 物理学报 2008(09)

- [29].硬质合金刀具切削各向同性热解石墨磨损机理[J]. 机械设计与制造 2015(09)

- [30].工艺参数对各向同性热解石墨超精密加工质量的影响[J]. 组合机床与自动化加工技术 2015(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/029cab4bd240219aa8178920.html