# EDM辅助设计与加工仿真系统的开发

### 论文摘要

电火花加工的英文全称是Electrical Discharge Machining,缩写为EDM。是一种利用火花放电时产生的腐蚀现象对材料进行尺寸加工的方法。由于其非接触加工的特点,适合加工高熔点、高硬度、高强度材料,所以EDM加工被广泛应用于模具与汽车工业。但是,EDM在实际应用中也遇到了电极设计效率低下的问题。其主要原因在于,为了获得较好的表面加工质量,经常采用电极平动的加工方式,因此导致了被加工的型腔面偏离设计目标,而这种偏离根据不同类型的平动,往往是非均匀的,这就对电极提出了非均匀补偿的要求,由于此类补偿具有一定的难度,因此也就大大降低了电极的设计效率。另一方面,在电极设计完成后,设计人员往往无法判断所设计的电极是否能够加工出所需要的型腔,而要得到加工结果,需要在电火花加工机床上进行试样后测量。显然,这样做费时费力,得不偿失。UG是Unigraphics的简称,它是通用的、功能强大的三维机械CAD/CAM/CAE集成软件。它提供了两种二次开发语言模块（UG/Open GRIP、UG/Open API）和两种辅助开发模块（UG/Open MenuScript、UG/Open Ulstyler）。与其他二次开发语言以及UG/Open GRIP相比,UG/Open API因为使用了通用的集成开发环境——VC++,使得其具有功能强大、使用简单、可靠性强和生成代码效率高等优点。通过API接口,可以使得二次开发应用程序与原有功能无缝集成,将用户的专业知识与UG系统融合,就能够更好的发挥UG软件的功能。EDM辅助设计与加工仿真系统目前主要实现的功能有:1)二维与三维模型文件的导入;2)二维拉伸封闭环的选取;3)电极与毛坯的建模;4)电极二维非均匀偏置补偿,包括针对圆形平动、方形平动、矢量平动和球形平动的二维非均匀偏置补偿;5)EDM加工仿真功能,包括可以进行圆形平动、方形平动、桶形平动、矢量平动的仿真;6)电极三维平动补偿,可以对电极进行三维球形平动补偿和三维圆形平动补偿;7)三维出二维图功能。经过实际使用和试验对比,本系统有效的减轻了EDM加工中电极几何偏置补偿的工作量,在减少了设计错误,降低电极设计难度的同时,还可以提高电极设计效率,从而有效节约了生产成本。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 电火花加工

- 1.1.2 课题研究的目的和意义

- 1.1.3 电火花加工的关键技术和发展趋势

- 1.2 国内外研究现状综述

- 1.2.1 对加工精度的研究

- 1.2.2 对加工补偿的研究

- 1.2.3 对加工效率的研究

- 1.2.4 电火花加工仿真

- 1.3 课题的主要内容和方法

- 1.3.1 课题的主要内容和创新

- 1.3.2 UG二次开发简介

- 1.4 本文任务

- 第二章 基于二维图形的非均匀偏置补偿

- 2.1 概述

- 2.1.1 电极平动补偿的由来

- 2.1.2 基于二维图形的电极非均匀偏置

- 2.2 常用平动类型

- 2.3 常用平动的补偿方法

- 2.3.1 矢量平动

- 2.3.2 圆形平动和桶形平动

- 2.3.3 方形平动

- 2.3.4 球形平动

- 2.4 平动补偿的程序开发

- 2.4.1 矢量平动补偿的主要算法

- 2.4.2 矢量平动补偿的主程序流程图

- 2.4.3 圆形平动补偿的主要算法和流程图

- 2.4.4 方形平动补偿的主要算法和流程图

- 2.5 平动补偿实例

- 2.5.1 矢量平动补偿实例

- 2.5.2 圆形平动补偿实例

- 2.5.3 方形平动补偿实例

- 2.6 二维平动补偿的局限

- 2.7 本章小节

- 第三章 电极的快速设计

- 3.1 概述

- 3.2 目前电极设计方法的缺陷

- 3.3 电极设计的一般流程

- 3.3.1 二维导入模具设计图流程

- 3.3.2 导入毛坯模型文件和电极图流程

- 3.3.3 打开已有仿真文件流程

- 3.4 设计效率的改进

- 3.4.1 二维线框的自动识别

- 3.4.2 电极三维快速建模

- 3.4.3 电极三维平动补偿

- 3.4.4 补偿实例

- 3.5 二维出图与工艺表

- 3.5.1 二维出图

- 3.5.2 工艺表

- 3.6 系统加密与软件打包

- 3.6.1 系统加密

- 3.6.2 软件打包

- 3.7 本章小节

- 第四章 电火花加工仿真

- 4.1 概述

- 4.2 仿真的实现

- 4.3 平动仿真的算法实现

- 4.3.1 平动仿真流程的算法实现

- 4.3.2 圆形平动子函数流程图

- 4.4 仿真实例

- 4.4.1 人机交互界面

- 4.4.2 不带平动加工仿真实例

- 4.4.3 圆形平动仿真实例

- 4.4.4 方形平动仿真实例

- 4.4.5 矢量平动仿真实例

- 4.4.6 EDM加工仿真的缺陷

- 4.5 小节

- 第五章 结论

- 第五章 结论

- 5.1 成果和进展

- 5.2 课题展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].EDM精密三角高程测量精度探析[J]. 企业科技与发展 2009(12)

- [2].EDM三角高程测量精度分析[J]. 水科学与工程技术 2008(02)

- [3].应用EDM原理对衡水市水资源时间序列预测分析[J]. 水科学与工程技术 2019(06)

- [4].EDM石墨电极材料及选择方法[J]. 模具制造 2009(09)

- [5].EDM:高效的微博事件检测算法[J]. 计算机科学与探索 2012(12)

- [6].注射模复杂型腔EDM电极创新设计与研究[J]. 模具制造 2010(07)

- [7].EDM用于研究生就业能力的预测[J]. 教育教学论坛 2017(33)

- [8].基于CimatronE的高效EDM电极设计技巧[J]. 漳州职业技术学院学报 2020(02)

- [9].封闭环快速识别与偏置算法及其在EDM电极设计中的应用[J]. 机械设计与研究 2013(04)

- [10].基于HSM与EDM的模具型腔加工研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2010(04)

- [11].编程实现水准EDM高程导线测量成果检查[J]. 测绘与空间地理信息 2018(01)

- [12].浅谈EDM三角高程测量技术及精度解析[J]. 铁道工程企业管理 2010(06)

- [13].EDM高程导线测量软件的使用[J]. 地理空间信息 2010(01)

- [14].基于EDM的农业节水技术补偿[J]. 自然资源学报 2013(04)

- [15].EDM三角高程测量中大气折光的研究[J]. 矿山测量 2013(01)

- [16].EDM三角高程测量在比降观测中的应用[J]. 科技资讯 2012(27)

- [17].基于单片机控制的小型EDM脉冲电源的研制[J]. 机械工程与自动化 2008(02)

- [18].EDM三角高程测量在变形监测中对大气垂直折光影响的研究[J]. 工程勘察 2008(09)

- [19].单元微分法在拓扑优化中的运用[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [20].EDM电流对电动汽车电机轴承寿命的影响[J]. 电机与控制学报 2016(10)

- [21].一种兼顾CNC与EDM加工工序的模具电极调度启发式算法[J]. 工业工程 2008(02)

- [22].EDM加工工艺参数优化选取的研究[J]. 模具技术 2020(02)

- [23].大豆目标价格政策缘何在中国走不通?——基于EDM的福利效应分析[J]. 南京农业大学学报(社会科学版) 2018(06)

- [24].EDM系统中酒店地区聚类分析[J]. 电子制作 2013(22)

- [25].基于场致发射理论的EDM平板电容模型及其参数[J]. 机械工程学报 2011(17)

- [26].电子测距新方法介绍及探讨[J]. 测绘通报 2008(10)

- [27].闭式整体叶盘EBM和EDM组合制造技术[J]. 电加工与模具 2015(06)

- [28].景区EDM体验营销模式研究[J]. 中国集体经济 2010(01)

- [29].EDM在汽车制动力数据平滑处理中的应用[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [30].改进的EDM在熔盐堆热工回路控制系统中的应用[J]. 核电子学与探测技术 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/02bd936c76bca703c5f8b1ae.html