# 针对弹性参数反演的叠前去噪技术应用研究

### 论文摘要

随着石油勘探开发的不断发展,地质条件从地表到地下都越来越复杂,地震资料所要解决的问题也越来越深入,随着叠前时间偏移技术的日益推广和常规化处理,地震资料的处理重点也转向叠前,并且现有的叠前去噪方法已经远不能满足弹性参数反演的需要,因此叠前保真去噪方法就显得非常重要。地震资料的去噪处理,是地震资料数据处理中十分重要的环节,它不仅严重地影响到其它处理的效果,而且直接影响到资料的后续解释和对储层岩性和流体分布的识别和预测。针对弹性参数反演对叠前数据的要求,本文对叠前高保真去噪技术进行了深入的研究。同时根据保真处理的需要,在叠前去噪方面还开展了一系列保真性监测、质控方法研究。最终结合现有系统提出了一套目前技术条件下适合东部地区的保真去噪处理及监测方法。经过保真去噪处理的资料基本上消除了非地质因素造成的振幅失真和畸变,使真正的地质现象及其变化规律在地震剖面上得到了较好的展示,与一般处理的剖面相比具有信噪比高、横向能量均衡、层间信息丰富且相对振幅关系正确等特点。并且从地震信息、地质信息、正演模型等方面对去噪过程中振幅的相对关系进行监测和评价,可以看出各反射层之间能量关系正确。另外,我们还对处理结果进行了弹性参数反演。经地质人员解释认为,反演的结果对储层的岩性和流体分布具有更强的识别能力。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 第二章 叠前去噪技术现状及发展趋势

- 2.1 噪声的形成机理和分类

- 2.1.1 随机噪声

- 2.1.2 规则噪声

- 2.1.3 有效波与干扰波的主要差别

- 2.2 常用去噪方法简介

- 2.2.1 基于经典傅氏变换的去噪方法

- 2.2.2 在傅氏变换基础上延伸出来的去噪方法

- 2.2.3 聚束滤波方法

- 2.2.4 基于小波分解和重建的去噪方法

- 2.2.5 其它去噪方法

- 2.3 去噪技术的发展趋势

- 第三章 弹性参数反演对叠前数据的要求

- 3.1 弹性参数反演的基本原理

- 3.2 反演对数据振幅的要求

- 3.3 影响振幅的因素

- 3.4 去噪和振幅保真的关系

- 第四章 几种叠前去噪方法原理

- 4.1 自适应面波压制

- 4.1.1 地震信号模型的建立

- 4.1.2 压制面波

- 4.2 叠前线性干扰压制

- 4.3 叠前随机噪声衰减

- 4.3.1 方法原理

- 4.3.2 倾角滤波和自适应增强

- 4.3.3 实现步骤

- 4.3.4 f - xy 域、f - xyz 域去噪技术

- 4.4 强能量干扰的压制

- 4.4.1 分频处理

- 4.4.2 噪声的识别准则

- 4.4.3 噪声的衰减与信号重构

- 第五章 去噪效果及振幅信息监测方法

- 5.1 叠前去噪及处理效果

- 5.1.1 强能量噪声的剔除

- 5.1.2 自适应面波压制

- 5.1.3 叠前线性干扰压制

- 5.1.4 叠前三维随机噪声衰减技术

- 5.2 叠前去噪结果的振幅信息监测与评价

- 5.2.1 利用地震信息监测与评价

- 5.2.2 利用地质信息监测与评价

- 5.2.3 AVO 正演模拟监测与评价

- 5.3 弹性参数反演结果及地质效果

- 结束语

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].稳定因子法反Q滤波在叠前资料中的应用效果分析[J]. 油气地球物理 2020(01)

- [2].基于叠前资料的新型属性优选算法[J]. 工程地球物理学报 2017(03)

- [3].高保真叠前去噪技术分析[J]. 石化技术 2017(10)

- [4].基于叠前地震纹理特征的半监督地震相分析[J]. 石油地球物理勘探 2020(03)

- [5].基于广义S变换的叠前去噪方法[J]. 石油仪器 2010(04)

- [6].基于贝叶斯反演的叠前数据同时插值和保幅去噪方法研究[J]. 地球物理学进展 2019(06)

- [7].一种基于叠前数据的综合Q值求取及应用[J]. 石油地球物理勘探 2017(02)

- [8].多信息融合优选叠前同步反演参数[J]. 地质科技情报 2014(06)

- [9].叠前同时反演在浅层疏松砂岩储层预测中的应用[J]. 物探与化探 2017(01)

- [10].叠前地震衰减各向异性的裂缝预测方法及应用（英文）[J]. Applied Geophysics 2015(03)

- [11].叠前同步反演在M地区储层预测中的应用[J]. 物探化探计算技术 2015(01)

- [12].基于射线路径的叠前高精度Q值估计方法[J]. 石油物探 2013(05)

- [13].鄂西渝东山地资料叠前去噪技术研究[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2010(03)

- [14].江陵凹陷叠前优化处理技术分析[J]. 化工管理 2017(06)

- [15].基于蚂蚁追踪的叠前裂缝预测技术[J]. 石油地球物理勘探 2014(06)

- [16].叠前弹性反演技术研究及应用[J]. 地质装备 2008(05)

- [17].叠前随机噪声深度残差网络压制方法[J]. 石油地球物理勘探 2020(03)

- [18].基于标准差统计的窄方位角叠前裂缝预测方法[J]. 石油地球物理勘探 2017(01)

- [19].叠前常规去噪处理技术研究[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2020(04)

- [20].叠前非局部平均滤波压制随机噪音[J]. 煤田地质与勘探 2014(05)

- [21].叠前多属性概率神经网络反演储层孔隙度[J]. 物探化探计算技术 2013(02)

- [22].复杂网格下叠前道内插技术研究[J]. 内江科技 2010(01)

- [23].测井约束下高精度叠前地震速度预测[J]. 岩性油气藏 2019(04)

- [24].基于叠前地震模拟记录的页岩气储层特征分析研究[J]. 化工设计通讯 2016(06)

- [25].基于广义S变换的叠前Q值反演方法研究[J]. 石油物探 2014(06)

- [26].用一种稳定的全反Q滤波方法提高叠前地震资料的分辨率[J]. 石油天然气学报 2011(06)

- [27].基于小波分频叠前相干噪声压制方法[J]. 地球物理学进展 2009(04)

- [28].叠前同时反演在灰质发育区识别储层及流体的应用研究[J]. 地球物理学进展 2017(01)

- [29].一种高效稳定的三维叠前插值技术及应用[J]. 石油物探 2016(04)

- [30].基于峰值频率法的组合法估计叠前Q值[J]. 地球物理学进展 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/02cc80a67d4dccebc15b8277.html