# 混合碳五工艺分离过程的研究

### 论文摘要

本文运用流程模拟技术对混合碳五分离过程进行了模拟计算。首先根据文献中有限的二甲基甲酰胺—C5烃类体系汽液相平衡数据,采用Dortmund修正的UNIFAC基团贡献法预测该体系汽液相平衡关系,计算结果和文献数据吻合良好,由此建立了关键设备-萃取精馏塔的模型,同时建立了预脱轻塔、预脱重塔、汽提塔、脱重塔、脱轻塔、碳五蒸出塔、间戊二烯塔、脱碳六塔、双环戊二烯塔等主要分离设备的模型。运用Aspen Plus模拟研究各分离单元过程,确定各分离单元适宜的工艺操作条件和设备参数,分析各重要因素对工艺分离过程的影响。重点对C5萃取精馏分离过程进行模拟研究,考察理论板数、回流比、溶剂比、进料位置等参数对分离过程的影响,确定最优化的工艺操作条件和设备参数。本文为工业生产提供了合理的操作参数,为节能降耗提供方向性的指导。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 本课题研究背景、意义

- 1.2 课题的主要研究内容

- 第2章 文献综述

- 2.1 引言

- 5馏分的分离技术'>2.2 国外裂解C5馏分的分离技术

- 2.2.1 环戊二烯的分离

- 2.2.2 异戊二烯的分离

- 2.2.3 间戊二烯的分离

- 5馏分的分离技术'>2.3 国内裂解C5馏分的分离技术

- 2.3.1 二甲基甲酰胺法工艺

- 2.3.2 新型工艺的开发

- 2.4 化工过程模拟

- 2.4.1 Aspen Plus的单元操作模块

- 2.4.2 RadFrac模块

- 2.5 热力学模型

- 2.5.1 活度系数模型

- 第3章 热力学方法的选择

- 3.1 前言

- 3.2 碳五体系热力学模型的分析

- 3.3 碳五体系热力学模型的评价与模型参数修正

- 3.3.1 异戊二烯-正戊烷

- 3.3.2 异戊二烯-双环戊二烯

- 3.3.3 正戊烷-双环戊二烯

- 3.3.4 环戊二烯-双环戊二烯

- 3.3.5 二甲基丁烯-1-异戊二烯

- 3.3.6 二甲基丁烯-1-二甲基丁烯-2

- 3.3.7 异戊二烯-二甲基丁烯-2

- 3.3.8 DMF-苯二元体系数据拟合

- 3.3.9 DMF-甲苯二元体系数据拟合

- 3.4 结论

- 第4章 混合碳五工艺分离过程模拟研究

- 4.1 前言

- 4.2 原料预处理单元

- 4.2.1 工艺简介及流程构建

- 4.2.2 分离要求

- 4.2.3 结果讨论与分析

- 4.3 第一萃取精馏单元

- 4.3.1 工艺简介及流程构建

- 4.3.2 分离要求

- 4.3.3 结果讨论与分析

- 4.4 第二萃取精馏单元

- 4.4.1 工艺简介及流程构建

- 4.4.2 分离要求

- 4.4.3 结果讨论与分析

- 4.5 间戊二烯和双环戊二烯精制单元

- 4.5.1 工艺简介及流程构建

- 4.5.2 分离要求

- 4.5.3 结果讨论与分析

- 4.6 结论

- 第5章 萃取精馏塔的模拟分析与优化

- 5.1 前言

- 5.2 第一萃取精馏塔

- 5.2.1 萃取精馏塔的温度、压力分布

- 5.2.2 萃取精馏塔的气液相流率分布

- 5.2.3 理论板数的确定

- 5.2.4 回流比的影响

- 5.2.5 溶剂比的影响

- 5.2.6 最佳进料位置的确定

- 5.3 第二萃取精馏塔

- 5.3.1 萃取精馏塔的温度、压力分布

- 5.3.2 萃取精馏塔的气液相流率分布

- 5.3.3 理论板数的确定

- 5.3.4 回流比的影响

- 5.3.5 溶剂比的影响

- 5.3.6 进料位置的影响

- 5.4 结论

- 第6章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/02eebd264b82ab3d329b4e89.html