# 反激式交—交型三电平AC/AC变换器的研究

### 论文摘要

本论文提出的反激式交-交型三电平AC/AC变换器已申请中国发明专利（专利申请号：200910232474.8）。首先,论文对交流变换技术的发展、多电平技术及其在交-交变换中的应用情况进行了介绍,然后基于三电平功率单元提取思想和多电平技术应用的目的,提出了两种反激式交-交型三电平AC/AC变换器的拓扑结构：单端反激式三电平和双端反激式三电平。与双端反激式三电平拓扑相比,单端反激式三电平电路拓扑结构更加简单。本研究选用单端反激式三电平电路作为功率电路拓扑进行了稳态原理分析。论文主体部分重点介绍了单端反激式交-交型三电平AC/AC变换器的电压瞬时值反馈控制策略,对单端反激式交-交型三电平变换器的不同工作模式和稳态原理进行了详细分析,给出了变换器外特性公式,分析了功率管漏源极电压应力。与传统的反激式交-交型两电平AC/AC变换器相比,该变换器降低了主功率开关管的电压应力,能适应更高交流输入电压。最后,在上述理论分析的基础上,进行了500VA220V±15%50HzAC/110V50HzAC反激式交-交型三电平AC/AC变换器的仿真和原理试验,给出了阻性负载下的试验波形。试验结果与理论分析保持一致,进一步证实了这类变换器的正确性和先进性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 交流变换技术的发展

- 1.2.1 非隔离型交流变换器

- 1.2.2 电气隔离型交-交变换器

- 1.3 多电平技术的发展及其在AC/AC变换器中的应用

- 1.4 论文研究的主要内容和研究意义

- 1.4.1 论文的研究意义

- 1.4.2 本文主要研究内容

- 2 反激式交-交型三电平AC/AC变换器技术基础

- 2.1 反激式三电平DC/DC变换器的拓扑结构推导

- 2.2 工作稳态分析

- 2.3 原理分析

- 2.3.1 输出电压Uo的和原边绕组电感电流I的推导

- 2.3.2 反激式三电平DC/DC变换器的工作模式分析

- 2.4 反激式三电平DC/DC变换器的仿真与分析

- 2.5 小结

- 3 反激式交-交型三电平AC/AC变换器的电路拓扑与原理特性

- 3.1 电路结构及其拓扑族

- 3.1.1 电路结构

- 3.1.2 电路拓扑族

- 3.2 反激式交-交型三电平AC/AC变换器的控制原理

- 3.3 反激式交-交型三电平AC/AC变换器稳态分析

- 3.3.1 变换器的四种工作模式

- 3.3.2 稳态原理

- 3.3.3 反激式交-交型AC/AC变换器外特性

- 3.4 变换器各功率开关漏源极电压分析

- 3.5 与两电平AC/AC变换器的比较

- 3.6 小结

- 4 反激式交-交型三电平AC/AC变换器的Simulink仿真分析

- 4.1 引言

- 4.2 反激式交-交型三电平AC/AC变换器的电路仿真分析

- 4.2.1 仿真参数及模型

- 4.2.2 稳态仿真分析和讨论

- 4.3 小结

- 5 反激式交-交型三电平AC/AC变换器设计与原理试验

- 5.1 系统组成与功率电路

- 5.2 控制电路

- 5.2.1 与电网电压同步的正弦基准电路

- 5.2.2 三角波发生电路

- 5.2.3 误差放大电路

- 5.2.4 SPWM比较器

- 5.2.5 逻辑控制电路

- 5.2.6 选通信号产生电路

- 5.2.7 驱动信号产生电路

- 5.2.8 驱动电路

- 5.3 功率电路设计与参数选择

- 5.3.1 开关频率选择

- 5.3.2 高频变压器设计

- 5.3.3 功率器件的选择

- 5.3.4 输出滤波电容Cf的设计

- 5.4 试验结果与结论

- 6 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].三相直接AC/AC矩阵变换器在分布式发电和微电网中的应用研究[J]. 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [2].基于双极性直接式AC/AC变换的单相动态电压恢复器[J]. 电力系统自动化 2020(06)

- [3].一种变比为1/4或4的开关电容AC/AC变换器[J]. 电力电子技术 2013(11)

- [4].双向开关AC/AC变换器预测控制策略[J]. 重庆工学院学报(自然科学版) 2009(03)

- [5].无直流储能直接AC/AC动态电压恢复器及其预测控制[J]. 电机与控制学报 2016(07)

- [6].Z源AC/AC变流器动态特性研究[J]. 电力电子技术 2011(01)

- [7].全桥升压型高频环节AC/AC变换器[J]. 电工技术学报 2008(07)

- [8].移相控制ZVS高频环节AC/AC变换器原理研究[J]. 电力电子技术 2014(06)

- [9].一种新型单相高频隔离Z源AC/AC变换电路[J]. 电力电子技术 2018(11)

- [10].单桥臂二倍升压式开关电容AC/AC变换器的研究[J]. 电力电子技术 2017(01)

- [11].一种小电容器电压应力的准Z源AC/AC变换器[J]. 电子技术应用 2017(05)

- [12].基于直接式AC/AC变换的单相混合式配电变压器及其松弛二端口网络建模[J]. 电网技术 2020(08)

- [13].适用于电压幅值双极性调控的直接式AC/AC变换器拓扑结构[J]. 电力自动化设备 2020(07)

- [14].基于直接AC/AC变换的动态电压恢复器研究[J]. 电工技术学报 2015(11)

- [15].高频环节AC/AC变换器在电网补偿中的应用研究[J]. 空军雷达学院学报 2012(01)

- [16].六角形模块化多电平AC/AC换流器损耗特性分析计算[J]. 电力系统自动化 2019(13)

- [17].Boost型三电平AC/AC变换器[J]. 电机与控制学报 2017(03)

- [18].推挽式高频链三电平AC/AC变换器的分析与仿真[J]. 电力设备 2008(11)

- [19].三电平Cuk型AC/AC变换器设计[J]. 电气传动 2017(08)

- [20].基于脉冲阻塞原理的三相AC/AC系统等脉宽斩波控制[J]. 电力自动化设备 2011(03)

- [21].正激式交-交型三电平AC/AC变换器[J]. 电工技术学报 2009(12)

- [22].三相Buck型脉宽调制AC/AC交流斩波器及其控制策略[J]. 电源世界 2011(05)

- [23].基于AC/AC变换理论的感应加热电源研究[J]. 电力电子技术 2008(03)

- [24].基于VME总线的三相无环流AC/AC变频控制系统[J]. 电力电子技术 2011(11)

- [25].网络参数对Z源AC/AC变换器输出特性的影响[J]. 现代电子技术 2010(05)

- [26].模块化多电平AC/AC变流器的分层控制策略研究[J]. 电气化铁道 2017(06)

- [27].反激式AC/AC型三电平交流变换器研究[J]. 电力电子技术 2018(10)

- [28].Buck-Boost式三电平单级AC/AC变换器[J]. 电工技术学报 2010(02)

- [29].基于AC/AC变换器的PWM谐波抑制技术研究与实现[J]. 湖南电力 2015(04)

- [30].单相模块化多电平矩阵式变流器AC/AC同频变换桥臂能量控制方法研究[J]. 电工电能新技术 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/02f23c0cc99bfcc3ee430fae.html