# 竖式预热器和冷却器热流场分析

### 论文摘要

活性石灰回转窑是炼钢所需高质量活性石灰的主要生产设备,其主要机构竖式预热器和冷却器能够充分利用回转窑尾气余热和石灰余温,提高回转窑的生产效率和实现节能减排。因此对竖式预热器和冷却器内部热流场的研究,对回转窑设备的设计改进,具有一定的指导意义。本文根据回转窑竖式预热器和冷却器的结构特点及工作原理,建立了不同石灰石颗粒排列方式以及不同颗粒直径时竖式预热器和冷却器剖面的二维平面有限元模型。模型中采用离散颗粒模型模拟竖式预热器和冷却器内部石灰石颗粒和高温气体之间的气固两相流状态,并根据传热学理论,采用横掠管束换热实验关联式推导计算不同条件下竖式预热器和冷却器内部石灰石颗粒与高温气体之间的对流换热系数。然后利用有限元软件ANSYS的FLOTRAN模块,对竖式预热器和冷却器的二维有限元模型进行了计算,得到其温度场、压力场、流速场及不同位置石灰石颗粒的升温曲线,并对这些结果进行对比分析。分析结果表明:改变石灰石颗粒排列方式和颗粒直径,对竖式预热器的温度场分布的影响较小。影响石灰石颗粒升温的主要参数是对流换热系数,而改变石灰石颗粒排列方式和颗粒直径这两种条件时对流换热系数的变化幅度不大;石灰石颗粒顺排比石灰石颗粒叉排时对流换热系数略微高一些,石灰石颗粒直径越小,颗粒间间隙越大,对流换热系数越高。根据得到的数据结果对竖式预热器的结构进行改变,分别采取仅增加高温区域面积、仅减少低温区域面积和同时增加高温区域并减少低温区域面积三种情况重新建立模型并计算其热流场,结果表明通过对竖式预热器结构的改变可以有效的提高竖式预热器的加热效率。梁式冷却器的冷却效果好于竖式冷却器,在其他条件不变时,增加梁式冷却器的进风量能够有效的增加低温活性石灰的数量,但会使进入回转窑内参与燃烧的气体温度降低。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 课题背景及意义

- 1.3 热流场分析研究现状

- 1.4 本课题研究内容

- 第2章 竖式预热器和冷却器的模型分析

- 2.1 竖式预热器模型

- 2.1.1 竖式预热器工作原理

- 2.1.2 竖式预热器内部结构

- 2.1.3 竖式预热器模型的建立

- 2.2 冷却器模型

- 2.2.1 冷却器工作原理

- 2.2.2 冷却器内部结构

- 2.2.3 冷却器模型的建立

- 2.3 本章小结

- 第3章 热流场分析的理论基础

- 3.1 热分析方程及有限元法

- 3.2 气—固—热耦合的定解条件

- 3.3 竖式预热器内的对流换热系数

- 3.4 冷却器内的对流换热系数

- 3.5 本章小结

- 第4章 竖式预热器和冷却器的热流场分析

- 4.1 ANSYS 热力学分析

- 4.2 竖式预热器热流场计算

- 4.3 石灰石颗粒排列方式对热流场的影响分析

- 4.3.1 颗粒排列方式对温度场的影响分析

- 4.3.2 颗粒排列方式对压力场的影响分析

- 4.3.3 颗粒排列方式对流速场的影响分析

- 4.4 石灰石颗粒直径对热流场的影响分析

- 4.4.1 颗粒直径对温度场的影响分析

- 4.4.2 颗粒直径对压力场的影响分析

- 4.4.3 颗粒直径对流速场的影响分析

- 4.5 竖式预热器结构对热流场的影响分析

- 4.6 冷却器热流场的计算分析

- 4.7 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].添加剂对石灰石颗粒移动床脱硫效率的影响[J]. 上海环境科学 2011(05)

- [2].回转窑竖式预热器的热流场分析[J]. 中国机械工程 2010(17)

- [3].石灰石颗粒移动床脱硫过程影响因素的研究[J]. 环境科学学报 2011(12)

- [4].炼钢温度条件下石灰石颗粒的热爆裂行为研究[J]. 炼钢 2017(01)

- [5].对石灰石在炼钢中应用的几点思考[J]. 鞍钢技术 2020(04)

- [6].废弃混凝土煅烧水泥的试验研究[J]. 福建建筑 2008(10)

- [7].石灰石颗粒碰撞磨损特性实验研究[J]. 材料导报 2013(16)

- [8].480t/h循环流化床锅炉三级脱硫优化运行[J]. 广西节能 2016(03)

- [9].不规则宽粒径石灰石粉脱硫及气力输送技术[J]. 中国粉体技术 2009(04)

- [10].改性钙基材料吸附CO_2性能研究[J]. 硅酸盐通报 2014(11)

- [11].井盐水碱度降低方法初步研究[J]. 水产科技情报 2013(02)

- [12].微细石灰石颗粒对水泥性能的影响研究[J]. 中国水泥 2014(03)

- [13].复吹转炉氧枪喷吹石灰石颗粒的物理模拟[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [14].湿法烟气脱硫过程中石灰石离解模型及应用[J]. 电力科技与环保 2013(02)

- [15].湿法脱硫装置结垢分析与防治[J]. 中国资源综合利用 2019(04)

- [16].固硫剂粉体多级分选模拟设备的开发与应用[J]. 中国粉体技术 2014(04)

- [17].不同钙质原料对干式振动料性能的影响[J]. 武汉科技大学学报 2009(01)

- [18].烟气湿法脱硫用石灰石溶解速率定量分析[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [19].循环流化床锅炉脱硫调控探讨[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报 2015(03)

- [20].石灰石粒度对生料易烧性的影响[J]. 水泥工程 2014(01)

- [21].循环流化床锅炉多粒度多流态炉内喷钙脱硫技术[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2014(02)

- [22].WFGD水力旋流器中石灰石颗粒分级试验与数值模拟[J]. 流体机械 2010(03)

- [23].WFGD水力旋流器中石灰石颗粒分级试验与数值模拟[J]. 热能动力工程 2010(03)

- [24].利用凹凸棒改性石灰石增强CO_2循环捕集效率[J]. 硅酸盐通报 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/03094197d5d3bea6ce0ba627.html