# 火力发电厂电气节能降耗技术措施分析王登岳

（大唐信阳发电有限责任公司河南信阳464000）

摘要：我国的电力能源主要以火电为主，然而在火力发电过程中，必然会给环境带来一定的破坏，同时也会消耗大量的能源。我国要朝着环境友好型以及资源节约型社会发展，所以针对性的研究火力发电厂电气节能降耗技术是有一定必要性的。本文具体探究火力发电厂电气节能降耗存在的一系列问题，并且提出相应的解决措施，从而提高火力发电厂的节能技术以及水平。

关键词：火力发电厂；电气节能；降耗技术；措施

火力发电厂是我国较为重要的产能企业，当然其耗能也比较高。现阶段我国的能源面临着短缺问题，针对于当前的形势，必须要遵循可持续发展的战略，深入研究火力发电厂电气节能降耗技术。而我国目前电气节能降耗技术存在着一定的不足之处，这就需要相关部门及时找出问题并加以解决。

一、火力发电厂电气节能降耗存在的问题

1.1存在无需调节与操作的电气设备

在火力发电厂中，如果静电除尘设备发生了电路短路的问题，那么直接会造成大量的电能消耗，而且也无法保证除尘效果，从而使得火力发电厂电气损耗较大。除此之外，还有一些其他的设备，如果不能够按照标准的荷载运行，那么就会出现负载、空载等问题，也会加重电气损耗。

1.2运行不规范问题

在火力发电厂中，用电率会直接影响企业的效益，所以火力发电厂必须不断规范电能管理制度。然而，从目前管理现状来看，管理制度还存在着一些不足之处，所以也会直接影响企业的效益。与此同时，如果工作人员不能够合理的注意用电率，选用的设备功率较大，那么也会发生电气损耗问题。

1.3铁磁损耗问题

在交变磁场的环境下，铁制产品会发生磁滞损耗问题，这些问题会直接影响火力发电厂电气损耗，同时也会使交变磁场线路产生一定的焦耳热，温度逐渐升高，从而影响各种装置的性能，加大电气损耗问题，当然也会直接影响设备的使用寿命。

1.4照明损耗问题

在火力发电厂中，所使用的照明灯具损耗问题严重，所以很容易发生故障，需要频繁的更换。同时火力发电厂不能有效的应用一些节能灯具，不能深入研究开发火力发电厂照明节能技术，无法做到真正的节能降耗。火力发电厂由于布线问题，照明电路与动力负荷电路一般是一个电路，然而动力负荷电路电压相对来说较高，所以会给整个照明系统带来一定的压力，从而引发电能浪费问题。

1.5缺乏节能降耗意识

火力发电厂可以自行产出电力，正是因为这样的特点，导致在购买电力器材时，缺乏节能降耗的意识，而将电气的效能放在第一位。火力发电厂也缺乏对工作人员进行节能降耗的宣传以及教育，工作人员缺乏节能的意识，从而在实际工作中忽略降耗问题，导致火力发电厂电气损耗较高。

1.6其他电气损耗

电动机在实际工作中会产生一些无用功率消耗，如果电动机的运行参数不能够满足节能的实际需求，那么电动机在工作中电能消耗相对来说比较大，会直接导致火力发电厂的电气损耗严重。同时在具体运行过程中，一些输送设备、生活设施、生产设备等方面都会产生一定的电能损耗，当这些设备不能够进行很好的管理，引发一系列的问题，例如暖气泄露、长流水现象等，都会使得火力发电厂电气损耗不断增加。

二、火力发电厂电气节能降耗措施

2.1处理免调节操作设备

在火力发电厂中，因为一些不需要调节与操作的电气设备会带来不必要的电气损耗问题。针对这种问题，火力发电厂应该结合实际问题，采用一些节能措施，处理相关的操作设备。对于轻型机电设备来说，可以利用∨-△装置连接，定子设备可以用自动切换装置进行相适应的处理，而对于重载电器来说，则可以采用△装置连接，同时增加辅助回路，从而达到节能降耗的作用。采取相应的解决措施之前，一定要保证火力发电厂能够正常运行。

2.2不断规范运行管理制度

在火力发电厂中，运行管理制度不够规范，也会带来电器损耗的问题。为了能够有效的确保火力发电厂电气节能降耗的效果，那么就必须要不断的规范运行管理制度。首先，一定要有节能降耗的意识，重视节能降耗，与此同时，还应该将节能降耗作为一种有效的手段，从而提高运行管理质量，减少不必要的成本支出，增加企业的综合效益。要制定并且完善运行管理制度，使工作人员能够不断规范自己的行为，将节能降耗落实到实处。要想制定出科学合理的管理制度，应该从以下几方面入手：首先，应该定期开展一些经济指标分析会议，对涉及到的经济指标进行适当的分析，确保能够及时发现问题，并提出相应的解决措施，有效降低火力发电厂的电气损耗。除此之外，还应该对机电设备进行细化管理，将责任落实到个人身上，利用节流限量措施，多方面、多角度实施节能降耗。

2.3有效降低磁铁性损耗

在变焦磁场的环境下，铁制品会产生一定的损耗，针对这种问题，火力发电厂应该恰当的选择导体，要提前考虑好经济效益，在此基础上，选择一些非导磁性材料制成的合金材料，从而降低设备的温度，提高设备的使用寿命。钢结构在强交磁场中，应该避免利用单向导体来支持钢结构进行闭合环路的建设，要对母线以及钢结构进行科学有效的布置，最大程度的防止母线与钢结构平行，从而产生感应环境。以上措施的主要目的是为了降低磁铁性损耗，满足节能降耗的实际需求。

2.4降低照明系统的电气损耗

降低照明系统的电气损耗主要可以从以下两个方面实施：首先，可以利用照明调压器，确保照明系统的电压能够有效的降低，与此同时，在满足实际照明需求的基础上，采用低压照明实现节能降耗的目的。另外，还可以选择合适的节能灯具，相对来说，节能灯具的价格也比较实惠，节能灯具在电能消耗以及使用寿命方面，拥有一定的优势，所以火力发电厂可以利用一些节能灯具，降低电气损耗问题。

2.5提高工作人员的节能降耗意识

火力发电厂应该采取有效措施，不断提高工作人员的节能降耗意识。进行一些教育及宣传，让工作人员明白节能降耗的重要性，在工作中不断规范自己的行为操作，养成节能降耗的意识。工作人员如果不能够规范自己的工作行为，那么无疑会造成能源损耗。所以工作人员应提高自律意识，例如在工作场遇到没人的情况，及时关灯。在不断加强监督惩罚机制时，还应该积极宣传节能将耗，做好精细化的管理，加强节能降耗的工作力度。

2.6选择运行参数合理的电动机

火力发电厂应在考虑好经济基础的情况下，选择一些高效的电动机，使电动机的运行参数都能够有所提高，可以满足实际运行的特点。高效电动机拥有着高导磁、低损耗的优势，同时制作工艺、设计方面也比较先进，具有一定的经济性，还可以有效的降低电气损耗。

结语：

随着国家的不断发展，节能降耗理念以及节能降耗技术在发展过程中的地位越来越重要。火力发电厂要想取得良好的社会效益、经济效益，那么在实际发展过程中，就必须针对现有的问题，采取相适应的解决措施，提高火力发电厂节能降耗技术。

参考文献：

[1]郭寅.新时期火力发电厂中的电气节能降耗问题分析[J].中国高新技术企业，2014（2）：72-73.

[2]林明，董波.火力发电厂电气节能方案的设计思考[J].山东工业技术，2015（06）：206.

[3]陈强，周晓庆，陈建锋.火力发电厂，电气节能降耗的问题与技术措施[J].硅谷，2013（15）：128-129.

[4]程水兴，任晓峰，陈晓旭.火力发电厂，电气设备选型与节能技术分析[J].科技资讯，2014（13）：114.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0329e4844c420298934bd677.html