# 退火条件对氧化钒薄膜光电特性影响的研究

### 论文摘要

过渡金属钒可以和氧结合成多种价态的氧化物，各种钒的氧化物以其优良的性能成为国内外功能材料研究的热点，具有广阔的应用前景。本论文以高纯V2O5粉末（纯度≥99.99％）为原料，采用真空蒸发法制备出V2O5薄膜，然后将制得的V2O5薄膜在改造过的镀膜机中直接退火，得到多种纯度高、结晶度好的氧化钒薄膜，比如：V4O9、V6O13、VO2（A）、VO2（B）等，研究了退火条件对氧化钒薄膜晶体结构、离子价态、表面形貌、电学性质、光学性质等方面的影响，并着重对VO2（A）、VO2（B）两种薄膜光电特性进行了全面细致地研究，结果表明：（1）在基片温度为250℃制得的V2O5薄膜中，钒离子的价态全部为+5价，只含有一种结构，结晶程度最好。实验中选用此条件下制得的V2O5薄膜在改造过的镀膜机中直接退火，得到更低价态的氧化钒薄膜，而其他研究者是把沉积好的V2O5薄膜先从镀膜机中取出，再放入退火炉中退火，即经过镀膜和退火两个分开的步骤。此真空蒸发还原制备工艺是本工作的一大特色。（2）首次研究了退火真空度对氧化钒薄膜物相的影响：在低真空下退火，随退火温度的升高，得到的薄膜经历了V4O9→VO2（B）→VO2（A）的转变；在高真空下退火，随退火温度的升高，得到的薄膜经历了V2O5和V4O9的混合相→VO2（B）→VO2（B）和V6O13的混合相→V6O13的转变。（3）在不同条件下退火得到的薄膜具有不同的物相，它们的室温电阻以及电阻温度系数有很大的区别，其中只有表现出VO2（A）型薄膜表现出热致相变特征。（4）无论是在低真空下，还是在高真空下，经过退火，薄膜中钒离子的价态降低，且随退火温度升高，会降得更低。（5）高真空环境对氧化钒薄膜的还原性不如低真空环境，但是在高真空下退火得到薄膜的结晶状况比在低真空下退火的好，这一结果目前尚未见报道。（6）对于VO2（B）型薄膜，在低真空下退火出现的范围是400℃～480℃，而在高真空下退火出现的范围只有400℃～440℃。在退火温度为400℃～440℃的范围内，在高、低真空下退火，薄膜的室温电阻和电阻温度系数绝对值随退火温度升高而减小；但是低真空下退火薄膜的室温电阻减小得更快。且当退火温度相同时，低真空下退火得到薄膜的电阻温度系数绝对值更大，但是在紫外—可见—近红外波段的透过率更小。（7）对于VO2（A）型薄膜，在我们的实验中只是在低真空下退火才可以得到。退火温度的改变会引起薄膜的相变温度点、数量级、热滞回线宽度等相变性能的改变。随相变温度点的降低，VO2（A）型薄膜在所测波段的透过率会降低，但只有在中红外波段，其相变前后的透过率之差与电阻变化的数量级有关。

### 论文目录

- 摘要

- 英文摘要

- 第一章 引言

- 1.1 常见氧化钒的结构及性质

- 2O5）'>1.1.1 五氧化二钒（V2O5）

- 2O5的结构'>1.1.1.1 V2O5的结构

- 2O5的性质'>1.1.1.2 V2O5的性质

- 2）'>1.1.2 二氧化钒（VO2）

- 2（A）型'>1.1.2.1 VO2（A）型

- 2（A）型的结构'>1.1.2.1.1 VO2（A）型的结构

- 2（A）型的相变原理'>1.1.2.1.2 VO2（A）型的相变原理

- 2（A）型的性质'>1.1.2.1.3 VO2（A）型的性质

- 2（B）型'>1.1.2.2 VO2（B）型

- 2（B）型的结构'>1.1.2.2.1 VO2（B）型的结构

- 2（B）型的性质'>1.1.2.2.2 VO2（B）型的性质

- 2O3）'>1.1.3 三氧化二钒（V2O3）

- 2O3的结构'>1.1.3.1 V2O3的结构

- 2O3的相变理论'>1.1.3.2 V2O3的相变理论

- 2O3的性质'>1.1.3.3 V2O3的性质

- 1.2 氧化钒的研究概况

- 1.3 氧化钒的应用前景

- 1.4 本论文的选题依据及研究内容

- 第二章 常用的氧化钒薄膜的制备方法及测试手段

- 2.1 氧化钒薄膜的制备方法

- 2.1.1 真空蒸发镀膜法

- 2.1.2 溅射镀膜

- 2.1.3 脉冲激光沉积

- 2.1.4 离子镀膜

- 2.1.5 溶胶-凝胶法

- 2.1.6 氧化钒薄膜制备方法的比较

- 2.2 氧化钒薄膜的测试手段

- 2.2.1 结构测试

- 2.2.2 组分测试

- 2.2.3 形貌测试

- 2.2.4 厚度测试

- 2.2.4.1 台阶膜厚仪

- 2.2.4.2 椭圆偏振法

- 2.2.5 电学性质测试

- 2.2.6 光学性质测试

- 第三章 实验内容

- 3.1 本论文中氧化钒薄膜的制备工艺

- 3.1.1 镀膜机的改造

- 3.1.2 基片清洗

- 3.1.3 真空蒸发

- 3.1.4 真空退火

- 3.2 薄膜测试

- 第四章 退火条件对氧化钒薄膜物相及电学性能的影响

- 4.1 退火温度的影响

- 4.1.1 低真空下退火

- 4.1.1.1 XRD测试结果

- 4.1.1.2 XPS测试结果

- 4.1.1.3 电学性质测试结果

- 4.1.2 高真空下退火

- 4.1.2.1 XRD测试结果

- 4.1.2.2 XPS测试结果

- 4.1.2.3 电学性质测试结果

- 4.2 退火真空度的影响

- 4.2.1 XPS测试结果

- 4.2.2 XRD测试结果

- 4.2.3 电学性质测试结果

- 2（B）型薄膜光电性能的影响'>第五章 退火条件对VO2（B）型薄膜光电性能的影响

- 5.1 退火温度的影响

- 5.1.1 低真空下退火

- 5.1.1.1 XRD测试结果

- 5.1.1.2 电学性质测试结果

- 5.1.2 高真空下退火

- 5.1.2.1 XRD测试结果

- 5.1.2.2 电学性质测试结果

- 5.2 退火真空度的影响

- 5.2.1 电学性质测试结果

- 5.2.2 光学性质测试结果

- 2（A）型薄膜光电性能的影响'>第六章 退火条件对VO2（A）型薄膜光电性能的影响

- 6.1 原子力显微镜测试结果

- 6.2 电学性质测试结果

- 6.3 光学性质测试结果

- 第七章 总结

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种氧化钒与硬碳纤维布复合电极材料的制备方法[J]. 高科技纤维与应用 2017(01)

- [2].氧化钒薄膜制备方法专利技术分析[J]. 云南化工 2019(05)

- [3].氧离子注入对氧化钒薄膜电学特性影响的研究[J]. 复旦学报(自然科学版) 2018(02)

- [4].攀钢研发出氧化钒清洁生产技术[J]. 华北国土资源 2015(02)

- [5].低温热氧化处理温度与时间对氧化钒薄膜性能的影响[J]. 功能材料 2009(01)

- [6].退火对氧化钒薄膜成分及热敏性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S2)

- [7].磁控溅射制备的氧化钒的椭偏光谱分析[J]. 半导体光电 2008(06)

- [8].紫外激光改性氧化钒薄膜[J]. 激光与红外 2017(12)

- [9].氧化钒作锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 材料导报 2018(01)

- [10].高调制度光致相变特性氧化钒薄膜太赫兹时域频谱研究[J]. 中国激光 2014(01)

- [11].直流磁控溅射制备氧化钒薄膜[J]. 光学技术 2010(01)

- [12].溅射工艺条件对氧化钒欧姆接触特性的影响[J]. 半导体光电 2009(02)

- [13].攀钢破解氧化钒清洁高效生产技术难题[J]. 中国粉体工业 2013(04)

- [14].攀钢首创氧化钒清洁生产成套技术[J]. 钢铁钒钛 2014(03)

- [15].高压对高功率脉冲磁控放电等离子体注入与沉积氧化钒薄膜的影响[J]. 功能材料 2012(14)

- [16].氧化钒薄膜光伏效应机理分析[J]. 红外 2011(05)

- [17].掺氮氧化钒薄膜的椭偏光谱表征[J]. 电子元件与材料 2011(06)

- [18].氧化钒薄膜成分及价态的深度刻蚀分析[J]. 材料导报 2009(22)

- [19].掺杂氧化钒薄膜的制备及其热光特性[J]. 半导体光电 2008(02)

- [20].溶胶凝胶制备氧化钒薄膜的生长机理及光电特性[J]. 物理学报 2013(05)

- [21].晶粒尺寸对氧化钒薄膜电学与光学相变特性的影响[J]. 材料工程 2011(04)

- [22].对向靶磁控溅射纳米氧化钒薄膜的热氧化处理[J]. 天津大学学报 2009(08)

- [23].光诱导氧化钒薄膜原位太赫兹波调制特性研究[J]. 红外与激光工程 2019(10)

- [24].还原-中和工艺处理氧化钒废水[J]. 冶金动力 2018(04)

- [25].在半导体-金属相变温度附近氧化钒薄膜光学性质的异常变动[J]. 物理学报 2014(10)

- [26].氧氩流量比对溅射氧化钒薄膜结构和光学性能的影响[J]. 表面技术 2013(04)

- [27].热处理时间对氧化钒薄膜相变性能的影响[J]. 半导体光电 2013(05)

- [28].脉冲反应磁控溅射氧化钒薄膜的光谱椭偏研究[J]. 半导体光电 2015(02)

- [29].氧化钒薄膜的微结构及阻变特性研究[J]. 物理学报 2013(04)

- [30].溶胶-凝胶法制备氧化钒薄膜的结构及特性研究[J]. 实验技术与管理 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0344887e91624a07037394f9.html