# 概念设计在建筑土建结构设计中的应用分析张媛媛

合肥水泥研究设计院有限公司安徽合肥230051

摘要：现阶段，我国社会经济水平显著提升，建筑行业发展迅速，在这样的背景下，对其设计质量提出了更高的要求。在此背景下，为了确保建筑结构设计状况良好性，实现对结构概念设计的高效利用，需要了解其在建筑结构设计中的作用，完善其设计方案的同时增加其中的技术含量。文章将对结构概念设计在建筑结构设计中的作用进行阐述，以便为其结构设计效果的增强提供保障，满足现代建筑可持续发展要求。

关键词：概念设计；建筑结构；应用

引言

由于我国近年来在建筑行业取得的较为卓越的进步，使得建筑结构方面也取得了较大的发展，同时人们对建筑设计的要求也逐渐提升。因此为了更好的满足人们对于建筑结构方面的要求，就需要加强对于其概念设计的重视。概念设计的过程中所采用的力学理念为实际建筑结构的设计提供了更加科学的平台，使得后期的结构设计更加符合人们的要求。并且加强对于建筑结构的概念设计还能在一定程度上为结构设计中可能出现的问题提供一定的解决方式，因此对建筑结构进行概念设计是十分关键的。

1结构概念设计概述

在实现对结构概念设计高效利用的过程中，需要了解与之相关的内容。具体包括：（1）所谓的结构概念设计，是指可以保持结构具有良好功能特性的一种设计方法，有利于优化建筑结构性能，增强其实践作用效果，全面提升建筑物应用过程中的服务水平；（2）在结构概念设计的作用下，可通过对构件与结构、建筑与结构之间作用关系的分析，确保建筑结构整体布局合理性，且能通过对针对性强的措施的合理使用，优化建筑结构抗震性能，完善其结构体系；（3）实践中若能加强结构概念设计使用，则有利于完善建筑结构设计方案，并使相关的设计人员有着更加丰富的实践经验，促进现代建筑工程的更好发展。

2概念设计的作用

概念设计在建筑结构设计中发挥着非常重要的作用，主要体现在两个方面：一是可以对计算机设计的缺陷进行有效弥补。信息化背景下，计算机在建筑结构设计中得到了广泛应用，以专业设计软件为依托，设计人员只需要输入相关参数，就能够完成设计工作，而且计算结果有着较高的精度，能够大大缩短设计周期，降低设计人员的工作量。但是这样也使得设计人员对于计算机设计软件产生了较大的依赖性，忽视了自身能力和素质的提升，也无法及时发现设计方案中存在的问题。概念设计可以帮助设计人员全面把握结构设计的内容，对计算机设计中存在的缺陷和问题进行弥补；二是能够对建筑结构设计进行完善。现代建筑在结构方面较传统建筑更加突出，更具个性化，要求设计人员必须深入了解和掌握结构的概念，结合先进设计理念来保证良好设计成果。如果在设计中遇到技术性问题，通过概念设计，可以快速找出问题产生的原因，采取有效的措施对问题进行处理。

3概念设计在建筑结构设计中的应用

3.1建筑抗震设计中的概念设计应用

建筑的设计必须考虑当地的地质灾害因素，地震对于建筑的破坏性是巨大的，建筑的整体结构刚度、配筋数量与地震力的关系是成正比的。从这一关系比例也可以看到，如果增加了建筑结构的配筋数量，也会起到增强地震力的效果。因此建筑结构设计时在针对建筑的抗震进行设计时要充分的考虑这一关系，预设抗震防裂度，通过砼等级与初步指定的尺寸科学计算结构的刚度，在通过结构的刚度来推出地震力，从而进一步得到建筑配筋中的数量。可以说将概念设计应用到建筑的抗震设计中，拓展了建筑结构的设计思路，宏观上指导了建筑结构设计的思想路径，扭转了传统结构设计中思考模式单一的现状。同时，在抗震设计中应用概念设计时，可以在主体与基础之间安置隔震层，并在建筑的顶端安放“反摆”，这种隔震消能的方法就是概念设计的体现之一。

3.2合理选择结构方案及计算简图

建筑结构设计中的概念设计应着眼于合理选择结构方案。设计人员在合理选择结构方案的过程中，首先应当考虑到设计方案的性价比与合理性，及适用范围等设计因素。设计人员在合理选择建筑结构方案的过程中应选择一个经济合理的结构方案，且对该方案的可行性进行必要的分析，使结构概念设计能够在该方案应用过程中体现出来，最终达到建筑结构设计中结构概念设计实践应用水平逐渐提升的目的。同时，由于建筑结构设计中的概念设计离不开计算简图的有效支持，因此，建筑结构设计员应重视计算简图的合理选择，且在自身丰富的实践经验、专业技术资料等要素的支持下，结合建筑结构的实际情况，选择针对性强的计算简图并加以使用，且在结构概念设计的配合作用下，提升建筑结构设计方案潜在价值，优化其抗震性能的同时满足建筑结构设计成本有效控制要求。

3.3基础结构设计中概念设计的应用

整个建筑结构设计过程中，基础结构设计是其重要组成部分，在设计基础结构式，概念设计的应用能够将相对理想的效果发挥出来。由详细的基础结构设计进行表述，在此过程中，其涉及最重要的一个内容即为合理选择基础结构设计方案类型，以不同的基础结构和地质特点为依据，对最为合适、合理、科学的方案进行选择并设计，现阶段我国应用效果相对理想的基础结构类型包括桩地基、箱型基础和筏形基础等。桩基础指的是通过相应的桩基础结构对相应的地基结构进行构建，该类桩基础结构能够尽可能的促进基础结构承载力的提高，就竖直载荷而言，其作用价值较大；箱型基础，现阶段箱型基础结构被广泛应用于建筑工程项目中，其特点以整体性和均匀性为主，从而可以尽可能的将建筑物上方结构形成的载荷向地下传递，以此促进其稳定性的提高。筏形基础，就现阶段规模较大，而且能够产生较多载荷的建筑结构而言，筏形基础结构作用效果更为明显，而且相对理想。

4概念设计在建筑结构设计中应用方面的注意事项

（1）建筑结构设计人员在实践中应充分考虑结构概念设计的应用价值，并对其作用下的建筑结构设计效果进行全面评估，从而为现代建筑结构设计方案的完善积累丰富的实践经验，确保其在实践中的结构设计合理性。同时，针对基于结构概念设计的建筑结构设计过程，需要将相应的控制工作落实到位，保持结构概念设计良好应用价值的同时为日后建筑结构设计工作的有效开展提供参考依据。（2）在运用信息技术进行结构概念设计作用下的建筑结构设计工作时，需要设计人员通过对实践中形势变化的有效分析与信息技术功能特性的充分考虑，将相应的建筑结构设计工作落实到位，并在思想上给予结构概念设计在其设计中的作用发挥足够的重视，促使建筑结构设计的实践经验更加丰富，实现对结构设计问题的有效应对。

结语

综上所述，概念设计不仅仅是简单意义上的概念应用，建筑设计师将概念设计应用到建筑结构中的设计，可以解决建筑结构设计上的一些难题，帮助设计师做出正确的设计预判，对于建筑的抗震设计、设计方案以及电算分析都有非常巨大的作用。设计师在进行结构设计时，要充分的考虑自然因素、技术因素等多项复杂因素，将概念设计应用到结构设计中，从而提高设计的科学性与准确性。

参考文献：

[1]李霞.论建筑结构设计中的概念设计及其优化[J].建材与装饰，2018（31）：91-92.

[2]王瑞彩．当前建筑结构设计中概念设计的应用［J］．商品与质量，2016（26）：272．

[3]龙长沙.概念设计在建筑结构设计中的应用探索[J].绿色环保建材，2018（5）：80.

[4]胡波.建筑结构概念设计课程教学案例库建设与案例教学实践[J].高等建筑教育，2018，27（4）：82-85.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/034d27eacfd124194f0cc336.html