# 建筑工程中关于幕墙施工技术的研究曹林

南京金中建幕墙装饰有限公司江苏南京211500

摘要：近年来，随着中国城市化进程的加快，建筑业在规模和实际应用发展方面都有了很大的提高。建筑工程企业在发展中取得了显着成效，对促进我国城市化发展具有积极作用。本文结合实践经验，就建筑幕墙装饰工程的施工技术进行了分析，并提出了建筑幕墙装饰工程的施工的工艺，以期为我国建筑行业的进一步发展做出帮助。

关键词：建筑工程；幕墙施工技术；要点分析

建筑工程的幕墙建设过程中，要通过相应的施工技术来展开施工，在此过程中，必须要有严格、合理的标准。随着建筑行业的不断发展，当前建筑行业的竞争愈加激烈，要想在激烈的竞争中得以生存并不断发展，就要高度重视技术在施工过程中的合理应用。

一：幕墙概述

虽然幕墙施工技术在我国起步较晚，应用施工技术还不完善，但是相关制造企业在制造工艺上却走在世界前列，生产企业根据幕墙施工技术的实际应用，往往运用玻璃幕墙、石材幕墙、混凝土挂板幕墙等技术手段，通常根据高层建筑的设计特点来使用相应的幕墙施工技术。在这些不同的幕墙施工技术当中，较为相似的是玻璃幕墙和金属幕墙，当玻璃幕墙应用时时常伴随着金属幕墙，玻璃幕墙具备装饰作用，而金属幕墙具备坚硬的支撑作用，这两种幕墙技术相互结合，既可以起到装饰作用也可以提升整体幕墙的质量。另外，玻璃幕墙结合金属幕墙可以共同制作，将二者合一制作成点支撑玻璃和无框支撑玻璃等等不同类型，在这之中有框的幕墙还可细分为半隐框幕墙和明框幕墙。而点支撑玻璃幕墙，无框遮挡从而提升幕墙的透光度。混凝土挂板幕墙则是通过对混凝土表面的艺术创作，通过刻画等艺术手段让混凝土表面有各种不同的艺术图案，从而使利用混凝土制作的幕墙具备一个整体的装饰效果。

二：建筑幕墙施工工艺

1.弹线定位

建筑幕墙施工之前，需要有专业设计人员针对客户需求和实际建筑情况，制作一份切实可行的施工图纸，对相关施工位置、施工方法以及施工流程有详尽的备注，施工人员当严格遵循施工图纸进行施工，保证建筑施工稳步推进。对幕墙位置进行定位是所有施工工艺流程的首要环节，一般由专业弹线定位技术人员来负责，位置确定好之后才可以进行后续施工。定位人员在进行定位时，一定要将建筑物的轴线作为定位的中心，严格遵循相关建筑施工标准来施工，准确弹好骨架位置线，并完成竖向杆件位置的定位。施工人员在实际施工的过程中，要基于当前建筑物的实际情况，遵循建筑主体的水平下，从上往下完成定位，采用水准仪抄平横向节点，这个过程中要注意每层水平线位置要确定好。另外，由于弹线定位是所有工序的首要环节，弹线定位的准确性将会直接影响到后续幕墙工程施工建设，因此施工人员必须严格按照相关要求完成测量工作，严格遵循图纸数据，保证建筑主体工程轴线与测量结果的一致性，避免定位过程中的偏差。若建筑主体轴线与实际测量结果相差较大，施工人员在与专业设计人员充分讨论并征得同意之后，才能适当调整装饰工程轴线。

2.玻璃安装

在对玻璃进行安装时，要最好对玻璃表面的清洁工作，确保玻璃足够清洁后才能够进行安装，安装时，要严格按照相关设计来进行，在对镀膜玻璃进行安装的过程中，一定要充分考虑到热障冷缩现象。镀膜玻璃的镀膜面，应面向室内，只有这样才可以使得玻璃安装的施工质量满足实际要求。在对玻璃进行安装的过程中，一定不能使得玻璃和构件出现直接的接触。此外，要结合的要求，在玻璃和构件的凹槽中留出足够的空隙，并于玻璃下设置弹性定位垫块，以此来确保玻璃安装施工质量。最后，在对玻璃进行安装的过程中，施工人员一定要结合设计内容，于玻璃副框、主框间设置橡胶隔离，之后通过密封胶来将其粘结，从而有效增强其密封性能。

3.安装骨架

在完成测量放线的任务之后，工作人员需要根据数据所形成的纵向分割安装相关竖料，结合设计要求采用不锈钢螺栓安装竖料。在实际安装期间还需遵循从下到上的基本原则，确保侧面结构与正面结构之间可以满足垂直性的要求。若竖料集中安装在某一立面当中，需要保证其处于同一平面。与此同时，安装横料的过程中需要与竖料的安装方式一致，需要注意的是，横料的安装应重视标高之内的横向分格处理，在规定的范围之内严格控制安装偏差。

三：建筑工程玻璃幕墙施工技术要点分析

1.幕墙检查要点

为了保障玻璃幕墙在后期使用中的高质量、高耐久性，相关监管人员要总结幕墙的检查要点并实际运用到实际检查工作中去。玻璃幕墙的检查要点则细分为：第一点是检查玻璃幕墙的实际使用材料，确保所有玻璃幕墙当中的玻璃、结构胶、金属构件等各类材料符合质量标准，而部分中空玻璃通常在工厂当中就整体完成，所以这就需要检查厂家提供的玻璃幕墙总成件的产品质量安全保证书和出厂检测报告，从而保证材料的质量。第二点是检查玻璃幕墙当中玻璃的使用和安全性能是否符合相应标准，例如玻璃的安全性能、遮阳能力、可见光透射比和露点等性能是否达到应用标准，确保玻璃性能符合实际应用。第三点是检查玻璃幕墙当中玻璃的是否按照要求进行打磨处理，避免因打磨不当出现的毛刺或者损伤甚至细小裂缝，防止因后期玻璃幕墙的使用过程中强度加大造成的开裂情况。

2.高层建筑幕墙单元构件的制作和养护

高层建筑工程幕墙施工过程中，通常会采用工厂加工的方式进行幕墙单元构件的加工，在工厂中针对施工所需的构件进行制作。在制作前需要结合现行标准设计依据与要求制订完善的制作方案，准确作好下料工作。与此同时，要求各个专业工作人员相互配合与协调，合理进行机械设备的配合衔接，以便完成幕墙单元各部件的作业任务。在此过程中，还需重视以下几点工作：第一，在各个构件的装配工作中，应当合理地采用硅酮胶材料进行密封处理，在使用材料之前应保证环境的清洁与干燥，在室内温度为18℃左右的环境中开展硅酮胶材料的处理工作，并安排专业的工作人员针对构件表面进行清洗，保证构件清洁才能开展下一次的处理工作。其次，必须针对构件进行合理的维护处理，开展固化的养护工作，预防阳光照射带来的问题，不可以随意翻动或移动构件，保证养护工作的效果。

3.玻璃幕墙材料要点

玻璃幕墙主要使用材料有玻璃、密封材料、型钢和结构胶等等，要想提升幕墙工程质量，必须要保障原材料的质量水准达到国家标准。在材料采购过程中，要选择优质厂家，并且提供材料的合格证书和检测报告。在材料入场前，也要进行抽样检测，出现问题的材料一律不能够使用。玻璃作为幕墙工程中的主题部分，其材料选择要选择辐射低、隔热型材料。辐射低能够在夏季有效抵挡紫外线和红外线，使室内更加凉爽。隔热玻璃能够更好的阻挡热量的传递，减少冬季的室内热量流失。另外，在玻璃幕墙的金属框架结构中要使用断热型材料，金属的导热能力强，加入导热性低的隔热物，能够减少热量损失，并且断热型材料有强度高、热阻大和结构牢固等特点，在隔音防水上也有一定的作用。

结束语：

总的来说建筑幕墙装饰工程的出现以及发展在不对建筑整体功能造成影响的基础之上能够很好地满足人们对整个建筑的美观性要求，在建筑工程建设中具备非常重要的位置。要想进一步做好建筑幕墙装饰工程的施工，就一定要重视其中各个环节的所有细节，充分考虑到施工过程中的所有影响因素，对埋件、面板等进行严格控制，从而实现建筑幕墙装饰工程质量的整体提升。

参考文献

[1]张征.建筑装饰工程中玻璃幕墙施工技术探究[J].建材与装饰，2018（02）：60.

[2]尹晶.建筑装饰工程中单层索结构玻璃幕墙施工技术及质量控制探析[J].中国高新区，2017（04）：118.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/03505c7244d8c5431834b74c.html