# 富氧环境下碳烟还原NO_x的微观反应机理研究

### 论文摘要

柴油机因热循环效率高、燃油经济性好、CO2排放量低而倍受重视。但柴油机尾气中碳烟和NOx造成的环境污染问题也日益突出。由于柴油机机内NOx与碳烟控制存在所谓的trade-off关系,仅通过改进发动机降低NOx和碳烟排放有一定的局限性。利用柴油机尾气中的碳烟还原NOx为N2、同时自身被氧化为CO2,是较理想的同时去除NOx和碳烟的后处理技术。而研究NOx和碳烟微观反应机理,则有助于揭示催化剂催化NOx和碳烟反应的本质,发现催化剂表面反应过程中促进和制约NOx还原、碳烟燃烧的因素,对发展NOx和碳烟互为氧化还原技术有指导意义。本文将BaAl2O4用于催化NOx和碳烟反应的研究,利用程序升温反应（TPR）技术评价了该催化剂在不同反应条件下催化同时去除碳烟和NOx的活性。采用漫反射红外光谱和拉曼光谱,详细地研究了BaAl2O4催化碳烟和NOx反应的微观机理。具体工作如下:（1）制备了La0.8K0.2MnO3和BaAl2O4催化剂,采用XRD、FT-IR、SEM等对制备的催化剂进行物理性能表征。利用TPR技术综合评价和比较了La0.8K0.2MnO3和BaAl2O4的催化性能。结果表明,这两种催化剂催化碳烟和NOx的反应均具有较高的活性,与非催化反应相比,碳烟的起燃温度和最大燃烧温度分别降低了175℃和240℃以上,NOx转化为N2的效率有了很大提高。（2）分析了各种反应条件对催化同时去除碳烟和NOx反应的影响。研究发现,反应气体的空速越低、碳烟和催化剂的质量比越高,越有利于催化反应进行;O2的存在能促进碳烟和NOx的催化反应,当模拟尾气中O2含量由2%增加为5%时,碳烟的起燃温度和最大燃烧温度分别由330℃和405℃降低了大约30℃,在BaAl2O4催化作用下,NOx转化为N2和N2O的效率分别由10.2%和3.5%升至12.1%和3.9%,在La0.8K0.2MnO3催化作用下,由14.52%和6.63%降至11.02%和4.93%。（3）采用漫反射红外光谱,用NH3作为探针分子,分析了BaAl2O4表面的酸性中心,发现BaAl2O4表面同时存在质子酸（Br?nsted酸）和非质子酸（Lewis酸）。分析了不同反应条件下NO、NO2和O2在BaAl2O4表面的动态行为以及它们之间的相互作用。研究表明,NO主要以线性和桥位亚硝酸盐的形态吸附在催化剂表面;除了形成亚硝酸盐外,NO2在催化剂表面还直接形成了单齿硝酸盐、桥位硝酸盐和离子硝酸盐;生成的亚硝酸盐将继续与催化剂表面的吸附氧( O-surf和O 2 ?lattice)或O2反应生成硝酸盐物种,其中O ? surf的氧化能力最强。研究发现,O2除了将NO氧化为NO2外,另外一个重要作用是将亚硝酸盐氧化为硝酸盐,O2的浓度越高越有利于硝酸盐物种形成;高温也有利于形成硝酸盐物种,350℃时（碳烟和NOx以较快速度反应）,硝酸盐物种的形成与吸附时间关系不大。（4）利用拉曼光谱（LRS）分析了碳烟与NO、NO2及O2的反应。发现碳烟用O2或NOx处理后,因与这些气体反应生成C（O）中间体,其非晶质碳渣和SP2碳结构被破坏。研究证明,高温有利于NOx、O2等与碳烟反应,相同温度下反应活性以NO+O2 > O2 > NO的顺序递减。（5）采用漫反射红外光谱原位分析了碳烟和NOx在催化剂BaAl2O4表面的详细反应过程。研究表明,催化剂表面的硝酸盐物种因具有较强的氧化能力,优先与碳烟的部分氧化产物（C（O））发生氧化还原反应,生成的最终产物CO2、N2和N2O从催化剂表面脱附,催化剂获得再生;硝酸盐物种与C（O）中间体的反应在催化同时去除碳烟和NOx的过程中起主要作用,是碳烟和NOx反应的速控步骤,与程序升温反应结果及NOx在催化剂表面动态行为的分析结果相符。研究发现,N2O具有一定的氧化能力,高温下生成的N2O还没有来得及被红外光谱检测到,就已和C（O）反应了。催化剂表面生成硝酸盐物种浓度的多少直接关系到NOx转化为N2的效率,这与催化剂吸附NOx后生成硝酸盐物种的能力有关。（6）利用密度泛函理论（DFT）构建并优化了BaAl2O4、C（O）中间体、NOx在催化剂表面反应的中间产物及反应气体分子模型,利用推广的休克尔分子轨道法（EHMO）计算了各模型的分子轨道。结合分子轨道理论,比较分析了最高占据分子轨道和最低未占分子轨道的能级。结果表明催化剂表面O-surf的活性比O2-lattice强,其表面的亚硝酸盐物种被吸附氧( O-surf、O2-lattice)或O2氧化为硝酸盐物种。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号表

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 柴油机的主要排放物及其危害

- 1.2.1 氮氧化物的危害及形成机理

- 1.2.2 颗粒物的危害及形成机理

- 1.3 柴油机排放法规

- x和碳烟的研究进展'>1.4 催化同时去除NOx和碳烟的研究进展

- x 和碳烟技术的研究进展'>1.4.1 催化同时去除NOx和碳烟技术的研究进展

- x 和碳烟反应机理的研究进展'>1.4.2 催化同时去除NOx和碳烟反应机理的研究进展

- 1.5 本课题的研究意义、内容及方法

- 参考文献

- 第二章 实验装置及原理

- 2.1 引言

- 2.2 催化剂的物理性能表征

- 2.2.1 X－射线衍射分析

- 2.2.2 傅立叶变换红外光谱分析

- 2.2.3 扫描电子显微镜分析

- 2.3 催化剂的化学性能评价－程序升温反应技术

- 2.4 催化剂的微观反应机理研究

- 2.4.1 漫反射红外光谱分析技术

- 2.4.2 拉曼光谱分析技术

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 第三章 催化剂的制备及性能评价

- 3.1 引言

- 0.8K0.2MNO3 的制备及性能评价'>3.2 LA0.8K0.2MNO3的制备及性能评价

- 0.8K0.2MnO3 的制备'>3.2.1 La0.8K0.2MnO3的制备

- 0.8K0.2MnO3 的物理性能表征'>3.2.2 La0.8K0.2MnO3的物理性能表征

- 0.8K0.2MnO3 的化学性能评价'>3.2.3 La0.8K0.2MnO3的化学性能评价

- 2O4 的制备及性能评价'>3.3 BAAL2O4的制备及性能评价

- 2O4 的制备'>3.3.1 BaAl2O4的制备

- 2O4 的物理性能表征'>3.3.2 BaAl2O4的物理性能表征

- 2O4 的化学性能评价'>3.3.3 BaAl2O4的化学性能评价

- 0.8K0.2MNO3 和BAAL204 催化碳烟和NOX反应性能比较'>3.4 LA0.8K0.2MNO3 和BAAL204 催化碳烟和NOX反应性能比较

- 3.5 本章小结

- 参考文献

- X在BAAL204表面微观反应行为研究'>第四章 NOX在BAAL204表面微观反应行为研究

- 4.1 引言

- 204 表面酸性测定'>4.2 BAAL204表面酸性测定

- 4.3 实验用气体的气相漫反射分析

- 4.4 不同条件下NO 在BAAL204 表面的吸附状态

- 2O4表面NO（ad）在He 中的变化'>4.4.1 BaAl2O4表面NO（ad）在He 中的变化

- 2O4表面NO（ad）在NO（0.5%）/He 中的变化'>4.4.2 BaAl2O4表面NO（ad）在NO（0.5%）/He 中的变化

- 2O4表面NO（ad）在O2（5%）/He 中的变化'>4.4.3 BaAl2O4表面NO（ad）在O2（5%）/He 中的变化

- 2O4表面NO（ad）与O2（ad）的反应'>4.4.4 BaAl2O4表面NO（ad）与O2（ad）的反应

- 2在BAAL2O4 表面的共吸附行为'>4.5 NO+O2在BAAL2O4表面的共吸附行为

- 2O4表面共吸附NO+O2 后在He 中的变化'>4.5.1 BaAl2O4表面共吸附NO+O2 后在He 中的变化

- 2O4表面共吸附NO+O2后在NO（0.5%）/O2（5%）中的变'>4.5.2 BaAl2O4表面共吸附NO+O2后在NO（0.5%）/O2（5%）中的变

- 2在BAAL2O4 表面共吸附的影响'>4.6 氧含量对NO+O2在BAAL2O4表面共吸附的影响

- 2在BAAL2O4 表面共吸附的影响'>4.7 时间对NO+O2在BAAL2O4表面共吸附的影响

- x在BAAL2O4 表面的微观反应'>4.8 NOx在BAAL2O4表面的微观反应

- 4.9 本章小结

- 参考文献

- 2O4催化碳烟还原NOx反应机理的研究'>第五章 BAAL2O4催化碳烟还原NOx反应机理的研究

- 5.1 引言

- 2、NO 和NO2 与碳烟的反应'>5.2 RAMAN 分析O2、NO 和NO2与碳烟的反应

- 5.2.1 试验方法

- 5.2.2 结果分析

- 2在BAAL2O4 表面的吸附'>5.3 CO2在BAAL2O4表面的吸附

- 5.3.1 试验方法

- 5.3.2 结果分析

- x在BAAL2O4 表面原位反应的研究'>5.4 碳烟与NOx在BAAL2O4表面原位反应的研究

- 5.4.1 试验样品的制备

- 2（ad）在BaAl2O4 表面的反应'>5.4.2 碳烟与NO2（ad）在BaAl2O4表面的反应

- （ad）在BaAl2O4 表面的反应'>5.4.3 碳烟与NO（ad）在BaAl2O4表面的反应

- 2与碳烟在BaAl2O4 表面的反应'>5.4.4 NO+O2与碳烟在BaAl2O4表面的反应

- 2含量对碳烟与NOx 反应的影响'>5.4.5 O2含量对碳烟与NOx反应的影响

- 5.4.6 速控步骤的确定

- x在催化剂表面的微观反应机理'>5.5 碳烟和NOx在催化剂表面的微观反应机理

- 5.6 本章小结

- 参考文献

- 第六章 分子模型及轨道模拟计算

- 6.1 引言

- 6.2 EHMO 计算原理

- 6.3 计算条件

- 2O4 晶体'>6.4 构建BAAL2O4晶体

- 6.5 构建、优化分子模型及分子轨道计算

- 6.6 本章小结

- 参考文献

- 第七章 全文总结和工作展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 工作展望

- 创新点说明

- 无机物种的红外特征吸收峰附录

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0360ce957bf8feaaa7cf7a91.html