# LNG船火险分析与消防系统研究

### 论文摘要

随着我国天然气需求量的快速增长,开往我国港口的液化天然气(LNG)船数量和往来次数大大增加。运输数量的不断增加使得液化天然气意外泄漏进而引发火灾、甚至爆炸的可能性也随之增加。本文主要对LNG船因泄漏而引发的火险状况进行了分析,同时根据LNG船的特点进行了消防系统研究。首先,根据流体力学的相关原理,分别对发生在海平面以上及水下时LNG船的泄漏过程进行了动力学建模,得出了LNG船泄漏量、出流速度及泄漏质量流量与船体裂口位置的相关方程。针对裂口在海面以上的情况,根据一个算例对所建立的泄漏模型进行了验证分析,结果表明基于平均泄漏速率所得到的泄漏时间是比较准确的。对发生泄漏的LNG船进行了火灾及爆炸危险性分析,基于实心火焰模型建立了发生池火灾时的热辐射方程,同时给出了火焰表面辐射率、大气透射率及火焰与辐射接收对象间的几何系数等参数的表达式,为LNG船消防系统方案的确定以及火险评估提供了一定依据。根据国内相应的消防标准规范,参考国外的先进经验,对LNG船的消防系统进行了方案设计。针对LNG船的一些特殊危险性,得出了以火气监测系统(FGS)作为LNG船泄漏与火灾探测报警系统,以消防冷却水系统、细水雾灭火系统、高倍数泡沫灭火系统、化学干粉灭火系统和移动灭火器等为灭火系统的整体消防方案；同时根据LNG火灾的特点,给出了LNG船正确有效的消防步骤以及因LNG泄漏所酿成火灾的扑救方法。结合传统火灾探测报警系统,对LNG船的泄漏与火灾探测报警系统进行了方案设计,给出了火气控制器、可寻址报警系统以及现场的火气探测设备选配方案。对国外某公司所做的关于高倍数泡沫控制LNG火灾效力的试验进行了分析,结合试验结果,对高倍泡沫灭火系统进行了设计；对干粉灭火系统进行了分析,同时对高倍泡沫灭火系统与干粉灭火系统的联用进行了分析,为有效扑救因LNG泄漏而引发的火灾提供了参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.2 LNG船及其相关事故情况

- 1.2.1 LNG船及其分类

- 1.2.2 LNG船相关事故情况

- 1.3 船舶安全与消防研究的国内外现状

- 1.3.1 船舶火灾研究的现状

- 1.3.2 LNG火灾的控制与消防

- 1.4 论文主要完成的工作

- 第2章 LNG船泄漏建模与火灾危险性分析

- 2.1 引言

- 2.2 泄漏过程的流体力学建模与分析

- 2.2.1 裂口处在海平面以上时泄漏模型

- 2.2.2 裂口在水下的泄漏模型建模与分析

- 2.2.3 液面以上泄漏算例

- 2.3 泄漏形成的LNG液池在海面上的扩散、蒸发模型

- 2.3.1 液池扩散模型

- 2.3.2 液池蒸发模型

- 2.3.3 LNG重气云扩散模型

- 2.4 LNG船火灾危险性分析

- 2.4.1 LNG船的火灾危险性

- 2.4.2 LNG船的爆炸危险性

- 2.4.3 发生池火灾时火焰的参数及热辐射

- 2.5 本章小结

- 第3章 LNG船消防系统的方案研究

- 3.1 引言

- 3.2 适用的消防标准规范

- 3.3 常用船舶消防系统

- 3.3.1 火灾探测报警系统

- 3.3.2 常用船舶固定灭火系统

- 3.4 常用消防系统对LNG船的适用性选择与分析

- 3.4.1 泄漏与火灾探测报警系统

- 3.4.2 LNG船灭火系统选择与方案设计

- 3.4.3 LNG船火灾消防步骤与扑救方法

- 3.5 本章小结

- 第4章 LNG船泄漏与火灾探测报警系统设计

- 4.1 引言

- 4.2 船舶火灾探测报警系统

- 4.2.1 火灾探测器的分类及原理

- 4.2.2 现场探测器的布置

- 4.3 LNG船泄漏与火灾探测报警系统方案设计

- 4.3.1 LNG船自动控制系统

- 4.3.2 LNG船泄漏与火灾探测报警系统方案设计

- 4.3.3 现场火气探测设备的选配方案

- 4.4 火灾区域的划分

- 4.5 本章小结

- 第5章 LNG船灭火系统联用分析

- 5.1 引言

- 5.2 高倍泡沫灭火系统在LNG船上的应用研究

- 5.2.1 高倍泡沫灭火系统在控制LNG液池火灾的相关试验

- 5.2.2 高倍泡沫灭火系统在LNG船上的应用

- 5.3 化学干粉灭火系统在LNG船上的应用

- 5.3.1 干粉灭火剂的选择

- 5.3.2 LNG船干粉灭火系统

- 5.4 高倍泡沫、化学干粉灭火系统联用分析

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].操作参数对LNG罐式集装箱最佳初始充满率的影响[J]. 低温工程 2019(06)

- [2].LNG接收站高低压火炬系统集中布置的设计[J]. 油气储运 2019(12)

- [3].焦炉煤气制LNG废气产生及防治分析[J]. 设备管理与维修 2020(01)

- [4].无损存储中LNG储罐气相空间动态过程分析[J]. 广州航海学院学报 2019(04)

- [5].LNG接收站设备检修技术规程企业标准编制要点的探讨[J]. 化工管理 2020(02)

- [6].大型LNG船双轴系非平行布置设计[J]. 造船技术 2019(06)

- [7].再液化及蒸汽处理系统在大型LNG船上的应用[J]. 造船技术 2019(06)

- [8].缸内液喷LNG/柴油双燃料发动机燃烧特性[J]. 船舶工程 2019(12)

- [9].LNG罐式集装箱规模化海陆联运需突破环节分析[J]. 冶金管理 2019(23)

- [10].低压LNG管道气压试验技术及工程实践[J]. 石油和化工设备 2020(02)

- [11].LNG储罐预冷常见问题与解决途径[J]. 煤气与热力 2020(02)

- [12].大型LNG储罐预冷分析模型与工程应用研究[J]. 化工管理 2020(07)

- [13].大型LNG储罐安全性分析与控制措施[J]. 化工管理 2020(07)

- [14].螺杆压缩机在焦炉煤气制LNG工艺上的应用[J]. 设备管理与维修 2020(03)

- [15].船舶LNG加注的市场前景及发展建议[J]. 中外企业家 2020(12)

- [16].重型牵引车LNG发动机供气系统设计[J]. 汽车零部件 2020(03)

- [17].LNG储罐水压试验与监测分析[J]. 建材与装饰 2020(10)

- [18].LNG站扩建工程配电线路优化设计与节能措施分析[J]. 上海煤气 2020(02)

- [19].LNG槽罐车泄漏-燃烧耦合演化特性分析[J]. 中国安全科学学报 2020(01)

- [20].浅谈提高LNG液化工厂液化率的方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(05)

- [21].液化天然气(LNG)产业面临的机遇与挑战[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [22].LNG外罐预应力损失的计算方法[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [23].LNG加气站与LNG气化站合建的研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(02)

- [24].LNG槽车公路横向稳定性研究现状[J]. 化工装备技术 2020(02)

- [25].LNG低压泵噪声原因及控制措施分析[J]. 石油和化工设备 2020(05)

- [26].LNG储罐液位及泄放设计[J]. 山东化工 2020(07)

- [27].防冻堵的船用绕管式LNG气化器设计[J]. 制冷学报 2020(03)

- [28].LNG槽车通行斜拉桥火灾风险评价[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(02)

- [29].超大型集装箱船的B型LNG燃料舱结构强度分析[J]. 舰船科学技术 2020(09)

- [30].LNG接收站海水提升泵故障停车原因分析及对策[J]. 炼油技术与工程 2020(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/036a785f226bc343d573ba61.html