# 含随机缺陷三维编织复合材料有效性能研究

### 论文摘要

三维编织复合材料具有比普通层合板复合材料更为优良的力学性能，如抗剪切和抗损伤等。自产生以来在国防领域和社会生活中得到非常广泛的应用，应用的广泛促进了各国的研究人员投入大量精力去研究三维编织复合材料。尽管如此三维编织复合材料还有很多问题值得研究。本文针对一种三维编织复合材料提取该材料的单胞模型，建立有限元模型，应用基于非均匀单元有限元法计算了该单胞的有效力学性能。本文研究了一种含随机缺陷的三维编织材料的有效力学性能。本文首先提取了该三维编织复合材料的单胞模型，并采用基于非均匀单元的有限元方法计算了该材料单胞的模量和泊松比等有效力学性能参数，并与用相同方法得出的不含缺陷情况的编织材料的有效力学性能进行了比较。结果表明，本文采用的方法对于具有复杂材料分布特征且含有缺陷的三维编织复合材料的力学性能分析非常有效。数值计算结果说明，三维编织材料中的缺陷使得材料整体的力学属性有一定的降低，但是缺陷对各有效力学属性分量的影响程度不同。本文还研究三维编织复合材料组分材料的随机性对整体材料有效力学性能的影响，按照实验的统计结果对组分材料的材料属性进行随机取样，计算各个样本的整体材料的有效力学性能，研究它们的规律。对于孔隙的随机性，本文在缺陷体积分数不变的情况下，研究考察了孔隙缺陷随机性对整体材料有效力学性能的影响。这两部分都是对三维编织材料随机性敏感性的研究。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 三维编织复合材料有效力学性能理论研究

- 1.2.2 三维编织复合材料试验研究

- 1.2.3 三维编织复合材料有限元研究

- 1.2.4 三维编织复合材料强度理论研究

- 1.3 主要研究内容

- 第2章 基于非均匀单元的有限元法

- 2.1 引言

- 2.2 非均匀单元的理论推导

- 2.2.1 应变应力变换矩阵

- 2.2.2 积分点处的实际弹性材料属性

- 2.2.3 单元刚度矩阵和单元节点载荷矩阵

- 2.3 本章小节

- 第3章 单胞模型建立及有限元实现

- 3.1 三维编织复合材料几何单胞模型建立

- 3.1.1 三维编织复合材料结构形貌

- 3.1.2 三维编织复合材料单胞模型提取

- 3.2 单胞有限元模型

- 3.3 有限元数值计算

- 3.3.1 三维编织复合材料单胞有限元计算方案及计算流程

- 3.3.2 计算中随机分布缺陷的模拟

- 3.4 本章小节

- 第4章 有效力学属性计算

- 4.1 有效力学属性计算方法及方案

- 4.1.1 有效力学属性计算方法

- 4.1.2 有效力学属性计算方案

- 4.2 有效力学属性各个分量的计算

- 4.2.1 单胞X 方向单向拉伸情况

- 4.2.2 单胞Z 方向单向拉伸情况

- 4.2.3 Z X 面内剪切情况分析

- 4.3 有效力学属性结果汇总以及不含缺陷的结果对比

- 4.4 本章小节

- 第5章 有效力学属性随机敏感性研究

- 5.1 三维编织复合材料组份材料属性随机性影响

- 5.1.1 纤维束材料属性的随机性对材料整体的影响

- 5.1.2 基体材料属性的随机性对材料整体的影响

- 5.1.3 界面层材料属性的随机性对材料整体的影响

- 5.1.4 各组分材料同时随机变化对整体材料属性的影响

- 5.2 孔隙的随机性对材料整体的影响

- 5.2.1 孔隙直径均值变化

- 5.2.2 直径标准差变化

- 5.3 本章小节

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].硅橡胶/氟橡胶并用胶的制备及力学性能[J]. 高分子通报 2017(09)

- [2].城市生活垃圾的力学性能测试探讨[J]. 高考 2016(27)

- [3].当前力学性能测试技术发展概况[J]. 科学家 2017(11)

- [4].钨合金的高温力学性能及断裂机制研究[J]. 粉末冶金工业 2020(04)

- [5].分析汽车底盘动力学性能主观评价[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2017(05)

- [6].高力学性能凝胶的研究进展[J]. 广东化工 2016(10)

- [7].小麦茎秆力学性能的国内外研究[J]. 中国农机化学报 2014(06)

- [8].轻质复合材料夹芯结构设计及力学性能最新进展[J]. 宇航学报 2020(06)

- [9].连铸坯裂纹与钢的高温力学性能的研究与实践[J]. 中国金属通报 2018(06)

- [10].高温力学性能改善的铝合金复合材料[J]. 铝加工 2020(01)

- [11].钢铁材料常用力学性能之间的关系特点与比例[J]. 包头职业技术学院学报 2020(01)

- [12].紫外辅助缠绕玻璃纤维增强树脂基复合材料的制备和力学性能研究（英文）[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 2020(03)

- [13].圆锥破碎机力学性能研究[J]. 现代制造技术与装备 2017(09)

- [14].正火工艺对T10钢组织和力学性能的影响[J]. 内江科技 2016(07)

- [15].镧含量对钼镧合金厚板的高温力学性能的影响[J]. 中国钨业 2015(04)

- [16].复合材料的力学性能[J]. 玻璃钢 2013(03)

- [17].焊接所致力学性能不均匀性对卷管法安装管道完整性影响[J]. 海洋工程 2020(02)

- [18].石英立体织物/酚醛复合材料高温力学性能模型研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2018(11)

- [19].孔隙率对复合材料单向板横向力学性能的影响[J]. 玻璃钢/复合材料 2017(06)

- [20].建筑用高强耐火钢组织和力学性能研究[J]. 热加工工艺 2016(10)

- [21].活性粉末混凝土力学性能研究现状[J]. 混凝土 2013(12)

- [22].温度对碳纤维增强复合材料力学性能的影响[J]. 承德石油高等专科学校学报 2014(03)

- [23].高低温老化对碳纤维增强复合材料层间力学性能的影响[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(04)

- [24].不同温湿度下几种软包装膜力学性能的研究[J]. 中国塑料 2019(03)

- [25].聚丙烯纤维混凝土高温后的残余力学性能[J]. 消防科学与技术 2019(07)

- [26].力学性能层面上的结构真实性及其在建筑中的体现[J]. 建筑师 2017(03)

- [27].地铁管片的力学性能及抗渗性试验方法的探讨[J]. 门窗 2018(01)

- [28].基于有限元分析的桥梁承台力学性能研究[J]. 四川建材 2018(02)

- [29].优化B+级铸钢力学性能的工艺实践[J]. 铸造 2013(06)

- [30].泡沫铝复合材料压缩力学性能的试验研究[J]. 广东建材 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/036b11e62019d986bc4acdfb.html