# 嵌锁密实型水泥混凝土配合比设计方法研究

### 论文摘要

水泥混凝土广泛应用于基础建设各个领域,随着经济发展、科技进步,人们对其使用品质要求越来越高。现行混凝土配合比设计方法设计的混凝土以悬浮密实型结构为主,易在集料与水泥石粘结处发生破坏,且尚未充分发挥粗集料的作用。为此,本研究在体积法和干涉理论的基础上,提出了粗集料嵌锁骨架结构与嵌锁密实型水泥混凝土概念,并对其工作性、强度特性及其设计方法开展了系统研究,以期节约成本,提高混凝土性能,具有重要工程实用价值。粗集料嵌锁骨架结构是指骨架颗粒与填充颗粒之间充分嵌锁、紧密排列、不干涉或少干涉,使其达到合理密实状态时形成一个多级空间骨架结构;在此基础上,利用砂填充粗集料振实剩余空隙,再用水泥净浆润滑和填充粗集料与砂的混合料的剩余空隙,形成嵌锁密实型水泥混凝土。粗集料振动填充试验表明,采用粒径具有或接近1/2倍关系的颗粒填充骨架颗粒可以形成嵌锁骨架结构,其临界状态为混合料振实剩余空隙率变化曲线的第一波谷值,最佳集料填充比约为40%。据此提出了粗集料嵌锁骨架结构级配设计方法,并编制了粗集料嵌锁骨架结构设计软件QSGJ-V1.0。工作性试验得出,水灰比、填充比与坍落度基本呈正比递增关系,砂率与坍落度关系则随着水灰比的增大由上凸抛物线逐步过渡为波动递减曲线。强度试验表明,水灰比、填充比、砂率与强度基本呈反比递减关系。在不同砂率下,分别回归水灰比、填充比与坍落度和强度的关系公式,以及7d抗压强度与28d抗压强度、抗压强度与抗弯拉强度的计算公式。综合研究成果,提出了嵌锁密实型混凝土配合比设计方法,并与现行设计方法对比表明,同等强度、工作性要求下,嵌锁密实型水泥混凝土比现行设计方法确定的混凝土的经济性更好,且设计方法可操作性强,简便实用,可以直接应用于工程实际。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 国内外研究概况

- 1.3 主要研究内容与技术路线

- 第二章 原材料与试验方法

- 2.1 原材料

- 2.2 试验方法

- 第三章 粗集料嵌锁骨架结构研究

- 3.1 水泥混凝土的强度构成与级配组成

- 3.2 粗集料嵌锁结构振动填充试验分析

- 3.3 不同粒径规格混料验证

- 3.4 粗集料嵌锁骨架结构级配组成设计方法

- 3.5 本章小结

- 第四章 嵌锁密实型混凝土工作性研究

- 4.1 混凝土工作性影响因素

- 4.2 水灰比对工作性的影响分析

- 4.3 砂率对工作性的影响分析

- 4.4 填充比对工作性的影响分析

- 4.5 嵌锁密实型混凝土工作性计算公式

- 4.6 本章小结

- 第五章 嵌锁密实型混凝土强度特性研究

- 5.1 混凝土强度及其影响因素

- 5.2 嵌锁密实型混凝土抗压强度试验分析

- 5.3 抗压强度计算公式

- 5.4 抗压强度与抗弯拉强度关系

- 5.5 本章小结

- 第六章 嵌锁密实型水泥混凝土配合比设计方法

- 6.1 设计步骤

- 6.2 设计示例

- 6.3 本章小结

- 第七章 结论

- 7.1 主要结论

- 7.2 建议

- 参考文献

- 硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].土工格栅嵌锁力的理论计算方法探讨[J]. 土工基础 2012(02)

- [2].高强嵌锁块挡墙结构内力稳定分析[J]. 江苏水利 2020(07)

- [3].粗集料嵌锁型高性能混凝土的研究[J]. 武汉理工大学学报 2011(12)

- [4].嵌锁密实水泥混凝土及其工作性[J]. 山西建筑 2010(22)

- [5].嵌锁块路面受力特性研究[J]. 中外公路 2016(03)

- [6].嵌锁块路面受力特性与设计方法[J]. 交通运输工程学报 2015(04)

- [7].沥青混合料嵌锁骨架实验分析[J]. 西部交通科技 2008(03)

- [8].嵌锁密实混凝土强度研究[J]. 混凝土 2011(02)

- [9].嵌锁密实混凝土工作性研究[J]. 南昌工程学院学报 2010(04)

- [10].粗骨料嵌锁型混凝土研究进展综述[J]. 混凝土 2014(01)

- [11].水泥混凝土路面接缝集料嵌锁作用的研究现状及前景[J]. 中国西部科技 2008(21)

- [12].嵌锁密实型水泥混凝土粗集料级配振动分析[J]. 混凝土 2008(03)

- [13].复合材料胶接维修中的机械嵌锁理论研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(08)

- [14].普通水泥混凝土路面嵌锁型缩缝传荷能力计算分析[J]. 中外公路 2011(02)

- [15].商性能水泥混凝土路面接缝集料嵌锁作用试验研究[J]. 中国西部科技 2008(22)

- [16].基于弯曲应变能的橡胶粉嵌锁密实混凝土性能评价[J]. 中外公路 2016(02)

- [17].投料搅拌工艺对嵌锁密实水泥混凝土性能的影响分析[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2015(02)

- [18].嵌锁密实混凝土坍落度影响因素试验研究[J]. 常州工学院学报 2010(04)

- [19].橡胶粉对嵌锁密实水泥混凝土强度特性的影响分析[J]. 材料导报 2014(22)

- [20].嵌锁密实水泥混凝土的强度特性试验[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [21].骨料嵌锁型混凝土的研究与展望[J]. 广东建材 2019(09)

- [22].集料嵌锁型碾压混凝土刚性基层材料工程实验研究[J]. 国外建材科技 2008(06)

- [23].橡胶粉嵌锁密实水泥混凝土抗弯拉强度的影响分析[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2015(09)

- [24].冷补沥青混合料嵌锁骨架级配及其性能研究[J]. 中外公路 2018(01)

- [25].羊足碾压坑层间嵌锁施工技术研究[J]. 交通科学与工程 2012(01)

- [26].对路面基层填隙碎石的施工技术探讨[J]. 门窗 2012(09)

- [27].水泥混凝土粗集料嵌锁密实结构试验分析[J]. 中外公路 2008(06)

- [28].公路路面基层填隙碎石的施工技术分析[J]. 民营科技 2012(02)

- [29].嵌锁密实水泥混凝土粗集料级配组成设计方法[J]. 交通运输工程学报 2011(05)

- [30].两项新挡土护坡技术得以广泛应用[J]. 特种结构 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/036c433bb5dae5be0e088734.html