# 复杂空心铝型材平面分流组合模CAD系统实用化研究

### 论文摘要

平面分流组合模CAD系统作为铝型材挤压模具专业设计模块,可以简化模具的设计流程,减少重复性建模次数,从而显著缩短模具设计周期,已经成为了铝型材挤压领域的一个研究热点。目前,平面分流组合模CAD系统仍处于理论向实用化过渡的阶段,本文围绕平面分流组合模CAD系统的实用化进行了较为深入的研究。结合《铝型材挤压模具设计、制造、使用及维修》和有关铝型材挤压模具设计公司的实际生产经验,研究了平面分流组合模的设计流程和关键技术,运用反推分析法,从模具结构向工艺参数反推,确定了设计流程中的关键点并使其模块化,构建了平面分流组合模CAD系统总体框架；具体分析了模具结构的实体建模方法,提出了各个模块的具体设计思路,为实现平面分流组合模CAD系统的实用化奠定了理论基础。基于UG的二次开发语言UG/Open API和UG/Open Grip,采用逐步建模的思路,对平面分流组合模CAD系统的各个模块进行开发,实现了挤压工艺参数自动计算,模具外形尺寸的标准化、系列化,分流孔大小、形状、数目及其分布的任意建模,分流桥最小厚度计算,多孔型材模芯、模孔设计,焊合室、空刀成形设计以及引流槽模块、挡块模块的创建。在挤压工艺参数模块中,建立了挤压机数据库,并实现了挤压工艺参数的自动计算,通过校核挤压比和型材外接圆直径,对所选的挤压机进行验证并给用户提出合理建议,为后续的模具结构设计提供了一定参考；分流桥设计模块可对模具强度进行校核,并可给用户提出分流桥厚度设计的合理建议。模具外形尺寸模块对比分析了UG的三种标准件数据库的创建方法—参数化设计、部件族设计以及UF对象设计,特别强调了UG的对象问题,部件对象通常用于部件之间的操作(装配设计),参数化设计主要应用于部件创建,而UF对象通常用于直接建模,属于部件内操作,可以直接进行布尔运算,因而UF对象法创建的模具外形标准件数据库满足了平面分流组合模的逐步建模要求。分流孔设计模块采用单分流孔逐步设计的思路,创建了三边形分流孔和四边形分流孔。首先,通过单分流孔平均面积计算,为分流孔大小的设计提供一定的参考。然后,对UG的基本线段创建、坐标系转换、拉伸以及倒圆功能进行集成,实现了任意型材分流孔的设计；对UG的选线、拉伸功能进行集成,实现了任意形状焊合室的设计,同时,在对话框中给出了焊合室高度选择参考,便于焊合室的直接创建；对UG的选线、缩放以及拉伸功能进行集成,在对话框中设定线膨胀系数,可以直接完成任意型材模具的模芯模孔设计。开发了平面分流组合模CAD系统,初步实现了任意空心型材的平面分流组合模设计。该系统有以下几个特点：(1)平面分流组合模CAD系统的实用性较强,可以针对任意空心型材进行平面分流组合模设计；(2)基于知识经验的设计,人机交互下实现知识熔接,可初步实现了平面分流组合模智能设计；(3)针对平面分流组合模各模具结构的建模特点,对UG本身的各项功能进行集成,将知识经验进行封装,让不同技术水平的用户都可以快速设计模具,可缩短模具设计时间。采用本文开发的铝型材挤压模具CAD系统设计的一个高速列车侧壁板型材挤压模具,建立了基于ALE算法的HyperXtrude软件的挤压过程数值模拟分析模型,并对铝型材挤压过程进行数值模拟。通过分析挤压过程中金属的速度分布、型材的应力分布以及温度场分布情况,优化了模具结构,减少了试模修模的次数,缩短了模具设计制造周期,对实际生产提供了理论指导。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 空心铝型材平面分流组合模CAD技术的研究现状

- 1.3 空心铝型材平面分流组合模CAD技术研究存在的问题

- 1.4 本文的选题意义及主要研究内容

- 第二章 复杂空心铝型材平面分流组合模CAD系统总体设计

- 2.1 引言

- 2.2 平面分流组合模CAD系统总体框架设计

- 2.2.1 平面分流组合模的设计基础

- 2.2.2 平面分流组合模CAD系统总体设计思路

- 2.3 平面分流组合模CAD系统子模块设计

- 2.3.1 UG二次开发概述

- 2.3.2 平面分流组合模CAD系统子模块设计思路

- 2.4 CAD/CAE集成思路

- 2.5 本章小结

- 第三章 复杂空心铝型材平面分流组合模CAD系统的开发

- 3.1 引言

- 3.2 用户界面开发

- 3.2.1 理论基础概述

- 3.2.2 菜单设计

- 3.3 模具工艺设计模块的开发

- 3.4 模具结构设计模块的开发

- 3.4.1 模具外形尺寸设计（标准件数据库）

- 3.4.2 分流孔设计

- 3.4.3 分流桥设计

- 3.4.4 焊合室设计

- 3.4.5 模芯及模孔设计

- 3.4.6 空刀设计

- 3.4.7 引流槽设计

- 3.4.8 挡块设计

- 3.5 本章小结

- 第四章 复杂空心铝型材挤压模具实例设计

- 4.1 引言

- 4.2 具体实例设计

- 4.2.1 实例一

- 4.2.2 实例二

- 4.2.3 实例三

- 4.3 本章小结

- 第五章 复杂空心铝型材挤压过程模拟及模具优化

- 5.1 引言

- 5.2 常用流体运动描述方法

- 5.3 分析模型及工艺参数

- 5.3.1 分析模型

- 5.3.2 工艺参数

- 5.3.3 摩擦类型

- 5.4 初始模具挤压过程模拟

- 5.5 模具结构优化

- 5.5.1 第一次模具优化及模拟结果分析

- 5.5.2 第二次模具优化及模拟结果分析

- 5.6 模拟结果与讨论

- 5.6.1 流动分析

- 5.6.2 温度分析

- 5.6.3 模具强度分析

- 5.7 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].基于三维激光扫描技术测量叶片腹板合模间隙尺寸[J]. 复合材料科学与工程 2020(11)

- [2].基于插值控制器的全自动可扩展合模线抛光设备应用实践[J]. 中国设备工程 2020(07)

- [3].注塑机合模过程液压冲击与振动测试分析[J]. 机床与液压 2020(14)

- [4].枪弹弹壳挤盂组合模新型设计与研究[J]. 兵工自动化 2016(02)

- [5].合模速度对曲肘合模系统振动频谱特性的影响[J]. 现代塑料加工应用 2015(05)

- [6].合模机机架顶部钢板厚度对其精度的影响分析[J]. 宁波大学学报(理工版) 2008(01)

- [7].合模机机架的有限元分析[J]. 轻工机械 2008(02)

- [8].肘杆式注塑机合模机构合模点配置方法研究[J]. 塑料工业 2008(06)

- [9].图解法在合模装置设计中的应用[J]. 机械管理开发 2009(03)

- [10].肘杆式注塑机合模回路的压力补偿仿真分析[J]. 塑料 2017(03)

- [11].浅谈汽车压合模工艺和常见问题对策[J]. 模具制造 2012(08)

- [12].压铸机新型直压合模装置的研制与分析[J]. 特种铸造及有色合金 2011(01)

- [13].半球形硬质合金制品组合模设计[J]. 模具工业 2008(08)

- [14].浅谈注塑机合模装置主要构件的有限元分析及优化设计[J]. 橡塑技术与装备 2016(12)

- [15].高精度多工位转盘合模机技术研究[J]. 科技展望 2016(15)

- [16].旋转式吹瓶机开合模凸轮槽优化研究[J]. 轻工机械 2020(04)

- [17].基于ADAMS的微结构注塑机合模系统的仿真分析[J]. 塑料 2016(06)

- [18].橡胶机的开合模及托制品结构[J]. 橡塑技术与装备 2014(17)

- [19].浪形保持架特殊铆合模的设计及工艺改进[J]. 哈尔滨轴承 2011(02)

- [20].注塑机合模装置动态响应及疲劳分析[J]. 五邑大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [21].大型注塑机合模部件自动化装配设计[J]. 金属加工(冷加工) 2020(08)

- [22].编者语[J]. 模具制造 2013(10)

- [23].基于AMESim注塑机快速合模系统的建模仿真及节能研究[J]. 机电工程技术 2011(11)

- [24].双色注塑机开合模液压动态稳定性的研究[J]. 中国塑料 2017(10)

- [25].注塑机合模装置连杆过渡结构设计分析[J]. 机电工程 2014(10)

- [26].开关触片座冲压注射组合模设计[J]. 模具工业 2008(02)

- [27].阶梯式凸模分流组合模设计[J]. 模具制造 2008(04)

- [28].注塑机合模装置连杆机构的运动特性分析[J]. 企业科技与发展 2014(13)

- [29].分类式方矩管组合模辊[J]. 焊管 2010(01)

- [30].测量平衡器件混合模S参数的数学巴伦法[J]. 电子科技 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/038820454122065dceb4264d.html