# 新型复合缓蚀阻垢剂的构建及性能研究

### 论文摘要

为了节约水资源,提高循环冷却水的重复利用率,抑制循环冷却水腐蚀和结垢倾向,本课题针对中低硬度型水质条件的循环水,采用静态阻垢法,对羟基乙叉二膦酸（HEDP）、2-膦酸基丁烷-1,2,4-三羧酸（PBTCA）、聚马来酸酐（HPMA）和2-丙烯酰胺-2-甲基丙基磺酸（AMPS）的阻垢性能和阻垢协同效应进行了研究,得到了阻垢性能优良的复合配方;采用旋转挂片失重法,研究了对羟基乙叉二膦酸（HEDP）、膦酰基羟基乙酸（HPAA）和乙酸锌的缓蚀性能和缓蚀协同效应,获得了三组分适宜的浓度水平。在此基础上,确定了正交试验的因素、水平及正交试验方案,通过正交试验对配方各组分浓度进行优化,筛选出了高效、环保、经济的复合配方。考察了冷却水的pH值和硬度等因素对复合药剂缓蚀阻垢性能的影响,为其工业应用奠定了良好的基础。研究结果表明,HPMA与HEDP、AMPS与PBTCA、HPMA与PBTCA组成的二元配方具有较好的阻碳酸钙垢协同效应,而AMPS对HEDP和HPMA则都无阻碳酸钙垢协同效应。HEDP、HPMA与PBTCA组成的三元体系具有较好的阻垢协同效应,当三者之间的配比为1:1:1（均为10 mg/L）时,最高阻垢率达到98.4%。乙酸锌、HEDP、HPAA共同使用时,缓蚀效果良好,三者之间有显著的缓蚀协同效应。通过对复合配方的优化,筛选出的水质稳定剂配方组成为HPAA 30 mg/L、HEDP 20 mg/L、乙酸锌1.5 mg/L、HPMA 12.5 mg/L、PBTCA 7.5 mg/L,药剂总浓度为71.5 mg/L。该配方腐蚀率为0.0731 mm/a,缓蚀率为98.03 %,阻垢率为96.01 %。通过焦化废水回配试验得出,每升实验水中回配水的体积最大为300 mL,即回配比例为30 %时,阻垢率为87 %,缓蚀率为90 %。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 当前冷却循环水系统面临的问题

- 1.1.1 工业循环冷却水的分类及其水质要求

- 1.1.2 腐蚀与缓蚀

- 1.1.3 结垢与阻垢

- 1.2 冷却循环水处理技术的发展历程

- 1.2.1 缓释剂

- 1.2.2 阻垢分散剂

- 1.2.3 缓蚀阻垢剂在国内的发展情况

- 1.3 冷却循环水处理剂

- 1.3.1 缓蚀剂

- 1.3.2 阻垢分散剂

- 1.4 缓蚀阻垢剂之间的协同作用

- 1.4.1 缓蚀阻垢剂的复配增效

- 1.4.2 缓蚀阻垢剂的复合配方类型

- 1.4.3 复配水处理药剂应满足的条件

- 1.5 本课题研究的主要内容

- 第二章 试验设备与方法

- 2.1 水质的分析方法

- 2.1.1 硬度的测定

- 2.1.2 碱度的测定

- 2.2 缓蚀性能的测定（挂片失重法）

- 2.2.1 试剂

- 2.2.2 试验装置

- 2.2.3 试验条件

- 2.2.4 试验步骤

- 2.2.5 试验结果及计算

- 2.3 阻垢率的测定方法（静态阻垢法）

- 2.3.1 试剂

- 2.3.2 试验装置

- 2.3.3 试验条件和步骤

- 2.3.4 试验结果分析

- 第三章 缓蚀阻垢剂性能及协同效应研究

- 3.1 试验用水的性质

- 3.2 缓蚀阻垢剂配方的筛选

- 3.2.1 HEDP

- 3.2.2 乙酸锌

- 3.2.3 HPMA

- 3.2.4 HPAA

- 3.2.5 PBTCA

- 3.3 缓蚀剂之间协同效应研究

- 3.3.1 乙酸锌与HEDP 的缓蚀协同性

- 3.3.2 HPAA 与乙酸锌的缓蚀协同性

- 3.3.3 HPAA 与HEDP 的缓蚀协同性

- 3.3.4 HEDP、HPAA 与乙酸锌的缓蚀协同性

- 3.4 阻垢剂之间协同效应研究

- 3.4.1 单一组分的阻垢性能

- 3.4.2 HEDP 与AMPS 的阻垢性能

- 3.4.3 AMPS 与HPMA 的阻垢性能

- 3.4.4 HEDP 与HPMA 的阻垢性能

- 3.4.5 AMPS 与PBTCA 的阻垢性能

- 3.4.6 PBTCA 与HPMA 的阻垢性能

- 3.5 缓蚀阻垢配方的优化

- 3.5.1 缓蚀配方优化

- 3.5.2 阻垢配方优化

- 3.5.3 缓蚀阻垢配方各组分浓度的选定

- 3.5.4 缓蚀阻垢配方结果分析

- 3.6 影响阻垢性能的因素

- 3.6.1 硬度对阻垢效果的影响

- 3.6.2 pH 值对阻垢效果的影响

- 3.7 本章小结

- 第四章 焦化废水回配实验

- 4.1 试验意义及实验用水的性质

- 4.2 试验结果及讨论

- 4.2.1 阻垢性能分析

- 4.2.2 缓蚀性能分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士研究生期间发表论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].羧甲基壳聚糖的阻垢性能评价及其机理研究[J]. 应用化工 2020(05)

- [2].聚天冬氨酸的合成及其阻垢性能研究[J]. 安徽化工 2017(03)

- [3].有机膦酸盐阻垢性能对比研究[J]. 广州化工 2017(15)

- [4].绿色阻垢剂聚环氧琥珀酸的合成及阻垢性能研究[J]. 化学工程与装备 2015(01)

- [5].聚环氧琥珀酸的合成及阻垢性能研究[J]. 山东化工 2015(17)

- [6].多胺基多醚基亚甲基膦酸合成参数对阻垢性能的影响[J]. 山东化工 2019(14)

- [7].聚天冬氨酸-亚氨基二乙酸聚合物的合成及阻垢性能研究[J]. 化学研究 2019(04)

- [8].磁处理水阻垢性能的研究现状及进展[J]. 中国冶金 2017(05)

- [9].几种工业循环水用缓蚀阻垢剂静态阻垢性能对比研究[J]. 广东化工 2016(03)

- [10].含羧基和磺酸基共聚物阻垢剂的合成及阻垢性能[J]. 武汉工程大学学报 2016(03)

- [11].阻垢剂阻垢性能比较[J]. 广东化工 2014(06)

- [12].单宁酸在冷却水中的阻垢性能研究[J]. 工业水处理 2012(03)

- [13].聚环氧琥珀酸的合成及其阻垢性能[J]. 精细石油化工 2012(02)

- [14].羧甲基壳聚糖的微波合成与阻垢性能研究[J]. 工业水处理 2008(12)

- [15].超支化结构阻垢剂的合成及阻垢性能研究[J]. 黑龙江电力 2015(03)

- [16].快速评价反渗透系统阻垢性能的一种动态模拟方法研究[J]. 水处理技术 2011(07)

- [17].水解聚马来酸酐绿色合成及阻垢性能研究[J]. 包钢科技 2010(S1)

- [18].三元共聚物对纺织厂循环冷却水的阻垢性能[J]. 毛纺科技 2020(01)

- [19].聚天冬氨酸与聚丙烯酸等协同作用的缓蚀阻垢性能研究[J]. 河南化工 2020(04)

- [20].化工系统半敞开循环水阻垢性能的研究[J]. 安徽化工 2016(05)

- [21].聚天冬氨酸的改性及缓蚀阻垢性能研究进展[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [22].聚环氧琥珀酸在静电水中的阻垢性能研究[J]. 环境工程学报 2011(11)

- [23].端羧基改性聚酰胺-胺的合成及其阻垢性能的研究——以长庆油田花子坪区块为例[J]. 油田化学 2017(02)

- [24].超低分子量聚丙烯酸钠的制备及其阻垢性能研究[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [25].羧甲基壳聚糖的制备及在蔗糖工业中对钙离子的阻垢性能[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [26].聚天冬氨酸的制备及阻垢性能研究[J]. 沈阳化工学院学报 2008(02)

- [27].绿色阻垢剂聚天冬氨酸阻垢性能的实验研究[J]. 中国科学(B辑:化学) 2008(06)

- [28].端羧基超支化聚酯的合成及阻垢性能[J]. 高分子材料科学与工程 2015(01)

- [29].超声波阻垢性能的实验研究[J]. 工程热物理学报 2013(11)

- [30].含磺酸盐类多元共聚物的合成及阻垢性能研究[J]. 全面腐蚀控制 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0390351017d532d0cff6c8ea.html