# 城市再生水消毒中试试验研究

### 论文摘要

污水再生利用已成为解决水资源短缺的重要途径之一，但城市污水中携带有大量人体和动物体排出的致病性微生物，如何保障再生水的卫生安全显得非常重要，再生水消毒则是保障再生水安全的一道重要屏障。目前，再生水消毒采用最多的消毒技术是氯消毒，但是氯消毒很容易产生有毒有害的消毒副产物。为此，本论文采用紫外线消毒及臭氧微米气泡消毒技术对污水厂二沉池出水进行了再生处理的试验研究。本试验以高碑店二沉池出水为原水，首先对“城市污水厂二级出水→GAC（颗粒活性碳）强化砂滤池→紫外线消毒”和“城市污水厂→紫外线消毒”的再生水深度处理方法进行了对比研究。试验结果表明，经过GAC强化砂滤池对城市污水厂二级出水进行预处理后，紫外线消毒对总大肠菌群和粪大肠菌群的灭活率分别提高24.5%和23.3%；消毒效果显著提高。为了保证出水满足GB18918-2002国家一级A标准中规定的粪大肠菌群指数必须小于1000CFU/L的要求，紫外线剂量应不小于6mJ/cm2。紫外线灭菌反应动力学分析试验结果表明，颗粒物浓度和进水微生物负荷对灭菌反应动力学曲线有着重要影响，其中颗粒物浓度的影响大于微生物负荷的影响。另外，试验对“城市二级出水→GAC强化砂滤+臭氧毫米气泡”和“城市二级出水→GAC强化砂滤→臭氧微米气泡”的再生水深度处理方法进行了对比研究。试验结果表明，当水气比控制在3.56.5之间，臭氧发生量10g/h，臭氧反应槽进水流速0.4m3/h时，液相臭氧微米气泡浓度能够达到4.6mg/L以上，且臭氧微米气泡溶解速率比毫米气泡提高了2.5倍以上；臭氧剂量为8mg/L时，臭氧微米气泡对色度、UV254、TOC及CODMn的去除率比毫米气泡分别提高了32%、9%、5%和6%。微米气泡曝气系统出水中总大肠菌群≤3CFU/L，粪大肠菌群未检出，而毫米气泡出水中总大肠菌群为35CFU/L，粪大肠菌群为6CFU/L。在臭氧微米气泡去除水中有机物的试验中，探讨了CODMn和TOC的关联性，研究表明，CODMn和TOC两者有较高的相关度。臭氧微米气泡消毒成本经济评价分析结果表明，臭氧微米气泡整套消毒设备运行费用大约为0.11元/t。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 中国水资源现状

- 1.2 再生水回用的可行性

- 1.2.1 技术可行性

- 1.2.2 再生利用的可靠性

- 1.2.3 经济可行性

- 1.2.4 卫生安全性

- 1.2.5 环境可行性

- 1.3 再生水安全控制技术

- 1.3.1 氯消毒

- 1.3.2 二氧化氯消毒

- 1.3.3 紫外线消毒

- 1.3.4 臭氧消毒

- 1.4 本课题的研究意义及研究内容

- 1.4.1 课题提出的背景及意义

- 1.4.2 课题研究主要内容

- 第2章 材料与方法

- 2.1 紫外消毒试验系统

- 2.1.1 紫外实验装置与流程

- 2.1.2 试验用水

- 2.1.3 试验方法

- 2.1.4 检测项目及测定方法

- 2.1.5 紫外线消毒效果评价方法

- 2.2 臭氧消毒试验系统

- 2.2.1 实验装置与流程

- 2.2.2 试验用水

- 2.2.3 试验方法

- 2.2.4 检测项目及方法

- 2.2.5 臭氧剂量的计算

- 2.3 本章小结

- 第3章 紫外线消毒试验

- 3.1 影响紫外线消毒效果的主要因素

- 3.1.1 紫外线强度

- 3.1.2 悬浮固体（SS）

- 3.1.3 紫外线透光率（UVT%）

- 3.1.4 微生物的类型和数量

- 3.2 GAC 强化砂滤池对再生水的预处理

- 3.2.1 GAC 强化砂滤池对浊度的去除

- 3.2.2 GAC 强化砂滤池对颗粒物的去除

- 3.2.3 GAC 强化砂滤池对色度的去除

- 3.2.4 GAC 强化砂滤池对 UVT 的影响

- 3.3 紫外剂量对消毒效果的影响

- 3.3.1 紫外线剂量计算

- 3.3.2 砂滤预处理对总大肠菌群灭活的影响

- 3.3.3 砂滤预处理对细菌总数灭活的影响

- 3.3.4 砂滤预处理对粪大肠菌群灭活的影响

- 3.3.5 紫外消毒推荐剂量

- 3.3.6 砂滤预处理对总大肠菌群光复活的影响

- 3.3.7 紫外线灭菌反应动力学分析

- 3.3.8 紫外消毒成本分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 臭氧消毒试验

- 4.1 臭氧微米气泡最佳水气比

- 4.2 臭氧微米气泡溶解效率

- 4.3 臭氧消毒对再生水质的影响

- 4.3.1 色度去除效果对比

- 4.3.2 UV254去除效果对比

- 4.3.3 TOC 去除效果对比

- 4.3.4 CODMn去除效果对比

- 4.3.5 CODMn与 TOC 的关联性

- 4.3.6 卫生学指标去除效果对比

- 4.3.7 臭氧剂量的确定

- 4.4 臭氧微气泡消毒成本分析

- 4.4.1 基建费用

- 4.4.2 运行费用

- 4.4.3 运行成本

- 4.5 本章小结

- 结论与建议

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的学术论文和科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].公众素质、外部环境对公众再生水接受态度的影响[J]. 水电能源科学 2020(04)

- [2].水影响评价制度下北京市再生水利用现状分析[J]. 中国水利 2020(17)

- [3].再生水的安全性研究进展[J]. 内蒙古科技与经济 2020(16)

- [4].再生水滴灌研究现状与发展概述[J]. 节水灌溉 2020(10)

- [5].再生水滴灌水量对枸杞生长、产量与品质的影响[J]. 宁夏工程技术 2020(03)

- [6].系统工程视野下的再生水饮用回用安全保障体系构建[J]. 环境科学研究 2018(07)

- [7].亚洲规模最大的全地下水厂槐房再生水厂正式通水运行[J]. 特种结构 2016(06)

- [8].考虑社会及环境效益的再生水投资效率评价[J]. 水土保持通报 2017(01)

- [9].大邱庄再生水厂建筑工程主要处理工艺标准的确定[J]. 中国标准化 2016(13)

- [10].电镀以及化工等废水将不得作为哈尔滨市再生水水源[J]. 给水排水 2017(05)

- [11].再生水厂平面布局分析与节地策略探讨[J]. 中国给水排水 2016(04)

- [12].《天津市再生水厂工程设计、施工及验收规范》解读[J]. 天津建设科技 2016(05)

- [13].再生水:再利用还是再污染?[J]. 生态经济 2014(12)

- [14].再生水难成规模堵点在哪?[J]. 环境经济 2015(Z8)

- [15].再生水滴灌对黄瓜地土壤特性的影响[J]. 水土保持研究 2015(06)

- [16].再生水尴尬待破局[J]. 发明与创新(大科技) 2014(08)

- [17].再生水工业回用的水质保障问题研究[J]. 环境与生活 2014(18)

- [18].国内最大再生水厂实现污水全利用[J]. 西南给排水 2014(01)

- [19].利用市政再生水降低钢铁企业新水消耗[J]. 工业水处理 2013(09)

- [20].再生水[J]. 能源与节能 2013(09)

- [21].再生水滴灌作物生育期内土壤中氮素动态变化规律研究[J]. 水利水电技术 2013(10)

- [22].什么叫“再生水”[J]. 环境与生活 2011(06)

- [23].再生水滴灌白菜和萝卜生育期内土壤重金属污染试验研究[J]. 灌溉排水学报 2017(S2)

- [24].再生水厂送水管道系统的改造方案研究——以横岗再生水厂为例[J]. 科技创新与应用 2020(36)

- [25].基于数学模型评估的再生水厂优化布局方法研究——以深圳市坪山河流域为例[J]. 中国水利 2020(22)

- [26].民勤县再生水现状与综合利用分析[J]. 科技创新与应用 2020(08)

- [27].咸阳路再生水厂迁建工程设计[J]. 天津建设科技 2020(01)

- [28].北京市再生水利用发展对策研究[J]. 西北大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [29].再生水滴灌土壤中重金属Cd分布运移实验研究[J]. 中国农村水利水电 2018(05)

- [30].再生水处理及回用现状研究[J]. 科技风 2018(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0396259c5c88c47473ccec9c.html